ПРОЕКТ

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Паспорт

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом Волосовского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Волосовского городского поселения №201 от 13.03.2013г |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Мощность (производительность) головных источников | Состояние головных источников | Протяженность, км | Степен износа сетей, % | Описание существующих технических и технологических проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проект. | факт. (дефицит мощности) |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| существующие (строящиеся) понизительные подстанции 35-110 кВ, МВт | - | - | - | - | - | - |
| существующие (строящиеся) источники электроснабжения 6-10 кВ, кВА |  | 70(5)шт. | удовл. |  |  |  |
| электрические сети 6-10 кВ |  | (12) |  | 87 | 20 |  |
| Система газоснабжения |
| существующие (строящиеся) ГРС, куб м/час |  | 0 |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) ГРП, куб. м/час |  | 89 шт. 12100м3/ч | удовл. |  | 20 | нет |
| Газопроводы высокого давления |  |  | удовл. | 9,2983 | 20 | нет |
| Газопроводы среднего давления |  |  | удовл. | 4,6928 | 20 | нет |
| Газопроводы низкого давления |  |  | удовл. | 8,4975 | 20 | нет |
| Централизованные системы водоснабжения |
| существующие (строящиеся) источники водоснабжения и водозаборные сооружения, куб. м/час | 430 | 82 | удовлетворительное |  | 50 | - |
| существующие сооружения очистки и подготовки воды, куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные централизованные станции | 430 м3/час | 82 м3/час | удовлетворительное |  | 50 | - |
| водопроводные сети систем водоснабжения |  | 37,71 | удовлетворительное | 37,71 км | 50 | Необходима перекладка 4,58 км сетей |
| Централизованные системы водоотведения |
| существующие (строящиеся) канализационные очистные сооружения | 175 м3/час | 55 м3/час | неудовлетворительное |  | 100 | Требуется реконструкция КОС. В настоящее время разрабатывается ПСД |
| существующие (строящиеся) насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| КНС ул. Зеленая |  |  | удовлетворительное |  | 10 |  |
| КНС пл. Советов |  |  | неудовлетворительное |  | 50 | Требуется реконструкция КНС |
| ГНС |  |  | неудовлетворительное |  | 100 | Требуется реконструкция ГНС |
| канализационные коллекторы и сети |  |  | неудовлетворительное | 35,50 км | 100 | Необходима перекладка: 1.канализационного коллектора от КНС на пл. Советов до колодца-гасителя, 2.самотечного коллектора от КОС до точки сброса в ручей Ветка |
| Централизованные системы теплоснабжения |
| существующие (строящиеся) источники тепловой энергии, Гкал/час | 0 | 4шт. 39,51 Гкал/час | удовл. |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные станции | 0 | 0 |  |  |  |  |
| тепловые сети |  |  |  | 20,2 | 3,8 |  |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |

2. Перспективы развития поселения, городского округа

(план развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана)

Перспективы развития Волосовского городского поселения определены генеральным планом муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного  решением Совета депутатов Волосовского городского поселения  №201 от 13.03.2013г..

Генеральный план разработан на период до 2030 года с выделением первой очереди - 2010-2020 год.

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в таблице 1.

Основные технико-экономические показатели

генерального плана муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

| № | Наименование показателя | Единица измерения | В редакции проекта внесения изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние 2015 год | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| I. | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ в границах поселения | га | 1749,0 | 1749,0 | 1749,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Площадь земель лесного фонда | га | 790,2 | 779,8 | 779,8 |
| 2. | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 48,1 | 62,8 | 62,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Промышленности | га | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2.2. | Энергетики | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.3. | Транспорта | га | 44 | 58,7 | 58,7 |
| 2.4. | Иного специального назначения | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 117,8 | 112,3 | 112,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Сельскохозяйственных угодий | га | 107,6 | 102,1 | 102,1 |
|  | Из них особо ценных сельскохозяйственных угодий | га | 84,2 | 79,9 | 79,9 |
| 3.2. | Садоводств | га | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 4. | Площадь земель населенных пунктов | га | 782 | 783,2 | 783,2 |
| 5. | Площадь земель особо охраняемых природных территорий и объектов | га | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Площадь земель водного фонда | га | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Площадь земель запаса | га | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| II. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
|  | Общая площадь территории в границах населенных пунктов | га | 782 | 783,2 | 783,2 |
|  | город Волосово | га | 737,9 | 737,9 | 737,9 |
|  | деревня Лагоново | га | 44,1 | 45,3 | 45,3 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га | 293,6 | 325,1 | 325,1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 37,54 | 41,51 | 41,51 |
|  | город Волосово | га | 279,1 | 289,1 | 312,6 |
|  | деревня Лагоново | га | 14,5 | 36 | 36 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 38,7 | 39,9 | 44,3 |
|  |  | % | 4,95 | 5,09 | 5,66 |
|  | город Волосово | га | 38,7 | 39,9 | 44,3 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | га | 9,3 | 12 | 22,1 |
|  |  | % | 1,19 | 1,53 | 2,82 |
|  | город Волосово | га | 8,8 | 11,5 | 21,6 |
|  | деревня Лагоново | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3. | Зона индивидуальной жилой застройки с участками | га | 245,6 | 273,2 | 282,2 |
|  |  | % | 31,41 | 34,88 | 36,03 |
|  | город Волосово | га | 231,6 | 237,7 | 246,7 |
|  | деревня Лагоново | га | 14 | 35,5 | 35,5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 32,1 | 38,4 | 59,1 |
|  |  | % | 4,10 | 4,90 | 7,55 |
|  | город Волосово | га | 29,9 | 35,4 | 56,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 2,2 | 3 | 3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения | га | 32,1 | 38,4 | 59,1 |
|  |  | % | 4,10 | 4,90 | 7,55 |
|  | город Волосово | га | 29,9 | 35,4 | 56,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 2,2 | 3 | 3 |
| 3. | Зона объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 23,8 | 25,2 | 27,5 |
|  |  | % | 3,04 | 3,22 | 3,51 |
|  | город Волосово | га | 20,6 | 25,2 | 27,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 3,2 | 0 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты | га | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
|  |  | % | 0,61 | 0,63 | 0,63 |
|  | город Волосово | га | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Зона объектов образования | га | 13,5 | 15,4 | 17,3 |
|  |  | % | 1,73 | 1,97 | 2,21 |
|  | город Волосово | га | 13,5 | 15,4 | 17,3 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Зона объектов культуры | га | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
|  |  | % | 0,20 | 0,20 | 0,23 |
|  | город Волосово | га | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Зона объектов спорта | га | 0 | 2,6 | 2,8 |
|  |  | % | 0,00 | 0,33 | 0,36 |
|  | город Волосово | га | 0 | 2,6 | 2,8 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Производственная зона | га | 82 | 94,6 | 101,7 |
|  |  | % | 10,49 | 12,08 | 12,99 |
|  | город Волосово | га | 78,8 | 91,4 | 98,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Зона промышленных предприятий III класса опасности | га | 3,9 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | % | 0,50 | 0,09 | 0,09 |
|  | город Волосово | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | деревня Лагоново | га | 3,2 | 0 | 0 |
| 4.2. | Зона промышленных предприятий IV класса опасности | га | 31,5 | 40,1 | 40,1 |
|  |  | % | 4,03 | 5,12 | 5,12 |
|  | город Волосово | га | 31,5 | 40,1 | 40,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Зона промышленных предприятий V класса опасности | га | 29,7 | 35,2 | 42,3 |
|  |  | % | 3,80 | 4,49 | 5,40 |
|  | город Волосово | га | 29,7 | 32 | 39,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 3,2 | 3,2 |
| 4.4. | Зона коммунально-складских предприятий и организаций IV класса опасности | га | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  |  | % | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | город Волосово | га | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Зона коммунально-складских предприятий и организаций V класса опасности | га | 9,4 | 11,1 | 11,1 |
|  |  | % | 1,20 | 1,42 | 1,42 |
|  | город Волосово | га | 9,4 | 11,1 | 11,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 47,8 | 51,2 | 55,7 |
|  |  | % | 6,11 | 6,54 | 7,11 |
|  | город Волосово | га | 47,8 | 51,2 | 55,7 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: |
| 5.1. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  |  | % | 0,58 | 0,57 | 0,57 |
|  | город Волосово | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 43,3 | 46,7 | 51,2 |
|  |  | % | 5,54 | 5,96 | 6,54 |
|  | город Волосово | га | 43,3 | 46,7 | 51,2 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Рекреационные зоны | га | 52,6 | 56 | 57 |
|  |  | % | 6,73 | 7,15 | 7,28 |
|  | город Волосово | га | 52,6 | 54,5 | 55,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 1,5 | 1,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 14,8 | 20,3 | 21,4 |
|  |  | % | 1,89 | 2,59 | 2,73 |
|  | город Волосово | га | 14,8 | 18,8 | 19,9 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 6.2. | Зона плоскостных спортивных сооружений | га | 2,6 | 3,1 | 3,5 |
|  |  | % | 0,33 | 0,40 | 0,45 |
|  | город Волосово | га | 2,6 | 3,1 | 3,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Лесопокрытые территории | га | 35,2 | 32,6 | 32,1 |
|  |  | % | 4,50 | 4,16 | 4,10 |
|  | город Волосово | га | 35,2 | 32,6 | 32,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 99,9 | 40,6 | 21,3 |
|  |  | % | 12,77 | 5,18 | 2,72 |
|  | город Волосово | га | 76,5 | 40,6 | 21,3 |
|  | деревня Лагоново | га | 23,4 | 0 | 0 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 4,4 | 12,7 | 24,1 |
|  |  | % | 0,56 | 1,62 | 3,08 |
|  | город Волосово | га | 4,4 | 12,3 | 23,7 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0,4 | 0,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | Зона кладбищ | га | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  |  | % | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | город Волосово | га | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 0 | 8,3 | 19,7 |
|  |  | % | 0,00 | 1,06 | 2,52 |
|  | город Волосово | га | 0 | 7,9 | 19,3 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0,4 | 0,4 |
| 9. | Прочие, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | га | 149 | 139,4 | 115,7 |
|  |  | % | 19,05 | 17,80 | 14,77 |
|  | город Волосово | га | 148,2 | 138,2 | 114,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| III. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 12 307 | 12 548 | 13 365 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 2,0 | 8,6 |
|  | город Волосово | чел. | 12 213 | 11 993 | 12 810 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | -1,8 | 4,9 |
|  | деревня Лагоново | чел. | 94 | 555 | 555 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 490,4 | 490,4 |
| IV. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м²/чел. | 21,2 | 23,6 | 24,9 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | м² | 261100 | 296 638,3 | 333 400,8 |
| 3. | Общий объем нового жилищного строительства | м² | Нет данных | 36 798,3 | 36 762,5 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | Нет данных | 12,4 | 11,0 |
| V. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 408 | 758 | 938 |
|  | город Волосово | мест | 408 | 758 | 938 |
|  | деревня Лагоново | мест | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Учреждения школьного образования | мест | 1960 | 2000 | 2100 |
|  | город Волосово | мест | 1960 | 2000 | 2100 |
|  | деревня Лагоново | мест | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 2.1 | Стационары | коек | 160 | 160 | 160 |
|  | город Волосово | коек | 160 | 160 | 160 |
|  | деревня Лагоново | коек | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Поликлиники | посещений в смену | 520 | 520 | 520 |
|  | город Волосово | посещений в смену | 520 | 520 | 520 |
|  | деревня Лагоново | посещений в смену | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 3.1. | Спортивные залы | единиц | 4 | 5 | 6 |
|  | город Волосово | единиц | 4 | 5 | 6 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Открытые спортивные площадки | единиц | 7 | 9 | 10 |
|  | город Волосово | единиц | 7 | 9 | 10 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Бассейны | единиц | 1 | 2 | 2 |
|  | город Волосово | единиц | 1 | 2 | 2 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.1. | Клубные учреждения | мест | 865 | 1465 | 1665 |
|  | город Волосово | мест | 865 | 1465 | 1665 |
|  | деревня Лагоново | мест | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Библиотеки | тысяч томов | 80 | 80 | 80 |
|  | город Волосово | тысяч томов | 80 | 80 | 80 |
|  | деревня Лагоново | тысяч томов | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Объекты торгового назначения | м² | 14 800 | 20 800 | 28 000 |
|  | город Волосово | м² | 14 700 | 20 700 | 27 900 |
|  | деревня Лагоново | м² | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Объекты молодежной политики | м² | 0 | 250 | 340 |
|  | город Волосово | м² | 0 | 250 | 340 |
|  | деревня Лагоново |  | 0 | 0 | 0 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяженность железных дорог | км | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | город Волосово | км | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | деревня Лагоново | км | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 11,6 | 14,2 | 8,8 |
|  | город Волосово | км | 4,3 | 4,75 | 0,45 |
|  | деревня Лагоново | км | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | в том числе: |
|  | - регионального значения | км | 11,6 | 14,2 | 8,8 |
|  | город Волосово | км | 4,3 | 4,75 | 0,45 |
|  | деревня Лагоново | км | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 3. | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плотность автодорожной сети с твердым покрытием | км/10 км² | 6,6 | 8,0 | 4,0 |
|  | город Волосово | км/10 км² | 5,7 | 6,3 | 0,6 |
|  | деревня Лагоново | км/10 км² | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 35,7 | 45 | 47,5 |
|  | город Волосово | км | 34,7 | 42,7 | 45,2 |
|  | деревня Лагоново | км | 1,0 | 2,3 | 2,3 |
|  | в том числе |
|  | магистральные улицы и дороги общегородского значения | км | 2,9 | 11,0 | 11,0 |
|  | город Волосово | км | 2,9 | 10,6 | 10,6 |
|  | деревня Лагоново | км | 0 | 0 | 0 |
|  | магистральные улицы и дороги районного значения | км | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | город Волосово | км | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | деревня Лагоново | км | 0 | 0 | 0 |
|  | улицы местного значения | км | 26,6 | 35,0 | 37,5 |
|  | город Волосово | км | 25,7 | 33,7 | 36,2 |
|  | деревня Лагоново | км | 0,9 | 2,2 | 0 |
| 6. | Протяженность внутригородских автобусных маршрутов | км | 0 | 0 | 8,0 |
|  | город Волосово | км | 0 | 0 | 8,0 |
|  | деревня Лагоново | км | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество мостов | единиц | 0 | 2 | 1 |
|  | город Волосово | единиц | 0 | 2 | 1 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | из них пешеходных | единиц | 0 | 1 | 1 |
|  | город Волосово | единиц | 0 | 1 | 1 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1. | Электроснабжение |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии |
|  | всего | млн. кВт.ч/год | Нет данных | 107,54 | 140,78 |
|  | город Волосово | млн. кВт.ч/год | Нет данных | 106,49 | 139,58 |
|  | деревня Лагоново | млн. кВт.ч/год | Нет данных | 1,05 | 1,20 |
|  | В том числе: |
|  | На производственные нужды | млн. кВт.ч/год | Нет данных | 83,7 | 111,78 |
|  | город Волосово | млн. кВт.ч/год | Нет данных | 83,7 | 111,78 |
|  | деревня Лагоново | млн. кВт.ч/год | Нет данных | 0 | 0 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч/год | Нет данных | 23,84 | 29,00 |
|  | город Волосово | млн. кВт.ч/год | Нет данных | 22,79 | 27,80 |
|  | деревня Лагоново | млн. кВт.ч/год | Нет данных | 1,05 | 1,20 |
| 1.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч | Нет данных | 8570,29 | 10533,48 |
|  | город Волосово | кВт.ч | Нет данных | 8486,61 | 10443,70 |
|  | деревня Лагоново | кВт.ч | Нет данных | 1891,89 | 2162,16 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч | Нет данных | 1899,9 | 2169,85 |
|  | город Волосово | кВт.ч | Нет данных | 1900,28 | 2170,18 |
|  | деревня Лагоново | кВт.ч | Нет данных | 1891,89 | 2162,16 |
| 1.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 50 | 80 | 80 |
|  | город Волосово | МВт | 50 | 80 | 80 |
|  | деревня Лагоново | МВт | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Протяженность сетей | км | 75,4 | 79,1 | 80,6 |
| 2. | Теплоснабжение |
| 2.1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 39,51 | 36,6 | 41,64 |
|  | город Волосово | Гкал/ч | 39,51 | 36,6 | 41,64 |
|  | деревня Лагоново | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: |
|  | Теплоэлектроцентра́ль (ТЭЦ), районные котельные | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  | Локальные источники теплоснабжения | Гкал/ч | 39,51 | 36,6 | 41,64 |
|  | город Волосово | Гкал/ч | 39,51 | 36,6 | 41,64 |
|  | деревня Лагоново | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 98,1 | 98,1 | 98,7 |
|  | город Волосово | % | 98,1 | 98,1 | 98,7 |
|  | деревня Лагоново | % | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Потребление газа | млн. м³/год | Нет данных | 14,61 | 16,71 |
|  | город Волосово | млн. м³/год | Нет данных | 14,44 | 16,54 |
|  | деревня Лагоново | млн. м³/год | Нет данных | 0,17 | 0,17 |
|  | В том числе: |
|  | На коммунально-бытовые нужды | млн. м³/год | 1,57 | 1,61 | 1,70 |
|  | город Волосово | млн. м³/год | Нет данных | 1,44 | 1,54 |
|  | деревня Лагоново | млн. м³/год | Нет данных | 0,17 | 0,17 |
|  | На производственные нужды | млн. м³/год | 9,34 | 13,0 | 15,0 |
|  | город Волосово | млн. м³/год | 9,34 | 13,0 | 15,0 |
|  | деревня Лагоново | млн. м³/год | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Источники подачи газа |  | Газораспределительная станция (ГРС) Волосово | Газораспределительная станция (ГРС) Волосово | Газораспределительная станция (ГРС) Волосово |
| 3.4. | Протяженность сетей | км | 7,7 | 31,8 | 33,6 |
| 4. | Водоснабжение |
| 4.1. | Водопотребление | тыс. м³/сут | 7,48 | 8,83 | 9,21 |
|  | В том числе на: |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут | 3,51 | 4,07 | 4,34 |
|  | - производственные нужды |  | 3,97 | 4,76 | 4,87 |
| 4.2. | Вторичное использование воды | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
|  | В т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
| 4.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | 608 | 704 | 689 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 285 | 324 | 325 |
| 4.5. | Протяженность сетей | км | 35 | 46 | 49 |
| 5. | Водоотведение |
| 5.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 5,53 | 8,11 | 8,45 |
|  | В том числе |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м³/сут | 5,53 | 8,09 | 8,43 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м³/сут | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 5.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут | 2,4 | 8,5 | 8,5 |
| 5.3. | Протяженность сетей | км | 30 | 56 | 59 |
| 6. | Инженерная подготовка территории |
|  | Протяженность закрытых водостоков | км | Нет данных | 22,9 | 25,7 |
|  | Протяженность открытых водостоков | км | Нет данных | 12,9 | 12,9 |
|  | Протяженность напорного коллектора | км | 0 | 0,59 | 0,59 |
|  | Насосные станции | единиц | 0 | 1 | 1 |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | единиц | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Санитарная очистка территории |
|  | Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем образуемых твердых бытовых отходов (ТБО) | тыс.м³/ год | 26,8 | 26,6 | 30,6 |
| 8. | Противопожарные мероприятия |
|  | Пожарные депо | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | город Волосово | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 |

## 3.Развитие инженерной инфраструктуры

## 3.1. Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Таблица 3.1-1. Расчет электрических нагрузок по планировочным районам Волосовского городского поселения

| Планировочные районы, населенные пункты | I очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- |
|  | Население, человек | Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | суммарная электрическая нагрузка, МВт | Население, человек | Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| Северный | 5437 | 10,33 | 1,95 | 4464 | 9,69 | 1,83 |
| Центральный | 3156 | 6,00 | 1,13 | 2920 | 6,34 | 1,20 |
| Южный | 1649 | 3,13 | 0,59 | 977 | 2,12 | 0,40 |
| Восточный | 1561 | 2,97 | 0,56 | 1393 | 3,02 | 0,57 |
| Западный | 429 | 0,82 | 0,15 | 3619 | 7,85 | 1,48 |
| деревня Лагоново | 282 | 0,54 | 0,10 | 242 | 0,53 | 0,10 |
| Всего по городскому поселению | 12515 | 23,78 | 4,49 | 13615 | 29,54 | 5,57 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по городскому поселению в целом на 1 очередь составит 4,49 МВт, на расчетный срок – 5,57 МВт. Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора составит 23,78 млн. кВт.ч и 29,54 млн. кВт.ч соответственно.

Таблица 3.1-2. Суммарная нагрузка потребителей Волосовского городского поселения

| Показатель | 1 очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 4,49 | 5,57 |
| Промышленность | 15,00 | 20,00 |
| Прочие потребители | 0,5 | 0,7 |
| Итого по Волосовскому городскому поселению | 19,99 | 26,27 |
| Итого с учетом коэффициентаодновременности (округленно) | 16,99 | 22,33 |

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения

На первую очередь:

- ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (реконструкция).

Основные характеристики: реконструкция комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН) 10 кВ.

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)

- ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (реконструкция)

Основные характеристики: замена ОД и КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на выключатели 110 кВ типа ВГТ – 110 кВ, замена существующего выключателя МКП-110 кВ на выключатель 110 кВ типа ВГТ-110, установка двух новых выключателей типа ВГТ-110 кВ на Волосовская - 3 и ПС № 189 «Волосово».

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

- ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Веймарн-тяговая» – ПС 110/10 кВ «Вруда-тяговая» – ПС 110/10 кВ «Гатчина-тяговая» (взамен «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Усть-Луга» – ПС 110 кВ «Лужская-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Веймарн-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Котлы-тяговая», Строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Вруда-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Елизаветино-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Вруда-тяговая – Гатчина-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Елизаветино-тяговая – Гатчина-тяговая»).

Основные характеристики: протяжённость линий: 88 км (ранее 135 км).

Назначение: электроснабжение электрифицируемых участков железных дорог.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями).

- ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Веймарн-тяговая» – ПС 110/10 кВ «Елизаветино-тяговая» – ПС 110/10 кВ «Гатчина-тяговая» (строительство) (взамен «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Усть-Луга» – ПС 110 кВ «Лужская-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Веймарн-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Вруда-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Елизаветино-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Вруда-тяговая – Гатчина-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Елизаветино-тяговая – Гатчина-тяговая»).

Основные характеристики: протяжённость линий: 102 км (ранее 135 км).

Назначение: электроснабжение электрифицируемых участков железных дорог.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями)

## 3.2. Теплоснабжение

Проектом планируется обеспечить централизованным теплоснабжением всю капитальную жилую и общественную застройку на территории Волосовского городского поселения.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -32˚С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Таблица 3.2-1. Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/м² общей площади), согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2)

| Застройка | 1 – 2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 219,6 | 131,6 | 89,6 |
| Новая | 178,2 | 101,8 | 87,0 |

Коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25.

Коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6.

Укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт/чел.

Таблица 3.2-2. Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Волосовского городского поселения

| Название планировочного района, населенного пункта | 1 очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка всей застройки, Гкал/ч | Тепловая нагрузка капитальной застройки, Гкал/ч | Тепловая нагрузка всей застройки, Гкал/ч | Тепловая нагрузка капитальной застройки, Гкал/ч |
| Северный | 18,59 | 17,35 | 17,74 | 16,50 |
| Центральный | 15,04 | 10,11 | 15,95 | 11,03 |
| Южный | 12,80 | 5,12 | 11,75 | 4,06 |
| Восточный | 8,92 | 4,61 | 8,77 | 4,46 |
| Западный | 3,66 | 1,23 | 15,56 | 13,33 |
| Деревня Лагоново | 2,54 | 0,91 | 2,36 | 0,81 |
| Всего | 61,54 | 39,33 | 72,13 | 50,19 |

Нагрузка капитальной застройки жилищно-коммунального сектора на 1 очередь составит около 40 Гкал/ч, на расчетный срок – 51 Гкал/ч.

С 2016 года на территории Волосовского городского поселения функционируют четыре автоматизированный модульный котельные.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

На расчетный срок:

- Реконструкция котельной № 28, расположенной в восточном планировочном районе на улице Ленинградская, с увеличением установленной мощности до 45 Гкал/ч. Установление нормативной санитарно-защитной зоны шириной 50 метров.

## 3.3. Газоснабжение

Проектом запланирована полная газификация территории Волосовского городского поселения природным газом.

Таблица 3.3-1. Проектируемый расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство на территории поселения

| Планировочные районы города, населенные пункты | 1 очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Расход газа, млн. м³/год | Численность населения, тысяч человек | Расход газа, млн. м³/год |
| Северный | 5437 | 0,65 | 4464 | 0,54 |
| Центральный | 3156 | 0,38 | 2 920 | 0,35 |
| Южный | 1649 | 0,20 | 977 | 0,12 |
| Восточный | 1561 | 0,19 | 1393 | 0,17 |
| Западный | 429 | 0,05 | 3619 | 0,43 |
| деревня Лагоново | 282 | 0,08 | 242 | 0,07 |
| Всего по городскому поселению | 12515 | 1,55 | 13615 | 1,68 |

Потребление природного газа по Волосовскому городскому поселению на нужды населения при 100 % газификации на 1 очередь составит 1,55 млн. м³, на расчетный срок – 1,68 млн. м³.

Расход природного газа на выработку тепловой энергии составит на первую очередь – около 12 млн. м³, на расчетный срок – около 19 млн. м³.

Суммарный расход природного газа на первую очередь составит около 13,55 млн. м³, на расчетный срок – около 20,68 млн. м³.

На территории поселения проектируется следующее газо-сетевое строительство:

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах                                      ул. Железнодорожная Волосовского городского поселения»;

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского городского поселения»;

-«Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского городского поселения»;

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная                                              (дома с 5 по 26)  Волосовского городского поселения»;

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого                              (дом с 58 по 72) Волосовского городского поселения».

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах                                    улиц Хрустицкого (дома с 34 по 42) и Первомайская (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения»;

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Жукова,                             пр. Вингиссара (дома с 1 по 9), Хрустицкого (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения»;

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, усадьба ВИЗ, хутор ВИЗ в г.Волосово Ленинградской области».

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Молодежная, Солнечная, Новоселов, Энтузиастов, Луговая, Благодатная г. Волосово».

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Курсантов-кировцев, Юбилейная, Парковая, Гатчинская Волосовского городского поселения».

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Краснофлотская, Восстания (промежуток от ул. Краснофлотская до ул. Красногвардейская), Красногвардейская (промежуток от  ул. Восстания до пр. Вингиссара) Волосовского городского поселения».

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улицы Красных Партизан (промежуток от ул. Восстания до ул. Ленинградская) Волосовского городского поселения».

-«Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улицы Красноармейская Волосовского городского поселения».

## 3.4. Водоснабжение

##### Задачи развития системы водоснабжения

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве и под достаточным давлением.

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям.

- Предотвращение истощения запасов подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.

Целью работы структур жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний является 100% обеспечение жителей водой питьевого качества.

Предприятия, предоставляющие услуги по водоснабжению, должны четко формулировать свои обязательства по качеству оказываемых услуг, а именно:

- круглосуточная подача воды;

- нормативное содержание незаменимых компонентов и загрязняющих веществ;

- подача воды в оптимальных объемах.

##### Схемы водоснабжения

При отсутствии на территории поселения возможности организации водозаборов поверхностных вод для населенных пунктов предлагается совмещенная система водоснабжения: хозяйственно-питьевая, техническая и противопожарная на базе использования подземной воды.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение сложившейся схемы водоснабжения. В городе Волосово и деревне Лагоново сохраняются сложившиеся системы водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей. Проектом предлагается объединение двух систем водоснабжения в единую с головными водозаборными сооружениями.

Водозаборные скважины, расположенные на территории жилой застройки, предлагается к ликвидации с проведением комплекса мероприятий в соответствии с предписанием контролирующих органов.

Для нормализации работы водопроводной сети необходимо выполнить гидравлический расчет объединенной водопроводной сети города Волосово и деревни Лагоново с учетом прокладки водопроводной сети в строящихся микрорайонах. При проведении расчетов рекомендуется учесть возможность подключения потребителей, расположенных на территории Губаницкого сельского поселения. Гидравлический расчет сетей холодного и горячего водоснабжения производится отдельно.

При проведении мероприятий по реконструкции систем водоснабжения необходимо учитывать мероприятия, содержащиеся в долгосрочной целевой программе, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2011 года № 448, «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017 годы:

- Реконструкция системы водоснабжения города Волосово.

- Реконструкция и строительство объектов водоснабжения.

- Обеспечение зоны санитарной охраны водозабора города Волосово.

Полив территории и приусадебных участков может производиться из водопровода населенных пунктов.

##### Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах района приняты согласно СНиП 2.04.02-84* таблицы 1 и 4.

Таблица 3.4-1. Нормы водопотребления

| Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 300 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 230 | 230 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дня недели принят равным Ксут.max=1,2 согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84* пункт 2.2.Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принято в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 3.4-2. Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/ ч | м³/сут |
| На первую очередь | 15 | 2 | 3 | 108 | 324 |
| На расчетный срок | 15 | 2 | 3 | 108 | 324 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Расход воды на полив территории. Нормы полива покрытий приняты по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*.

##### Таблица 3.4-3. Объем воды на полив территории

| Население, человек | Норма л/сут | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 12515 | 13615 | 50 | 626 | 681 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования  при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Таблица 3.4-3.  Прогноз объемов водоснабжения

| Тип застройки | Население, человек | Норма потребления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Средне суточный | Максимальносуточный | Средне суточный | Максимальносуточный |
| город Волосово |
| Северный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 5218 | 4252 | 300 | 1565 | 1878 | 1276 | 1531 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 219 | 212 | 230 | 50 | 60 | 49 | 59 |
| Итого | 5437 | 4464 |  |  | 1939 |  | 1589 |
| Центральный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2287 | 2202 | 300 | 686 | 823 | 661 | 793 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 870 | 718 | 230 | 200 | 240 | 165 | 198 |
| Итого | 3157 | 2920 |  |  | 1063 |  | 991 |
| Южный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 294 | 126 | 300 | 88 | 106 | 38 | 45 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1356 | 851 | 230 | 312 | 374 | 196 | 235 |
| Итого | 1650 | 977 |  |  | 480 |  | 280 |
| Восточный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 765 | 624 | 300 | 230 | 275 | 187 | 225 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 796 | 770 | 230 | 183 | 220 | 177 | 213 |
| Итого | 1561 | 1394 |  |  | 495 |  | 437 |
| Западный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 0 | 3238 | 300 | 0 | 0 | 971 | 1166 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 429 | 381 | 230 | 99 | 118 | 88 | 105 |
| Итого | 429 | 3619 |  |  | 118 |  | 1271 |
| деревня Лагоново |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 13 |  | 300 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 269 | 242 | 230 | 62 | 74 | 56 | 67 |
| Итого | 282 | 242 |  |  | 79 |  | 67 |
| ВСЕГО | 12515 | 13615 |  |  | 4175 |  | 4635 |
| Садоводческие участки СНТ «Дорожник» | 267 | 267 | 50 |  | 19 |  | 19 |

Водоснабжение промышленных предприятий

Все промышленные предприятия могут снабжаться водой из водопровода в технических и хозяйственно-питьевых целях.

Для технического водоснабжения, при котором не требуется вода питьевого качества, рекомендуется строительство локальных технических водозаборных сооружений для забора подземной воды на территории промышленного предприятия или на территории «Лисино поле», расположенного в Калитинском сельском поселении. Системы водного хозяйства промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в канализацию допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

Водоснабжение населенных пунктов, расположенных за пределами Волосовского городского поселения

В соответствии со сведениями, переданными администрацией Волосовского муниципального района, от головных водозаборных сооружений предполагается осуществлять водоснабжение населенных пунктов Губаницкого сельского поселения в объеме 2700 м³/сут (письмо № 136 от 21.02.2012 год администрации Губаницкого сельского поселения об учете материалов проекта генерального плана Губаницкое сельское поселение в схеме территориального планирования Волосовского муниципального района).

##### Таблица 3.4-4. Сводная таблица водопотребления, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды и местная промышленность | 4175 | 4635 |
| 2 | Полив территории | 626 | 681 |
| 3 | Пожаротушение | 324 | 324 |
| 4 | Промышленные предприятия | 835 | 927 |
| 5 | Новая промышленная зона | 40 | 40 |
|  | Итого по Волосовскому городскому поселению | 6000 | 6607 |
| 6 | Населенные пункты Губаницкого сельского поселения | 2700 | 2700 |
| Всего | 8700 | 9307 |
| Собственные нужды станции водоподготовки | 261 | 279 |
| Покрытие по источникам водоснабжения |  |  |
| 1 | Городской водозабор | 8961 | 9586 |
| В том числе подземные воды | 8961 | 9586 |
| поверхностные воды | 0 | 0 |

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории Волосовского городского поселения в соответствии с СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны от стен резервуаров чистой воды и водоразборного узла принята 30 метров; от стен водонапорной башни – 10 метров, от насосных станций – 15 метров.

Ширина санитарно-защитной полосы принята по 10 метров в обе стороны от крайних линий водопроводов.

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпас скота, стирка белья, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину санитарно-защитной полосы водоводов необходимо принимать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но не менее 10 метров при диаметре до 1000 мм и не менее 20 метров при больших диаметров в сухих грунтах и не менее 50 метров при строительстве в мокрых грунтах независимо от диаметра.

Мероприятия по обеспечению жителей поселения питьевой водой:

- Инвентаризация потребителей: жителей поселения, государственных организаций и предприятий.

- Планомерное обеспечение жителей поселения приборами учета подаваемой воды по доступным ценам.

- Разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов.

- Разработка проекта системы водоснабжения с проведением гидравлического расчета для объединенной сети.

- Реконструкция водопроводных сетей в городе Волосово и деревне Лагоново.

- Капитальный ремонт головных водозаборных сооружений.

- Демонтаж насосного оборудования и тампонаж водозаборных сооружений, расположенных на территории города Волосово и деревни Лагоново.

- Строительство станции водоподготовки производительностью 7000 м3/сут на территории южнее водозаборных сооружений.

- Организация контроля качества питьевой воды во всех населенных пунктах поселения.

- Утверждение проекта зон санитарной охраны головного водозаборного сооружения и организация мероприятий по охране зон санитарной охраны.

## 3.5. Водоотведение

##### Задачи развития системы водоотведения

- Предотвращение загрязнения запасов подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.

- Организация очистки сточных вод до уровня, определенного действующими санитарными нормативами.

Проектные предложения по водоотведению населенных пунктов разработаны на основании расчетов численности населения в условиях экономического развития поселения.

##### Основные направления развития систем водоотведения

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

- строительство и реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии.

##### Схемы водоотведения

Проектом предлагается сохранение сложившейся централизованной системы отвода бытовых сточных вод от существующей жилой застройки города Волосово, с прокладкой дополнительных коллекторов на тех участках, где будет наблюдаться перегрузка действующих, и замена сетей, находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов в строящихся районах. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

Для деревни Лагоново предлагается строительство централизованной системы водоотведения, предусматривающие подачу хозяйственно-бытовых сточных в канализационную сеть города Волосово и далее по напорному коллектору на Волосовские канализационные очистные сооружения, расположенные в деревне Захонье.

Для нормализации работы канализационной сети необходимо выполнить гидравлический расчет объединенной канализационной сети города Волосово и деревни Лагоново с учетом прокладки коллекторов в строящихся микрорайонах. При проведении гидравлического расчета необходимо предусмотреть возможность приема бытовых сточных вод от населенных пунктов Губаницкого сельского поселения Волосовского муниципального района.

При проведении мероприятий по реконструкции систем водоотведения необходимо учитывать мероприятие, содержащееся в программе «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в 2009-2011 годах»: капитальный ремонт напорного коллектора от главной насосной станции до очистных сооружений города Волосово.

При проектировании систем водоотведения промышленных и сельскохозяйственных предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуски очищенных сточных вод согласовываются с контролирующими органами.

При выборе схемы и системы канализации промышленных предприятий необходимо учитывать:

- возможность исключения образования загрязненных сточных вод в технологическом процессе за счет внедрения безотходных и безводных производств, использование сухих процессов, устройств замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных методов охлаждения и т.п.;

- требования к качеству воды, используемой в различных технологических процессах, и ее количество;

- количество и характеристику сточных вод, образующихся в различных технологических процессах, и физико-химические свойства присутствующих в них загрязняющих веществ, материальный и энергетический балансы водопотребления и водоотведения;

- возможность локальной очистки потоков сточных вод с целью извлечения отдельных компонентов и повторного использования воды, а также создания локальных замкнутых систем производственного водоснабжения;

- возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;

- возможность вывода отдельным потоком сточных вод, требующих локальной очистки;

- возможность объединения сточных вод с идентичной качественной характеристикой;

- возможность использования в производстве очищенных бытовых и городских сточных вод, а также поверхностных сточных вод и создания замкнутых систем водного хозяйства без сброса сточных вод в водные объекты.

Нормы водоотведения

В настоящем проекте расчет объемов водоотведения проводится по усредненному нормативу. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 3.5-1. Нормы водоотведения

| Потребители | Норма водоотведения, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 300 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 230 | 230 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного среднесуточного водоотведения.

Таблица 3.5-2. Прогноз объемов водоотведения населенных пунктов

| Тип застройки | Население, чел. | Норма отведения воды, л/сут | Расчетные объемы стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | средне суточ | макс суточ | средне суточ | макс суточ |
| город Волосово |
| Северный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 5218 | 4252 | 300 | 1565 | 1878 | 1276 | 1531 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 219 | 212 | 230 | 50 | 60 | 49 | 59 |
| Итого | 5437 | 4464 |  |  | 1939 |  | 1589 |
| Центральный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2287 | 2202 | 300 | 686 | 823 | 661 | 793 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 870 | 718 | 230 | 200 | 240 | 165 | 198 |
| Итого | 3157 | 2920 |  |  | 1063 |  | 991 |
| Южный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 294 | 126 | 300 | 88 | 106 | 38 | 45 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1356 | 851 | 230 | 312 | 374 | 196 | 235 |
| Итого | 1650 | 977 |  |  | 480 |  | 280 |
| Восточный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 765 | 624 | 300 | 230 | 275 | 187 | 225 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 796 | 770 | 230 | 183 | 220 | 177 | 213 |
| Итого | 1561 | 1394 |  |  | 495 |  | 437 |
| Западный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 0 | 3238 | 300 | 0 | 0 | 971 | 1166 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 429 | 381 | 230 | 99 | 118 | 88 | 105 |
| Итого | 429 | 3619 |  |  | 118 |  | 1271 |
| деревня Лагоново |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 13 |  | 300 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 269 | 242 | 230 | 62 | 74 | 56 | 67 |
| Итого | 282 | 242 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 12515 | 13615 |  |  | 4096 |  | 4568 |
| садоводческие участки | 267 | 267 | 25 |  | 8 |  | 9 |

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в бытовую канализацию населенных пунктов и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. На промышленных предприятиях, сточные воды которых отличаются по составу от хозяйственно-бытовых стоков, рекомендуется осуществлять предварительную очистку сточных вод на локальных очистных сооружениях.

Очистные сооружения

В связи с отсутствием возможности организации сброса очищенных стоков в водные объекты на территории Волосовского городского поселения строительство очистных сооружений не предлагается. Смесь бытовых и промышленных сточных вод предлагается на районные канализационные очистные сооружения, расположенных на территории Рабитицкого сельского поселения в районе деревни Захонье. Для обеспечения нормативной очистки стоков необходима полная реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности и заменой морально и материально устаревших сооружений. Администрации Волосовского городского поселения рекомендуется долевое участие в реконструкции очистных сооружений совместно с Кикеринским, Калитинским, Рабитицким сельскими поселениями, а возможно еще и Губаницким сельским поселением Волосовского муниципального района.

Водоотведение населенных пунктов, расположенных за пределами Волосовского городского поселения

В соответствии со сведениями, переданными администрацией Волосовского муниципального района, на Волосовские канализационные очистные сооружения предполагается  подавать сточные воды от населенных пунктов Губаницкого сельского поселения в объеме 2200 м³/сут (письмо № 136 от 21.02.2012 год администрации Губаницкого сельского поселения об учете материалов проекта генерального плана Губаницкое сельское поселение в схеме территориального планирования Волосовского муниципального района).

При сохранении существующей ситуации по подаче сточных вод от населенных пунктов Кикеринского и Калитинского сельских поселений необходимо также учесть объемы прогнозных сточных вод по материалам проектов генеральных планов, переданных на согласование в Правительство Ленинградской области.

Таблица 3.5-3. Сводная таблица объемов подачи сточных вод на Волосовские канализационных очистные сооружения от 4 поселений Волосовского муниципального района

| Наименование поселения | Объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Волосовское городское поселение | 4096 | 4568 |
| Кикеринское сельское поселение | 622 | 676 |
| Калитинское сельское поселение | 792 | 775 |
| Губаницкое сельское поселение | 2200 | 2200 |
| ИТОГО | 7710 | 8219 |

Мероприятия по развитию систем водоотведения

- Разработка проекта системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для города Волосово и деревни Лагоново с учетом населенных пунктов Губаницкого сельского поселения.

- Разработка проекта системы водоотведения для города Волосово и деревни Лагоново.

- Планомерное обеспечение жителей поселения приборами учета сточных вод по доступным ценам.

- Строительство централизованной системы водоотведения в деревне Лагоново.

- Капитальный ремонт канализационных насосных станций, расположенных на территории города Волосово, без увеличения производительности.

- Участие в реконструкции канализационных очистных сооружений, расположенных на территории Рабитицкого сельского поселения в районе деревни Захонье.

- Реконструкция напорного коллектора от канализационной насосной станции города Волосово до деревни Захонье (перекладка с увеличением диаметра трубы или строительство второй нитки).

4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации

на территории поселения, городского округа

Генеральной схема санитарной очистки Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области предусмотрен  комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в городе. Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений. Генеральная схема очистки разработана в составе генерального плана города на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз охватывает срок до 10-15 лет.

## 4.1. Мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности территории Волосовского городского поселения

### 4.1.1. Мероприятия по улучшению экологической обстановки

На первую очередь:

3.8.1.1. Развитие системы зеленых насаждений общего пользования на площади                  13,8 га

3.8.1.2. Строительство площадки для складирования снега, подключенной к системе ливневой канализации, для сбора снега на территории производственной зоны в южной части города Волосово. Установление санитарно-защитной зоны шириной 100 метров.

3.8.1.3. Развитие системы ливневой канализации со строительством очистных сооружений на территории производственной зоны в южной части города Волосово;

3.8.1.4. Приведение контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в соответствие с санитарными требованиями с увеличением их совокупной вместимости до уровня 72,9 м3, организацией раздельного сбора утилизируемых и токсичных отходов;

3.8.1.5. Строительство шумозащитных сооружений (акустических экранов), озеленение территорий в местах расположения жилых зон в границах санитарных разрывов.

На расчетный срок:

3.8.1.6. Развитие системы зеленых насаждений общего пользования на площади 3,1 га;

3.8.1.7. Приведение контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в соответствие с санитарными требованиями с увеличением их совокупной вместимости до уровня 83,8 м3.

Приложение 1

# Footnotes

Общий объем жилищного фонда приводится по состоянию на 2013 год