ПРОЕКТ

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Паспорт

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение председателя комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области № 296 от 12.09.2017 |
| Заказчик программы | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Волосовский район, гор. Волосово пр. Вингиссара, дом 57 |
| Разработчик программы | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Волосовский район, гор. Волосово пр. Вингиссара, дом 57 |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Целевые показатели | - опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; - обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волосовского городского поселения №201 от 13.03.2013г. |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |

1. Общая характеристика, основные проблемы и сроки реализации программы

Волосовское городское поселение расположено в пределах периферийного пояса Санкт-Петербургской агломерации и имеет хорошие транспортные связи с соседними муниципальными районами Ленинградской области (Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский). Транспортно-планировочный каркас поселения образует сочетание автомобильной дороги регионального значения Гатчина – Ополье и железнодорожной магистрали Мга – Гатчина – Ивангород. Транспортно-планировочный каркас дополнен сетью второстепенных автомобильных дорог регионального и местного значения.

Территория поселения попадает в зону полуторачасовой транспортной доступности от Санкт-Петербурга и сорокаминутной от города Гатчина. К слабым сторонам относится малая интенсивность пассажирского железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Затрудненное движение в часы пик на въезде в Санкт-Петербург и выезде из него, а также в рамках дорожной сети города Гатчина усложняют ежедневные трудовые маятниковые миграции жителей города Волосово.

Дорожная отрасль представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. Общая протяжённость улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог по Волосовскому городскому поселению  составляет 28,76 км, в том числе:

- с твердым покрытием – 24,56 км или 85,4 % от общей протяженности,  из них 34,8,8% или 8,56 км - требуют проведение ремонта и 6,1%  или 1,5 км находятся в предаварийном состоянии и требуют неотложного ремонта;

- с переходным типом покрытия – 4,2 км или 14,6 % от общей протяженности, из них 28,6% или 1,2 км требуют ремонта и 23,8% или 1 км находятся в предаварийном состоянии  и требуют неотложного ремонта.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Волосовского городского поселения.

Ниже более подробно проанализировано развития различных видов транспортной инфраструктуры города Волосово.

Сроки реализации программы:

-первая очередь:2010-2020 годы;

-расчетный срок:2021-2030 годы.

1.1  Железнодорожный транспорт

Через территорию Волосовского городского поселения проходит железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород Октябрьской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». Железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород – однопутная, на отдельных участках – двухпутная, электрифицирована на участке от Мги до станции Фрезерная. Магистраль используется преимущественно для пассажирских и транзитных грузовых перевозок. Грузовую и пассажирскую работу выполняет станция Волосово. Интенсивность движения грузовых поездов составляет 31 пара в сутки.

Железная дорога связывает город со странами Балтии и быстро развивающимся портовым комплексом Усть-Луга, имеющим федеральное значение. В близрасположенном транспортном узле города Гатчина происходит перераспределение транспортных потоков по следующим направлениям: Санкт-Петербург – Псков и Гатчина – Санкт-Петербург.

Железнодорожный вокзал в городе Волосово относится к III классу, обеспечен залом ожидания с билетной кассой.

Через Волосовское городское поселение проходят следующие пригородные поезда:

Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Кингисепп;

Кингисепп – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал);

Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Гдов;

Гдов – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал).

Интенсивность пригородных поездов незначительная, в день отправляется по 1-2 поезда в одном направлении.

От города Волосово в южном направлении отходит тупиковая железнодорожная линия до поселка Сорок шестой километр (лесосклад) Изварского сельского поселения Волосовского муниципального района. Участок ширококолейный, малодеятельный, на тепловозной тяге. Ранее эта дорога использовалась для торфоперевозок. В настоящее время не функционирует, частично разобрана.

Основным недостатком железнодорожного транспорта является прохождение через территорию жилой застройки города Волосово участка железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород, которая делит город на два изолированных планировочных района. На указанном участке железной дороги в границах города действуют всего два одноуровневых автодорожных переезда (в т.ч. один не охраняемый), автомобильного двухуровневого путепровода нет. В районе железнодорожного вокзала действует подземный пешеходный переход.

Указанная проблема связана с процессом развития морского порта Усть-Луга, для которого железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород является безальтернативной. С 2006 по 2010 года грузооборот данного порта вырос с 5,0 миллионов тонн до 12,0 миллионов тонн в год. В 2010 году порт принял более 53 000 железнодорожных вагонов, что на 51 % выше показателя 2009 года. В 2018 году по разным оценкам грузооборот порта должен вырасти еще в 4-10 раз по сравнению с существующими уровнями. Таким образом, загрузка железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород будет продолжать многократно увеличиваться в течение всего периода до 2020 года.

Учитывая данное обстоятельство и связанные с этим планы ОАО «РЖД» по строительству второго пути на всем протяжении железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород, в том числе на территории города Волосово, актуальными становятся проекты организации двухуровневых автомобильных и пешеходных эстакад через железнодорожную линию, устройство шумозащитных экранов вдоль жилой застройки и решение вопроса по частичному отселению жилых домов, попадающих в санитарный разрыв.

1.2 Автодорожная инфраструктура

Внешняя автодорожная сеть городского поселения формируется автомобильными дорогами регионального и местного значений. Основной автодорожный каркас поселения формирует региональная автодорога II технической категории Гатчина – Ополье, которая в границах Волосовского городского поселения на северном участке называется Гатчинское шоссе, на юго-западном участке – ул. Хрустицкого. Автодорога одновременно обеспечивает транзит автомобильного транспорта через территорию поселения и является главной соединительной улицей между южными и северными планировочными районами города. В санитарный разрыв (100 метров) от данной автодороги попадают значительные объемы мало и многоэтажной жилой застройки, а также Волосовская районная больница (длина участка в границах поселения – 6,1 км).

Единственной планировочной осью западных территорий Волосовского городского поселения является автодорога регионального значения, III технической категории Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново, которая в границах поселения называется Терпилицкое шоссе. В отличие от автомобильной дороги Гатчина – Ополье ее негативное влияние на окружающую жилую застройку минимально (длина участка 3,2 км).

Основной выезд с территории городского поселения в направлении Санкт-Петербурга осуществляется по автодороге III-IV технической категории, регионального значения Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть, в санитарный разрыв от которой попадают несколько частных малоэтажных жилых домов в деревне Лагоново (длина участка 0,8 км).

На юге города Волосово ул. Строителей также является участком в городской застройке автодороги Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть (длина участка 0,6 км).

Все указанные автодороги имеют асфальтобетонный тип покрытия на всем протяжении в границах городского поселения.

Общая протяжённость улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог по Волосовскому городскому поселению  составляет 28,76 км, в том числе:

- с твердым покрытием – 24,56 км или 85,4 % от общей протяженности,  из них 34,8,8% или 8,56 км - требуют проведение ремонта и 6,1%  или 1,5 км находятся в предаварийном состоянии и требуют неотложного ремонта;

- с переходным типом покрытия – 4,2 км или 14,6 % от общей протяженности, из них 28,6% или 1,2 км требуют ремонта и 23,8% или 1 км находятся в предаварийном состоянии  и требуют неотложного ремонта.

Обслуживание и ремонт дорог  осуществляет ГП «Волосовское ДРСУ»,                  МП «Городское хозяйство».

Улично-дорожная сеть Волосовского городского поселения характеризуется разной структурой в северном и южном планировочной районах. В более крупном по площади и населению северном планировочном районе – структура улично-дорожной сети регулярная, квартальная, за исключением квартала ограниченного улицами Зеленая, Первомайская, Милицейская, проспектом Вингиссара и квартала ограниченного улицами Ленинградская, Суворовская, Гатчинская.

Центральной магистральной улицей северного планировочного района города является проспект Вингиссара, общегородское значение имеют улицы Хрустицкого, Ленинградская, Жукова (общая длинна – 9,6 км).

Магистральными улицами районного значения являются следующие улицы: Железнодорожная, Восстания, Лесная, Краснофлотская, Красных командиров, Гатчинская (в пределах квартальной многоэтажной жилой застройки) – общая длинна 3,4 км.

Улично-дорожная сеть южного планировочного района города Волосово характеризуется более хаотичной  структурой. В районах индивидуальной жилой застройки сформирована мелкая квартальная сеть улиц, в районах промышленной застройки сеть улиц не регулярная. Магистральными улицами общегородского значения являются следующие улицы: Строителей, Нарвская, Ветеранов (общая длинна 3,4 км), районного значения – улица Вокзальная (общая длинна 0,8 км).

1.3. К основным проблемам автодорожной инфраструктуры относятся:

- Наличие двух автодорожных переездов в одном уровне через загруженную грузовую железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород, в том числе одного не регулируемого.

- Прохождение через планировочные районы жилой застройки участков транзитных региональных автодорог.

- Наличие улиц и участков улиц без асфальтового покрытия.

- Несоответствие ширины полотна большинства улиц нормативным показателям. Часть улиц имеют ширину дорожного полотна менее нормативной (менее 6 м).

- Низкий уровень качества внутридворовых проездов в пределах квартальной многоэтажной застройки города.

1.4 Сеть общественного пассажирского транспорта

На территории Волосовского городского поселения сообщение автомобильным транспортом обеспечивают индивидуальный предприниматель Будзинский Ю.В., Гатчинские автопарки, частные маршрутные такси, службы такси. Работает служебный автотранспорт предприятий и организаций по доставке работников.

Пассажирские перевозки осуществляются по маршрутам пригородного и междугороднего сообщения.

Через автовокзал, расположенный в городе Волосово, отправляется или транзитом проходит большинство междугородних и пригородных автобусных маршрутов Волосовского муниципального района.

2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

## 2.1 Учет предложений по развитию железнодорожной инфраструктуры

Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года предусмотрена комплексная реконструкция железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород, включающая строительство второго главного пути.

Реконструкция указанной железнодорожной линии предполагает закрытие для проезда автотранспорта двух существующих одноуровневых автодорожных переездов на территории Волосовского городского поселения – по улице Нарвская и по улице Ленинградской.  Предельные сроки закрытия указанных переездов в программных документах ОАО «РЖД» не определены. В связи с этим проект генерального плана учитывает закрытие только одного железнодорожного переезда (по улице Ленинградская) в срок до 2030 года, который в настоящее время не охраняется. Регулируемый железнодорожный переезд (по улице Нарвская) в настоящем проекте не предлагается к закрытию.

В качестве компенсационного мероприятия планами ОАО «РЖД» в период 2013-2019 годов планируется строительство автомобильного путепровода над железнодорожной линией Мга – Гатчина – Ивангород. Строительство путепровода предполагается в рамках проекта по строительству объездной автодороги западнее жилой застройки города Волосово (подробнее в разделе 5.3.2. «Развитие автодорожной и улично-дорожной сети»). Согласно проектным решениям ОАО «Ленгипротранс» местоположение путепровода через железную дорогу определено в 1,6 км западнее существующего регулируемого  железнодорожного переезда по улице Нарвская.

Для повышения безопасности пешеходного и железнодорожного движения в границах территории города Волосово, проектом генерального плана предусматривается строительство следующих двухуровневых пешеходных переходов.

На первую очередь проекта: переход в створесуществующего не регулируемого железнодорожного переезда в створе улицы Ленинградской.

На расчетный срок проекта: в створесуществующего регулируемого  железнодорожного переезда по улице Нарвская.

Для нивелирования негативного воздействия железнодорожного грузового и пассажирского трафика на жилую застройку города Волосово, проектом генерального плана на период первой очереди проекта, предлагается установка акустических экранов вдоль железнодорожных путей в границе жилой застройки города Волосово, на протяжении 2,0 километров севернее железнодорожных путей и 1,5 километров южнее трассы железной дороги.

## 2.2 Развитие автодорожной и улично-дорожной сети

Для обеспечения надежных автотранспортных связей во внутрирайонных и межрайонных сообщениях, а также движения по улично-дорожной сети города Волосово, проектом генерального плана предусматривается комплекс мероприятий по развитию и повышению качественного уровня транспортной сети, безопасности дорожного движения.

Важнейшим мероприятием в сфере автодорожного строительства на территории Волосовского городского поселения является строительство автодорожного обхода жилой застройки города Волосово.

В 2011 году институтом ОАО «Ленгипротранс» был разработан проект строительства нового автодорожного путепровода через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород. Данным проектом предлагается трассировка автодорожного подхода (западный участок) к указанному путепроводу в объезд улиц Хрустицкого и Нарвская, что позволит обеспечить вывод автомобильного транзитного движения с территории города Волосово. Реализация проекта планируется на период первой очереди генерального плана Волосовского городского поселения. Длина проектируемой объездной дороги в границах городского поселения должна составить около 3,0 километров. Планируется, что данный участок дороги войдет в состав автодороги регионального значения Гатчина – Ополье и будет соответствовать II технической категории. В месте пересечения автодорожного обхода и региональной автодороги Волосово – Гомонтово – Копорье – КерновоIII технической категории, на первую очередь проекта, планируется строительство автомобильной развязки в двух уровнях.

Актуальность строительства объездной автодороги подтверждают данные сводной ведомости по интенсивности дорожного движения на 1 января 2010 года в границах рассматриваемого участка региональной дороги Гатчина – Ополье (частично проходящей по улично-дорожной сети города Волосово). Именно на участке улиц Хрустицкого и Нарвская в городе Волосово, включая переезд через железную дорогу  Мга – Гатчина – Ивангород, среднегодовая приведенная интенсивность движения превышает 8340 автомобилей в сутки, что является самым высоким значением среди всех участков данной региональной трассы.

Важным проектом является строительство участка северного обхода    города Волосово на всем протяжении региональной дороги Гатчина – Ополье. Данный проект позволит убрать автомобильный транзитный поток с участка дороги, непосредственно прилегающего к объектам жилой и социальной застройки города Волосово. Проектом генерального плана, на период расчетного срока, предлагается строительство объездной автомобильной дороги для участков Гатчинского шоссе и улицы Хрустицкого в 50-75 метрах севернее указанных улиц. Длина нового участка объездной должна составить около 1,4 километров и будет соответствовать требованиям II технической категории. Трассировка указанной автодороги предполагает стыковку с западным участком объездной автодороги, планируемым к строительству на первую очередь. Около 900 метров предлагаемого участка северного объездной города Волосово должно пойти по территории Губаницкого сельского поселения.

В месте пересечения северного участка объездной автодороги города Волосово с региональной автодорогой Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – ВерестьIII технической категории на расчетный срок проекта планируется организация светофорного перекрестка (на перспективу целесообразно строительство автомобильной развязки в двух уровнях). Существующий светофор на современном перекрестке Гатчинского шоссе и проспекта Вингиссара должен быть демонтирован и на его месте целесообразно построить кругового перекресток. Ликвидация светофора необходимо ввиду невозможности организации двух светофорных перекрестков на расстоянии менее 100 метров и планируемого снижения уровня транспортного потока на перекрестке Гатчинского шоссе и проспекта Вингиссара ввиду строительства северного участка объездной города Волосово.

В части транспортного обеспечения кварталов новой застройки города Волосово, проектом генерального плана предлагается строительство улиц в жилой застройке. Указанные улицы должны иметь ширину полосы движения не менее 3,0 метров и не менее 2 полос для движения и предусматривать пешеходные тротуары шириной не менее 1,0 метра.

Для целей транспортного обеспечения промышленных зон на юге города Волосово проектом генерального плана предлагается строительство улиц в промышленно-коммунально-складских районах со следующими параметрами: не менее 2 полос для движения, с шириной полосы движения 3,5 м.

- На первую очередь проекта: для целей транспортного обеспечения кварталов новой застройки, проектом генерального плана планируется строительство 9,4  километров улиц в жилой застройке.

- На расчетный срок проекта: для целей транспортного обеспечения кварталов жилой застройки, проектом генерального плана планируется, соответственно, строительство 2,5 километров улиц в жилой застройке.

Предложенная в генеральном плане сетка улиц в зонах промышленно-коммунально-складской застройки позволит полностью вывести грузовой транзит с территории жилых зон.

Реконструируемые улицы должны отвечать следующим параметрам: ширина полосы движения не менее 3,0 метров и не менее 2 полос для движения, предусматриваются пешеходные тротуары шириной не менее 1,0 метра. В части реконструкции существующей улично-дорожной сети города Волосово, проектом генерального плана предлагается реконструкция следующих улиц.

Освещение проезжей части участков улиц, дорог и площадей следует проектировать исходя из норм средней яркости дорожных покрытий, слепящего действия и общей и продольной равномерности распределения яркости дорожного покрытия.

Таблица 5.3.2.-1. Нормативы для организации освещения улиц, дорог и площадей

| Категория | Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м², не менее | Общая равномерность распределения яркости дорожного покрытия, не менее | Продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги и улицы общегородского значения | 1,2-2,0 | 0,4 | 0,7 |
| Магистрали и улицы районного значения | 1,0-1,2 | 0,4 | 0,6 |
| Улицы и дороги местного значения | 0,4-0,8 | 0,35-0,4 | 0,4-0,5 |

В ночное время допускается снижать уровень наружного освещения городских улиц, дорог и площадей при нормируемой средней яркости более 0,8 кд/м². Не допускается в ночное время частичное отключение светильников при однорядном их расположении и установке по одному светильнику на опоре,  также на пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах. Для надежной ориентации водителей и пешеходов светильники должных располагаться таким образом, чтобы образуемая ими линия ясно и однозначно указывала на направление дороги.

Световые приборы, установленные на территории АЗС и автостоянок, прилегающих к улицам и дорогам с регулярным транспортным движением, должны иметь ограничение по силе света 30 кд на 1000 лм суммарного светового потока ламп в светильнике в направлениях, при которых эти приборы видимы водителями проезжающего по этим улицам транспорта. Для освещения указанных объектов не допускается применять прожекторы, расположенные на крышах и навесах и направленные в сторону улицы или дороги.

Освещение пешеходных переходов. Освещение наземных пешеходных переходов должно обеспечивать людям безопасное пересечение проезжей части и возможность видеть препятствия и дефекты дорожного покрытия. Для предупреждения водителей и пешеходов рекомендуется использовать в зоне перехода освещение другого цвета.

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог общегородского и районного значения следует предусматривать повышение уровня освещения не менее чем в 1,5 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части.

На первую очередь проекта:

Проспекта Вингиссара на участке длиной около 0,6 километра.

Улицы Железнодорожная и улицы Восстания на участке длиной около 1,6 километра.

Улицы Красных командиров на участке длиной около 0,6 километра.

Улицы Краснофлотская на участке длиной около 0,8 километра.

Улицы Лесная на участке длиной около 0,5 километра.

Улицы Жукова на участке длинной около 0,4 километра.

Улицы Вокзальная длиной около 0,8 километра.

Улицы Ветеранов длиной около 1,8 километра.

На расчетный срок проекта:

Улицы Гатчинское шоссе длиной около 0,9 километра.

Улицы  Хрустицкого длиной около 2,0 километра.

Улицы Нарвская длиной около 1,0 километра.

## 2.3 Развитие сети общественного пассажирского транспорта

С учетом перспективного интенсивного промышленно-складского строительства на территории Кикеринского сельского поселения, планируется существенное увеличение объемов ежедневной маятниковой миграции по направлению из города Волосово. Ввиду этого планируется повышение интенсивности движения на 50% на первую очередь проекта и в 2 раза на расчетный срок проекта на линиях в направлении на населенные пункты: Кикерино, Калитино, Елизаветино. Кроме того, более чем в 2 раза ожидается рост пассажиропотоков на автобусных линиях в направлении города Гатчина и Санкт-Петербурга.

С учетом перспективного роста автобусных перевозок и отсутствия планов ОАО «РЖД» по запуску электричек в направлении Санкт-Петербурга, проектом генерального плана, на первую очередь, предлагается комплексная реконструкция автовокзала города Волосово с сохранением его местоположения. Реконструкция должна предполагать  строительство закрытого, отапливаемого зала ожидания емкостью не менее 70 посадочных мест. Зал ожидания может быть интегрирован с торговыми или деловыми объектами.

Учитывая достаточно компактные размеры города и отсутствие в настоящий момент внутренней системы общественного транспорта в городе целесообразно организовать инфраструктуру велосипедного движения. Основа данной инфраструктуры – организация отдельно выделенных велосипедных дорожек. Проектом предлагается организация на первую очередь велосипедной дорожки вдоль проспекта Вингиссара и южного участка улицы Хрустицкого. На расчетный срок проекта целесообразно строительство велосипедных дорожек на всем протяжении улицы Хрустицкого, улицы Ветеранов, на участке Терпилицкого шоссе (подъезд к городскому кладбищу), улицы Ленинградская, улицы Красных командиров, улицы Краснофлотская, улицы Жукова.

На расчетный срок проекта предлагается запуск внутригородского автобусного маршрута. Линия прохождения маршрута может быть определена на дальнейших стадиях проектирования и соединять основные зоны расселения и соединять автовокзал, промышленные, общественно-деловые и жилые территории, как на юге, так и севере города.

## 2.4 Развитие и размещение объектов хранения автотранспорта

Для размещения проектного количества автотранспорта проектом принимается следующая система постоянного хранения:

хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке, осуществляется на придомовых участках;

хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в многоквартирной жилой застройке, осуществляется в существующих гаражных кооперативах (проектом предусматривается сохранение части существующих кооперативов, поскольку данная территория попадает в основном в санитарно-защитную зону от промышленных предприятий), а также на новых придомовых парковках.

Количество индивидуального автотранспорта определено, исходя из проектной численность населения (12515 человек на первую очередь и 13615 человек на расчетный срок) и перспективного уровня автомобилизации.

На первую очередь проектирования уровень автомобилизации составит 300 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок – 400 автомобилей на 1000 жителей (Согласно методике расчета, принятой в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области).

Проектом принимается следующая обеспеченность стоянками для постоянного хранения автомобилей (согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области):

общая обеспеченность – 90%;

за пределами селитебной территории – 10%;

Определение потребности, вместимости и размещения парковочных площадей для временного хранения автомобилей производится на следующих стадиях проектирования. В настоящем проекте размещение крупных открытых автомобильных парковок на первую очередь проекта намечено в районе площади близ железнодорожного вокзала и автобусной станции емкостью около сорока парковочных мест, вдоль всего протяжения проспекта Вингиссара емкостью около двухсот парковочных мест, в районе перекрестка проспекта Вингиссара и улицы Заводская емкостью около пятидесяти парковочных мест.

## 2.5 Развитие и размещение объектов придорожного сервиса

С учетом планируемого роста объемов транзитного транспортного потока через территорию поселения, активизации трудовой миграции с использованием личного автотранспорта и роста объемов обеспеченности населения поселения автотранспортом проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

На первую очередь проектирования:

Строительство автозаправочной станции в месте пересечения автодорожного обхода и региональной автодороги Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново III технической категории;

Строительство станции технического обслуживания автомобилей на 10 постов в зоне транспортной инфраструктуры у места пересечения размещаемого Западного обхода города Волосово – Гомонтово – Копорье - Керново. Установление нормативной санитарно-защитной зоны шириной 100 метров.

3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Учет мероприятий федерального значения

3.1.1. Мероприятия по обеспечению удобного и безопасного транзита грузов железнодорожным транспортом к порту Усть-Луга.

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство путепровода на пересечении размещаемого Западного обхода города Волосово с железнодорожной линией Мга – Гатчина – Ивангород для обеспечения безопасного железнодорожного транзита через территорию Волосовского городского поселения.

- Реконструкция железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород с электрификацией и повышением интенсивности движения поездов с закрытием железнодорожного переезда в створе улицы Краснофлотская.

- Строительство железнодорожного переезда на пересечении планируемой улицы в южной части города Волосово с железнодорожной линией до поселка Сорок шестой километр (лесосклад) Изварского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

На расчетный срок:

-Строительство  пешеходного моста через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород в створе улицы Хрустицкого для обеспечения безопасного железнодорожного транзита через территорию Волосовского городского поселения.

3.2. Учет мероприятий регионального значения

3.2.1. Мероприятия по обеспечению транзита грузов автодорожным транспортом к порту Усть-Луга.

На первую очередь:

- Строительство Западного обхода города Волосово – автомобильной дороги регионального значения 2 технической категории от проектируемого путепровода через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород до улицы Хрустицкого общей протяженностью 3 км. Установление санитарного разрыва шириной 100 метров, придорожной полосы шириной 50 метров (за границами населенных пунктов).

- Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении Западного обхода города Волосово и автомобильной дороги регионального значения Волосово – Гомонтово – Копорье.

На расчетный срок:

- Строительство Северного обхода города Волосово – автомобильной дороги регионального значения 2 технической категории протяженностью 1,4 км. Установление санитарного разрыва шириной 100 метров, придорожной полосы шириной 50 метров (за границами населенных пунктов).

- Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении Северного обхода города Волосово и автомобильной дороги регионального значения Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть.

3.3. Учет мероприятий местного значения Волосовского муниципального района

3.3.1.Мероприятия по совершенствованию пассажирских перевозок межмуниципального сообщения автомобильным транспортом.

На первую очередь:

-Реконструкция автобусной станции в городе Волосово.

Основные характеристики:

-пассажиропоток: около 100 000 пассажиров в год;

-площадь территории:1,0 га.

3.4.Мероприятия по размещению объектов транспортной инфраструктуры

3.4.1. Мероприятия по размещению объектов улично-дорожной сети.

На первую очередь:

-Строительство улиц местного значения общей протяженностью 9,4 км для транспортного обеспечения формируемых зон среднеэтажной многоквартирной и индивидуальной  жилой застройки.

На расчетный срок:

-Строительство улиц местного значения общей протяженностью 2,5 км для транспортного обеспечения формируемых жилых и производственных зон.

3.4.2. Мероприятия по реконструкции объектов улично-дорожной сети.

На первую очередь:

-Реконструкция с повышением пропускной способности проспекта Вингиссара на участке протяженностью 0,6 км.

-Реконструкция с повышением пропускной способности улицы Железнодорожной и улицы Восстания на участке протяженностью 1,6 км.

-Реконструкция с повышением пропускной способности улицы Красных Командиров на участке протяженностью 0,6 км.

-Реконструкция с повышением пропускной способности улицы Краснофлотская на участке протяженностью 0,8 км.

-Реконструкция с повышением пропускной способности улицы Лесная на участке протяженностью 0,5 км.

-Реконструкция с повышением пропускной способности улицы Жукова на участке протяженностью 0,4 км.

-Реконструкция с повышением пропускной способности улицы Вокзальная на участке протяженностью 0,8 км.

-Реконструкция с повышением пропускной способности улицы Ветеранов на участке протяженностью 1,8 км.

На расчетный срок:

-Реконструкция с повышением пропускной способности Гатчинского шоссе на участке протяженностью 0,9 км.

-Реконструкция с повышением пропускной способности улицы Хрустицкого на участке протяженностью 2,0 км.

-Реконструкция с повышением пропускной способности улицы Нарвская на участке протяженностью 1,0 км.

3.4.3. Мероприятия по размещению объектов придорожного сервиса.

На первую очередь:

-Строительство автозаправочной станции у места пересечения размещаемого Западного обхода города Волосово и автомобильной дороги регионального значения Волосово – Гомонтово – Копорье. Установление нормативной санитарно-защитной зоны шириной 100 метров.

-Строительство станции технического обслуживания автомобилей на 10 постов в зоне транспортной инфраструктуры у места пересечения размещаемого Западного обхода города Волосово – Гомонтово – Копорье - Керново. Установление нормативной санитарно-защитной зоны шириной 100 метров.

3.5.4. Мероприятия по размещению объектов хранения автомобильного транспорта

На первую очередь:

-Строительство открытой парковки в районе железнодорожной станции и автостанции на 40 парковочных мест. Установление санитарного разрыва до фасадов жилых домов шириной 15 метров.

-Устройство и разметка 200 парковочных  мест вдоль проспекта Вингиссара.

-Строительство открытой парковки в пересечении проспекта Вингиссара и улицы Заводская на 50 парковочных мест. Установление санитарного разрыва до фасадов жилых домов шириной 15 метров.

4.Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Волосовского городского поселения  составит в 2014-2030 годах 238 266,378 тыс. рублей всего, в том числе:

областной бюджет 42 325,600 тыс. рублей;

местный бюджет 195 940,778 тыс. рублей.

Объем финансирования основных мероприятий в 2014 - 2030 годах в разрезе мероприятий из средств бюджета  Волосовского городского поселения  представлен в таблице согласно приложению 1.

Приложение 1

| План реализации |
| --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет Волосовского муниципального района | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | 2014 | 2020 | 2014 | 19026,300 | 0,000 | 11 566,300 | 7460,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2015 | 66455,478 | 0,000 | 30759,300 | 35696,178 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2016 | 10490,300 | 0,000 | 0,000 | 10490,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2017 | 18794,300 | 0,000 | 0,000 | 18794,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2018 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2019 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2020 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2021 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2022 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2023 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2024 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2029 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2030 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  | 238266,378 | 0,000 | 42325,600 | 195940,778 | 0,000 |
| 1. Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2014 | 5760,000 | 0,000 | 0,000 | 5760,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2015 | 10577,200 | 0,000 | 6165,000 | 4412,200 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2016 | 3490,300 | 0,000 | 0,000 | 3490,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2017 | 11794,300 | 0,000 | 0,000 | 11794,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2018 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2019 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2020 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2022 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2023 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2024 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2029 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2030 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  | 64121.800 | 0,000 | 6165,000 | 559968,800 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт а/б покрытия ул. Октябрьская, Братских захоронений, ул. Ветеранов |  |  |  | 2014 | 1417,300 | 0,000 | 0,000 | 1417,300 | 0,000 |
| 1.2 Ремонт проспекта Вингиссара г. Волосово |  |  |  | 2014 | 399,300 | 0,000 | 0,000 | 399,300 | 0,000 |
| 1.3 Ремонт а/б покрытия улиц (автомобильных дорог) и территорий общего пользования г. Волосово |  |  |  | 2014 | 2203,000 | 0,000 | 0,000 | 2203,000 | 0,000 |
| 1.4 Ремонт а/б покрытия улиц (автомобильных дорог) и территорий общего пользования г. Волосово |  |  |  | 2014 | 1465,600 | 0,000 | 0,000 | 1465,600 | 0,000 |
| 1.5 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Усадьба СХТ г. Волосово прот. – 0,167км, площадь – 1680 кв.м |  |  |  | 2014 | 93,700 | 0,000 | 0,000 | 93,700 | 0,000 |
| 1.6 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ветеранов от дома № 40 до дома № 48 и от дома № 52 до дома № 62а прот. – 0,513км, площадь – 3220 кв.м |  |  |  | 2014 | 181,100 | 0,000 | 0,000 | 181,100 | 0,000 |
| 1.1 Ремонт а/б покрытия участка ул. Мира от дома № 2 до дома № 22 г. Волосово прот. – 0,290км, площадь – 1160 кв.м |  |  |  | 2015 | 1081,230 | 0,000 | 781,000 | 300,230 | 0,000 |
| 1.2 Ремонт а/б покрытия участка ул. Ветеранов от дома № 62а до примыкания с ж/д переездом 84 км. г. Волосово прот. – 0,555км, площадь – 3500кв.м |  |  |  | 2015 | 3794,853 | 0,000 | 2794,000 | 1000,853 | 0,000 |
| 1.3 Ремонт щебеночного покрытия ул. Полевая г. Волосово прот. – 0,500км, площадь – 2000 кв.м |  |  |  | 2015 | 532,692 | 0,000 | 394,192 | 138,500 | 0,000 |
| 1.4 Ремонт щебеночного покрытия ул. Садовая г. Волосово прот. – 0,400км, площадь – 1600кв.м |  |  |  | 2015 | 441,327 | 0,000 | 308,929 | 132,398 | 0,000 |
| 1.5 Ремонт а/б покрытия ул. 12-я Партизанская г. Волосово прот. – 0,200км, площадь – 600 кв.м |  |  |  | 2015 | 584,578 | 0,000 | 432,588 | 151,990 | 0,000 |
| 1.6 Ремонт а/б покрытия участка ул. Краснофлотская от дома №1 до дома № 2 г. Волосово прот. – 0,085км, площадь – 600 кв.м |  |  |  | 2015 | 357,266 | 0,000 | 260,805 | 96,461 | 0,000 |
| 1.7 Ремонт а/б покрытия участка ул. Милицейская от примыкания с ул. Хрустицкого до дома № 13 г. Волосово прот. –0,0 96км, площадь – 336 кв.м |  |  |  | 2015 | 323,208 | 0,000 | 207,986 | 115,222 | 0,000 |
| 1.8 Ремонт а/б покрытия ул. Парковая г. Волосово прот. 0,350, площадь – 1225 кв.м |  |  |  | 2015 | 1315,863 | 0,000 | 985,000 | 330,863 | 0,000 |
| 1.9 Ремонт а/б покрытия улиц (автомобильных дорог) и территорий общего пользования г. Волосово |  |  |  | 2015 | 2476,500 | 0,000 | 0,000 | 2476,500 | 0,000 |
| 2. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2014 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2015 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 6000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2016 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2017 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2018 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2019 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2020 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2021 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2022 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2023 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2024 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2029 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2030 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  | 51000,000 | 0,000 | 0,000 | 51000,000 | 0,000 |
| 3. Мероприятия по капитальному ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2015 | 51064,370 | 0,000 | 24000,000 | 27064,370 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  | 51064,370 | 0,000 | 24000,000 | 27064,370 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Капитальный ремонт пр. Вингиссара, г. Волосово прот. – 1,100км, площадь – 12200,75 кв.м |  |  |  | 2015 | 51064,370 | 0,000 | 24000,000 | 27064,370 | 0,000 |
| 4. Мероприятия по ремонту придомовых территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2015 | 960,091 | 0,000 | 594,800 | 365,291 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  | 960,091 | 0,000 | 594,800 | 365,291 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Ремонт дворовой территории многоквартирного дома г. Волосово, ул. Красных Командиров, 18 прот. – 0,100км, площадь – 1170 кв.м |  |  |  | 2015 | 691,374 | 0,000 | 444,800 | 246,574 | 0,000 |
| 4.2 Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома г. Волосово, ул. Красных Командиров,18 прот. – 0,038, площадь – 304 кв.м |  |  |  | 2015 | 268,717 | 0,000 | 150,000 | 118,717 | 0,000 |
| 5. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2014 | 11566,300 | 0,000 | 11566,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  | 11566,300 | 0,000 | 11566,300 | 0,000 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Ремонт а/б покрытия ул. Октябрьская, Братских захоронений, ул. Ветеранов |  |  |  | 2014 | 760,100 | 0,000 | 760,100 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 Ремонт проспекта Вингиссара г. Волосово |  |  |  | 2014 | 5806,200 | 0,000 | 5806,200 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Усадьба СХТ г. Волосово и |  |  |  | 2014 | 1690,000 | 0,000 | 1690,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ветеранов от дома № 40 до дома № 48 и от дома № 52 до дома № 62а. |  |  |  | 2014 | 3310,000 | 0,000 | 3310,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 2