Институт территориального планирования    «урбаника»

Несекретно

Инв. № 47143/202

Экз. _____

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 1

Генеральный директор					А. В. Финогенов

Руководитель проекта						О. В. Можгова

Санкт-Петербург – Волосово

2017 год

# Оглавление

Оглавление	2

ВВЕДЕНИЕ	8

1. ЗАДАЧИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	10

1.1. Учет документов территориального планирования Российской Федерации	10

1.2. Учет схемы территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460	10

1.3. Учет изменений в схему территориального планирования Ленинградской области, утвержденную Правительством Ленинградской области от 21.12.2015 № 490	16

1.4. Учет схемы территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области	23

1.5. Учет предложений органов местного самоуправления Волосовского городского поселения, жителей и других заинтересованных сторон	32

2.	УТОЧНЕНИЕ ПРОГНОЗА ПРОЕКТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	35

2.1. Анализ современной численности населения	35

2.2. Прогноз численности населения	35

2.3. Развитие жилищного строительства	36

3.	ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	38

3.1. Размещение объектов федерального значения	38

3.2. Размещение объектов регионального значения	38

3.3. Размещение объектов местного значения Волосовского муниципального района	41

3.4. Размещение объектов местного значения поселения	41

3.5. Сокращение санитарно-защитных зон	67

3.6. Размещение функциональных зон	82

3.7. Функциональное зонирование территории	87

3.9. Система и средства оповещения населения	92

4.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦЫ ВОЛОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	93

5. Технико-экономические показатели	97

СОСТАВ УТВЕРЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВОЛОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЕГО ОБОСНОВАНИЮ

- Генеральный план

1.1. Графические материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | ДСП | 1:5000 | 4204/320 |
| 2 | Карта функциональных зон поселения | НС | б/м | 4204/321 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов | НС | б/м | 4204/322 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Инженерная инфраструктура | ДСП | 1:5000 | 4204/323 |

1.2. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Количество листов | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании | НС |  | 4703/201 |

- Материалы по обоснованию генерального плана

  - Графические материалы

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карта размещения Волосовского городского поселения в структуре Волосовского муниципального района (ситуационный план) | Не секретно | без масштаба | 4704/301 |
|  | Карта использования территории | ДСП | 1:5000 | 4704/302 |
|  | Карта комплексной оценки территории | ДСП | 1:5000 | 4704/303 |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | ДСП | 1:5000 | 4704/304 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | ДСП | 1:5000 | 4704/305 |
|  | Карта функциональных зон поселения | Не секретно | без масштаба | 4704/306 |
|  | Карта границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | ДСП | 1:5000 | 4704/307 |
|  | Карта с отображением границ земель различных категорий. Распределение земель по формам собственности | Не секретно | без масштаба | 4704/308 |
|  | Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий | Не секретно | без масштаба | 4704/309 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Транспортная инфраструктура | ДСП | 1:5000 | 4704/310 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Инженерная инфраструктура | ДСП | 1:5000 | 4704/311 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Инженерная подготовка территории | ДСП | 1:5000 | 4704/312 |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:5000 | 4704/313 |
|  | Карта мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ДСП | 1:5000 | 4704/314 |
|  | Карта размещения Волосовского городского поселения в структуре Волосовского муниципального района. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП | 1:5000 | 4704/315 |

  - Текстовые материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 2 «Материалы по обоснованию. Книга 1. Существующее положение» | ДСП | 4704/202-1 |
| 2 | Том 2 «Материалы по обоснованию. Книга 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Мероприятия по территориальному планированию» | ДСП | 4704/202-2 |
| 3 | Том 3 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» | ДСП | 4704/203 |
| 4 | Том 4 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» | НС | 4704/204 |
| 5 | Том 5 «Исходно-разрешительная документация» | ДСП | 4704/205 |

СОСТАВ   ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОЛОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЕГО ОБОСНОВАНИЮ

1. Изменения в генеральный план

1.1. Графические материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | НС | 1:5000 | 47143/301 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура) | НС | 1:5000 | 47143/302 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (транспортная инфраструктура) | НС | без масштаба | 47143/303 |
| 4 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. | НС | без масштаба | 47143/304 |
| 5 | Карта функциональных зон поселения | НС | без масштаба | 47143/305 |

1.2. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Кол-во листов | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании | НС | 54 | 47143/201 |

2. Материалы по обоснованию по изменению в генеральный план:

2.1. Графические материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта размещения Волосовского городского поселения в структуре Волосовского муниципального района (ситуационный план) | НС | без масштаба | 47143/320 |
| 2 | Карта использования территории | ДСП | 1:5000 | 47143/321 |
| 3 | Карта комплексной оценки территории. Карта зон с особыми условиями использования территории | ДСП | 1:5000 | 47143/322 |
| 4 | Карта с отображением границ земель различных категорий. Распределение земель по формам собственности | НС | без масштаба | 47143/323 |
| 5 | Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий | НС | без масштаба | 47143/324 |
| 6 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:5000 | 47143/325 |
| 7 | Карта мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ДСП | 1:5000 | 47143/326 |
| 8 | Карта размещения Волосовского городского поселения в структуре Волосовского муниципального района. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП | 1:50000 | 47143/327 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | ДСП | 1:5000 | 47143/328 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура) | ДСП | 1:5000 | 47143/329 |

2.2. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 «Материалы по обоснованию проекта» | НС | 47143/202 |
| 2 | Том 2 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» | ДСП | 47143/203 |
| 3 | Том 3 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» | НС | 47143/204 |
| 4 | Том 4 «Исходно-разрешительная документация» | ДСП | 47143/205 |

Список использованных сокращений

ВЛ		- воздушная линия

г.		- год

ГРП		- газорегуляторный пункт

ГРС 		- газораспределительная станция

ДСП		- для служебного пользования

Инв.		- инвентарный

Кол-во	- количество

НС		- несекретно

ООО		- общество с ограниченной ответственностью

ПС		- подстанция

тыс.		- тысяч

ул.		- улица

# ВВЕДЕНИЕ

Проект изменений в генеральный план Волосовского городского поселения Волосовского района Ленинградской области» (далее по тексту – Волосовское городское поселение) разработан коллективом ООО «Институт территориального планирования «Урбаника» по заказу администрации Волосовского городского поселения на основании следующих документов:

- распоряжение председателя комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 20.08.2014 № 261, решение Совета депутатов Волосовского городского поселения от 24.06.2014 № 257 «О подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- муниципальный контракт № 2 от 2 марта 2015 года между комитетом по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области и ООО «Институт территориального планирования «Урбаника».

Действующий на момент начала работ по изменению генеральный план Волосовского городского поселения утвержден решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201.

Основаниями для изменений в генеральный план Волосовского городского поселения являются:

- вступление в силу постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 года № 460 «Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области». В утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения содержатся отклонения от схемы территориального планирования Ленинградской области;

- разработка проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Ленинградской области», который размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) для проведения процедуры согласования. В утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения содержатся отклонения от проекта внесения изменений в схему территориального планирования Ленинградской области;

- вступление в силу решения совета депутатов Волосовского муниципального района Ленинградской области от 26.03.2014 года № 327 «Об утверждении схемы территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области». В утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения содержатся отклонения от схемы территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области;

- обращения жителей Волосовского городского поселения, правообладателей земельных участков и других заинтересованных сторон с предложениями по внесению изменений в генеральный план, поступившие в комитет городского хозяйства администрации Волосовского муниципального района после утверждения генерального плана Волосовского городского поселения.

# 1. ЗАДАЧИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

## 1.1. Учет документов территориального планирования Российской Федерации

Документы территориального планирования Российской Федерации не предусматривают мероприятия на территории Волосовского городского поселения, которые не учтены в утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения.

## 1.2. Учет схемы территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460

1.2.1. Размещение производительных сил

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Схемой территориального планирования Ленинградской области не предусмотрено размещение производительных сил на территории Волосовского городского поселения.

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений.

1.2.2. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Схемой территориального планирования Ленинградской области территория Волосовского муниципального района, включая Волосовское городское поселение, отнесена к передовым многопрофильным агропромышленным районам. Существующая специализация: мясо-молочное животноводство, картофелеводство, посевы зерновых культур.

На территории Волосовского муниципального района предусматриваются следующие варианты поддерживающей инфраструктуры (наименование объектов регионального значения и их назначение), которая может разместиться, в том числе, на территории Волосовского городского поселения:

- Областной информационный центр конъюнктуры аграрных рынков.

- Агропарк индустриального типа.

- Агропарк инновационного типа.

- Региональный центр селекции и разведения скота.

- Региональный центр селекции и разведения растительных культур.

- Центр технического обеспечения.

- Логистический (распределительный) центр для крестьянских (фермерских) хозяйств в секторе овощеводства и картофелеводства.

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Сельское хозяйство не является отраслью специализации экономики Волосовского городского поселения. Сельскохозяйственные предприятия отсутствуют, их размещение не планируется, размещение соответствующей поддерживающей инфраструктуры не требуется.

Предложение по внесению изменений в схему территориального планирования Ленинградской области:

Исключение размещения на территории Волосовского городского поселения объектов регионального значения сельскохозяйственного назначения.

1.2.3. Размещение туристско-рекреационных зон

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Схемой территориального планирования Ленинградской области (таблица 1-1.3-1. Туристско-рекреационные зоны) предусмотрено строительство объектов общественного питания и строительство гостиницы в городе Волосово общей площадью 70 га.

Виды и назначение объекта: зона развития культурно-познавательного туризма.

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Общественно-деловая зона, в границах которой предполагается размещение указанных объектов общественного питания и гостиницы, предусмотрена в генеральном плане Волосовского городского поселения, утвержденном решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201.

1.2.4. Сведения о планируемом размещении объектов воздушного транспорта регионального значения

На территории Волосовского городского поселения схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено размещение следующих объектов:

Таблица 1-1. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок

| Объекты | Действия по внесению изменений в генеральный план |
| --- | --- |
| Развитие сети вертодромов и вертолетных станций для нужд специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
| Строительство вертолетной площадки в городе Волосово Основные характеристики: Обеспечение оперативной доставки пострадавших, требующих квалифицированной медицинской помощи, из удаленных районов в центральную районную больницу, обслуживание потребностей оперативных служб Установление зон с особыми условиями использования территории: Установление санитарно-защитной зоны в соответствии с проектом. Ориентировочная площадь территории: 1,0 га | Сохранить без изменения. Мероприятие предусмотрено в генеральном плане Волосовского городского поселения, утвержденном решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201. |

1.2.5. Сведения о планируемом размещении автомобильных дорог регионального значения и иных объектов автомобильного транспорта

На территории Волосовского городского поселения схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено размещение следующих объектов:

Таблица 1-2. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь

| Объекты | Действия по внесению изменений в генеральный план |
| --- | --- |
| Обеспечение обслуживания транзитных потоков автомобильного транспорта без ущерба для транспортной инфраструктуры городов Ленинградской области |
| Строительство автодорожного обхода города Волосово на автомобильной дороге «Гатчина – Ополье» на участке западнее города Волосово Основные характеристики: Вывод транзитного потока из города Волосово Протяженность –5,1 км Категория – II Установление зон с особыми условиями использования территории: В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) | Сохранить без изменения. Мероприятие предусмотрено в генеральном плане Волосовского городского поселения, утвержденном решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201. В утвержденной Схеме территориального планирования Ленинградской области данное мероприятие отсутствует в текстовых материалах положений, а также в приложении с уточняемыми или исключаемыми объектами. В графических материалах данный объект присутствует, однако в них не указано, на какую очередь идет данное мероприятие. |
| Строительство путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей ОАО «РЖД» и автомобильных дорог регионального и местного значения |
| Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожного пути Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород к портам на южном берегу Финского залива и автомобильной дороги «Гатчина – Ополье» Основные характеристики: Перегон «Волосово – Вруда» (87 км) в городе Волосово | Добавить данное мероприятие в графические материалы генерального плана. |

Таблица 1-3. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь

| Объекты | Действия по внесению изменений в генеральный план |
| --- | --- |
| Улучшение межмуниципальных транспортных связей по автомобильным дорогам регионального значения |
| Строительство автодорожного обхода города Волосово на автомобильной дороге «Гатчина – Ополье» на участке севернее города Волосово Основные характеристики: Протяженность – 1,7 км Категория – II Установление зон с особыми условиями использования территории: В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) | Сохранить без изменения. Мероприятие предусмотрено в генеральном плане Волосовского городского поселения, утвержденном решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201. В утвержденной Схеме территориального планирования Ленинградской области данное мероприятие отсутствует в текстовых материалах положений, а также в приложении с уточняемыми или исключаемыми объектами. В графических материалах данный объект присутствует, однако в них не указано на какую очередь идет данное мероприятие. |
| Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального сообщения автомобильным транспортом |
| Строительство автобусного вокзала в городе Волосово Основные характеристики: Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок пассажирским автобусным транспортом Пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год. Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. | Изменить формулировку. Мероприятие предусмотрено в генеральном плане Волосовского городского поселения, утвержденном решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201, но с другой формулировкой. Необходимо использовать формулировку из утвержденной Схемы территориального планирования: «Автобусная станция в городе Волосово (реконструкция)» (взамен «Строительство автобусного вокзала в городе Волосово») Основные характеристики: - пассажиропоток: около 100000 пассажиров в год; - площадь территории: 1,0 га. Назначение: совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального сообщения автомобильным транспортом. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |

1.2.5. Сведения о планируемом размещении объектов информатики и связи регионального значения

На территории Волосовского городского поселения схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено размещение следующих объектов:

Таблица 1-4. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь

| Объекты | Действия по внесению изменений в генеральный план |
| --- | --- |
| Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Строительство здания филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волосово | Сохранить без изменения. В настоящее время филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волосово уже построен |

1.2.6. Сведения о планируемом размещении объектов социальной инфраструктуры

На территории Волосовского городского поселения схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено размещение следующих объектов:

Таблица 1-5. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок:

| Объекты | Действия по внесению изменений в генеральный план |
| --- | --- |
| Развитие сети средних образовательных учреждений профессионального образования |
| Строительство филиала ГБОУ СПО Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» в городе Волосово Емкость – предполагаемая среднегодовая численность обучающихся 150 человек с общежитием на 75 мест Специализация – пищевая промышленность Наименование – Филиал ГБОУ СПО Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» в городе Волосово Площадь – 1500 квадратных метров (площадь филиала), 1400 квадратных метров (площадь общежития) | Сохранить без изменения. Мероприятие предусмотрено в генеральном плане Волосовского городского поселения, утвержденном решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201. |

## 1.3. Учет изменений в схему территориального планирования Ленинградской области, утвержденную Правительством Ленинградской области от 21.12.2015 № 490

1.3.1. Учет «Положения об изменениях в схему территориального планирования»

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Сведения об объектах транспортной и дорожной инфраструктуры регионального значения, запланированных к размещению на 1 очередь

Графический материал: Карта размещения планируемых автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Таблица 1-7. Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального сообщения автомобильным транспортом

| № | № на карте | Муниципальное образование | Наименование и основные характеристики объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волосовский муниципальный район |
| 1.1 | 78 | Волосовское городское поселение | Автобусная станция в городе Волосово Основные характеристики: пассажиропоток: около 100000 пассажиров в год; площадь территории: 1,0 га Назначение: совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального сообщения автомобильным транспортом | г. Волосово |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Изменить формулировку в соответствии с предложением внесения изменений в схему территориального планирования Ленинградской области.

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Сведения об объектах электроэнергетических систем регионального значения, планируемых к размещению на 1 очередь

Графический материал: Карта размещения объектов электроэнергетических систем

Таблица 1-8. Объекты, расположенные на территории одного муниципального района, городского округа

| № | Муниципальное образование | Наименование и основные характеристики объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Волосовский муниципальный район |
|  | Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35-110 кВ |
| 2.1 | Волосовское городское поселение | ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (реконструкция) Основные характеристики: реконструкция КРУН 10 кВ. Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | Город Волосово |
| 2.2 | Волосовское городское поселение | ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (реконструкция) Основные характеристики: замена ОД и КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на выключатели 110кВ типа ВГТ-110 кВ, замена существующего выключателя МКП-110 кВ на выключатель 110 кВ типа ВГТ-110, установка двух новых выключателей типа ВГТ-110 кВ на Волосовская-3 и ПС № 189 «Волосово». Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | Город Волосово |
| 2.3 | Волосовское городское поселение | ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (реконструкция) Основные характеристики: установка 2 трансформаторов по 40 МВ∙А взамен существующих. Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | Город Волосово |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Мероприятие по реконструкции ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» присутствует в генеральном плане Волосовского городского поселения, утвержденном решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201.

Изменить формулировку мероприятия по реконструкции ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» в соответствии с изменениями в схеме территориального планирования Ленинградской области.

1.3.2. Перечень исключаемых мероприятий по строительству и реконструкции объектов, предусмотренных в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Предложения отсутствуют.

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений.

1.3.3. Перечень уточняемых мероприятий по строительству и реконструкции объектов, предусмотренных в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Сведения об уточняемых туристско-рекреационных зонах регионального значения

Графический материал: Карта размещения планируемых туристско-рекреационных зон регионального значения

Таблица 1-9.  Сведения об уточняемых туристско-рекреационных зонах регионального значения

| № | № на карте | Муниципальное образование | Наименование и основные характеристики объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волосовский муниципальный район |
| 1.1 | 1.1 | Волосовское городское поселение, Губаницкое сельское поселение | Волосовская туристско-рекреационная зона (уточнение площади) Основные характеристики: общая площадь территории: 218 га; | Юго-западная часть города Волосово |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений.

Размещение туристско-рекреационной зоны в юго-западной части города Волосово невозможно из-за наличия там индивидуальной жилой застройки. На схеме «Карта размещения планируемых туристско-рекреационных зон регионального значения» указанная зона размещена на территории Рабитицкого сельского поселения на землях сельскохозяйственного назначения частной собственности. В настоящее время данные поля активно используются собственником для покосов.

Схема территориального планирования Ленинградской области, которая утверждена в настоящий момент, содержит предложение по организации зоны развития культурно-познавательного туризма с реконструкцией усадеб, строительством объектов общественного питания, строительством гостиницы в городе Волосово. Общая площадь зоны на 4 поселения (Волосовское городское поселение, Калитинское, Губаницкое, Изварское сельские поселения) составляет 70 га. На территории Волосовского городского поселения невозможна реконструкция усадеб в связи с их отсутствием. Строительство объектов общественного питания и гостиницы в городе Волосово возможно осуществить на территории зон общественно-делового назначения (существующих и предлагаемых).

1.3.4. Перечень уточняемых мероприятий по строительству и реконструкции объектов, предусмотренных в соответствии с изменениями в Схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 490

Ссылка на материалы изменений в схеме территориального планирования

Сведения об уточнении наименований, назначения, основных характеристик и местоположения объектов электроэнергетических систем регионального значения, планируемых на первую очередь

Графический материал:

Карта размещения объектов электроэнергетических систем

Таблица 1-10. Сведения об уточнении наименований, назначения, основных характеристик и местоположения объектов электроэнергетических систем регионального значения, планируемых на первую очередь

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Уточнение с учётом генеральных планов поселений |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты, расположенные на территории нескольких муниципальных районов, городского округа |
| 1 | Волосовский муниципальный район (Волосовское городское поселение, Беседское, Большеврудское, Калитинское, Кикеринское, Курское, Рабитицкое, Терпилицкое сельские поселения); Гатчинский муниципальный район (Гатчинское городское поселение, Большеколпанское, Войсковицкое, Елизаветинское сельские поселения); Кингисеппский муниципальный район (Пустомержское сельское поселение) | ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Веймарн – тяговая» – ПС 110/10 кВ «Вруда – тяговая» – ПС 110/10 кВ «Гатчина – тяговая» (взамен «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Усть-Луга» – ПС 110 кВ «Лужская-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Веймарн-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Котлы-тяговая», Строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Вруда-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Елизаветино-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Вруда-тяговая – Гатчина-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Елизаветино-тяговая – Гатчина-тяговая») | Основные характеристики: протяжённость линий: 88 км (ранее 135 км). Назначение: Электроснабжение электрифицируемых участков железных дорог. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013) |
| 2 | Волосовский муниципальный район (Волосовское городское поселение, Беседское, Большеврудское, Калитинское, Кикеринское, Курское, Рабитицкое, Терпилицкое сельские поселения); Гатчинский муниципальный район (Гатчинское городское поселение, Большеколпанское, Войсковицкое, Елизаветинское сельские поселения); Кингисеппский муниципальный район (Пустомержское сельское поселение) | ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Веймарн-тяговая» – ПС 110/10 кВ «Елизаветино-тяговая» – ПС 110/10 кВ «Гатчина-тяговая» (строительство) (взамен «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Усть-Луга» – ПС 110 кВ «Лужская-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Веймарн-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Вруда-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Елизаветино-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Вруда-тяговая – Гатчина-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Елизаветино-тяговая – Гатчина-тяговая») | Основные характеристики: протяжённость линий: 102 км (ранее 135 км). Назначение: электроснабжение электрифицируемых участков железных дорог. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013) |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Включить в генеральный план Волосовского городского поселения мероприятия по строительству:

- ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Веймарн – тяговая» – ПС 110/10 кВ «Вруда – тяговая» – ПС 110/10 кВ «Гатчина – тяговая» (взамен «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Усть-Луга» – ПС 110 кВ «Лужская-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Веймарн-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Котлы-тяговая», Строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Вруда-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Елизаветино-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Вруда-тяговая – Гатчина-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Елизаветино-тяговая – Гатчина-тяговая»);

- ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Веймарн – тяговая» – ПС 110/10 кВ «Елизаветино – тяговая» – ПС 110/10 кВ «Гатчина – тяговая» (строительство) (взамен «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Усть-Луга» – ПС 110 кВ «Лужская-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Веймарн-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Вруда-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Елизаветино-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Вруда-тяговая – Гатчина-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Елизаветино-тяговая – Гатчина-тяговая»).

## 1.4. Учет схемы территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области

1.4.1. Базовые инвестиционные проекты – объекты капитального строительства в области промышленности

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-11. Базовые инвестиционные проекты – объекты капитального строительства в области промышленности

| Мероприятия | Уровень полномочий | Муниципальные образования | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение |
| Строительство молочного завода в городе Волосово | местного значения | Волосовское | 1 очередь |
| Строительство мясоперерабатывающего завода в городе Волосово | местного значения | Волосовское | 1 очередь |
| Строительство завода по переработке овощей в городе Волосово | местного значения | Волосовское | 1 очередь |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Промышленные зоны 3-5 классов опасности, в границах которых предполагается размещение молочного завода, мясоперерабатывающего завода и завода по переработке овощей, предусмотрены в генеральном плане Волосовского городского поселения, утвержденном решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201, на территории города Волосово.

1.4.2. Мероприятия по развитию зон приоритетного жилищного строительства

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-12. Мероприятия по развитию зон приоритетного жилищного строительства

| Зоны опережающего развития | Муниципальное образование | Варианты использования территории зон |
| --- | --- | --- |
| Развитие жилой застройки города Волосово | Волосовское городское поселение Губаницкое сельское поселение | Развитие жилищного строительства в связи с увеличением численности населения города Волосово в северном направлении от города с присоединением части территории Губаницкого сельского поселения. |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Схема территориального планирования Ленинградской области не содержит мероприятий по изменению границы Волосовского городского поселения по смежеству с Губаницким сельским поселением. В связи с этим развитие территорий для жилищного строительства предлагается осуществлять в существующих границах Волосовского городского поселения и в существующих границах Губаницкого сельского поселения.

1.4.3. Мероприятия по развитию промышленных зон

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-13. Мероприятия по развитию промышленных зон

| Зоны опережающего развития | Характеристика |
| --- | --- |
| Развитие промышленной зоны «Волосово» | Площадь производственной зоны – 237,4 га Площадь участков, которые могут быть использованы в течение первой очереди действия Схемы – от 100 до 150 га Потенциальная трудовая емкость составит от 800 до 1500 работников |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Промышленные зоны 3-5 классов опасности, в границах которых предполагается размещение молочного завода, мясоперерабатывающего завода и завода по переработке овощей, предусмотрены в генеральном плане Волосовского городского поселения, утвержденном решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 13.03.2013 № 201, на территории города Волосово.

1.4.4. Мероприятия в сфере образования

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-14. Мероприятия в сфере образования

| Мероприятия | Уровень полномочий | Муниципальное образование | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство в городе Волосово одного детского сада на 140 воспитанников | местного значения | Волосовское городское поселение | 1 очередь |
| Реконструкция здания психолого-медико-педагогической службы | местного значения | Волосовское городское поселение | 1 очередь |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Строительство детского сада на 140 воспитанников учтено в утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения.

Сохранить без изменений. Реконструкцию здания психолого-медико-педагогической службы на 1 очередь возможно осуществить в пределах существующего земельного участка.

1.4.5. Мероприятия по развитию культуры

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-15. Мероприятия по развитию культуры

| Мероприятия | Уровень полномочий | Муниципальное образование | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие на базе районной библиотеки публичного центра правовой, деловой и социально значимой информации | местного значения | Волосовское городское поселение | 1 очередь |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Развитие на базе районной библиотеки публичного центра правовой, деловой и социально значимой информации возможно осуществить в пределах существующего земельного участка.

1.4.6. Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-16. Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятия | Уровень полномочий | Муниципальное образование | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды не менее 425 м² | местного значения | Волосовское городское поселение | 1 очередь |
| Обустройство спортзалов общей площадью 5000 м² | местного значения | Все поселения муниципального района | 1 очередь |
| Создание плоскостных объектов общей площадью 5000 м² | местного значения | Все поселения муниципального района | 1 очередь |
| Обустройство спортивных залов общей площадью 5070 м² | местного значения | Все поселения муниципального района | Расчетный срок |
| Создание плоскостных объектов в общей площадью 23550 м² | местного значения | Все поселения муниципального района | Расчетный срок |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Строительство физкультурно-спортивного оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды не менее 425 м² предусмотрено утвержденным генеральным планом Волосовского городского поселения и долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 9 декабря 2011 года № 426 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012-2015 годы».

Сохранить без изменений. Утвержденным генеральным планом Волосовского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

На первую очередь:

3.5.2.1. Строительство спортивного зала площадью 800 квадратных метров в городе Волосово в центральном планировочном районе (в границах формируемой зоны объектов социального и культурно-бытового обслуживания, прилегающей к формируемой зоне среднеэтажной многоквартирной жилой застройки).

3.5.2.2. Организация спортивной площадки площадью 2500 квадратных метров в городе Волосово в северном планировочном районе (в границах существующей зоны среднеэтажной многоквартирной жилой застройки между Гатчинским шоссе, проспектом Вингиссара и улицей Красных Командиров).

3.5.2.3. Обустройство спортивной площадки площадью 2000 квадратных метров в городе Волосово в южном планировочном районе (в границах формируемой зоны плоскостных спортивных сооружений, прилегающей к существующей зоне индивидуальной жилой застройки между улицами Вокзальная и Интернатская).

На расчетный срок:

3.5.2.4. Строительство спортивного зала площадью 800 квадратных метров в городе Волосово в западном планировочном районе (в границах формируемой зоны объектов социального и культурно-бытового обслуживания, прилегающей к формируемой зоне среднеэтажной многоквартирной жилой застройки).

3.5.2.5. Обустройство спортивной площадки площадью 2500 квадратных метров в городе Волосово в западном планировочном районе (в границах формируемой зоны плоскостных спортивных сооружений, прилегающей к формируемой зоне среднеэтажной многоквартирной жилой застройки).

1.4.7. Мероприятия по развитию молодёжной политики

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-17. Мероприятия по развитию молодежной политики

| Мероприятие | Уровень полномочий | Населённый пункт | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство молодёжного центра, (общая площадь – 1390 м2) | местного значения | г. Волосово | 1 очередь |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Строительство молодежного центра предусмотрено утвержденным генеральным планом Волосовского городского поселения.

1.4.8. Мероприятия по социальной защите населения

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-18. Мероприятия по социальной защите населения

| Мероприятия | Муниципальное образование | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Строительство филиала многофункционального центра в городе Волосово | Волосовское городское поселение | 1 очередь |
| Строительство социального дома для пожилых людей город Волосово | Волосовское городское поселение | 1 очередь |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Филиал многофункциональный центр в городе Волосово в настоящее время уже построен.

Сохранить без изменений. Социальный дом для пожилых людей в городе Волосово в настоящее время уже существует.

1.4.9. Мероприятия по развитию сферы туризма

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-19. Мероприятия по развитию сферы туризма

| Наименование объектов | Сроки реализации | Уровень полномочий |
| --- | --- | --- |
| Волосовская рекреационная зона (Волосовское городское поселение, Калитинское, Губаницкое, Изварское сельские поселения): Центр по координации туристкой деятельности в городе Волосово. Реконструкция усадеб. Строительство объектов общественного питания. Строительство гостиницы в городе Волосово | 2020-2030 гг. | муниципального района |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Центр по координации туристской деятельности в городе Волосово может быть организован на территории существующих зданий культурного и административного значения. Реконструкция усадеб невозможна из-за их отсутствия. Для строительства объектов общественного питания и гостиницы в утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения предусмотрены функциональные зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

1.4.10. Мероприятия по развитию автодорожной инфраструктуры и автотранспорту

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-20. Мероприятия по развитию автодорожной инфраструктуры и автотранспорту

| Мероприятия | Уровень полномочий | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Строительство транспортно-логистического комплекса на обходе города Волосово автомобильной дорогой Гатчина – Ополье | Местное значение (муниципального района) | Расчетный срок |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Включить в генеральный план Волосовского городского поселения мероприятие по установлению зоны объектов транспортной инфраструктуры для строительства транспортно-логистического комплекса на автомобильной дороге Гатчина – Ополье.

1.4.11. Мероприятия по развитию водоснабжения

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-21. Мероприятия по развитию водоснабжения

| Мероприятия | Уровень полномочий | Населенные пункты | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта системы водоснабжения с проведением гидравлического расчета сети | местного значения | г. Волосово | 1 очередь |
| Развитие централизованной системы водоснабжения |  |  |  |
| Реконструкция водозаборных сооружений |  |  |  |
| Строительство станции водоподготовки |  |  |  |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Указанные мероприятия содержатся в утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения.

1.4.12. Мероприятия по развитию водоотведения

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-22. Мероприятия по развитию водоотведения

| Мероприятия | Уровень полномочий | Населенные пункты | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта водоотведения с проведением гидравлического расчета сети | Местного значения | г. Волосово | 1 очередь |
| Развитие централизованной системы водоотведения с реконструкцией коллекторов |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности |  |  |  |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Указанные мероприятия содержатся в утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения.

1.4.13. Мероприятия по развитию электроснабжения

Ссылка на материалы схемы территориального планирования Волосовского муниципального района

Таблица 1-23. Мероприятия по развитию электроснабжения

| Название объекта | Класс напряжения, кВ | Перечень мероприятий | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-189 Волосово | 110 | Реконструкция подстанции без увеличения мощности, установка дополнительных ячеек 110 кВ | Расчетный срок |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Мероприятия учтены в генеральном плане Волосовского городского поселения в соответствии с изменениями схемы территориального планирования Ленинградской области.

1.4.14. Мероприятия по развитию теплоснабжения

Ссылка на материалы схемы территориального планирования Волосовского муниципального района

Таблица 1-24. Мероприятия по развитию теплоснабжения

| Мероприятия | Муниципальное образование | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Модернизация существующей котельной № 28 в городе Волосово с увеличением мощности, а также реконструкция котельных № 1 и № 30 с заменой изношенного оборудования | Волосовское городское поселение | 1 очередь |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Реконструкция котельной № 28 учтена в утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения.

Сохранить без изменений. Котельная № 1 использует для выработки тепловой энергии уголь, что негативно влияет на экологическую обстановку по сравнению с использованием природного газа. В связи с этим настоящими изменениями генерального плана запланировано закрытие котельной в № 1 с переводом потребителей на отопление от котельной № 28 на первую очередь.

Котельная № 30 подлежит не реконструкции, а капитальному ремонту.

1.4.15. Мероприятия в области охраны объектов культурного наследия

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

- После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия схема территориального планирования муниципального района и генеральные планы поселений подлежат корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

- В случае нахождения на территории муниципального образования объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры муниципального образования, для наделения их статусом объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, органам местного самоуправления муниципального образования следует направить в комитет по культуре Ленинградской области пакет документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25 июня  2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с целью включения этих объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Действия по внесению изменений в генеральный план

Включить в генеральный план Волосовского городского поселения указанные мероприятия.

1.4.16. Мероприятия в области охраны окружающей среды

Ссылка на материалы схемы территориального планирования

Таблица 1-25. Мероприятия в области охраны окружающей среды

| Мероприятия | Уровень полномочий | Муниципальное образование | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство карты № 2 существующего полигона твердых бытовых отходов (ТБО), расположенного в 5 км юго-восточнее города Волосово | муниципального района | Волосовское городское поселение | 1 очередь |

Действия по внесению изменений в генеральный план

Сохранить без изменений. Для данного мероприятия Волосовское городское поселение указано ошибочно, так как полигон твердых бытовых отходов (ТБО) расположен на территории Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района.

## 1.5. Учет предложений органов местного самоуправления Волосовского городского поселения, жителей и других заинтересованных сторон

По итогам анализа предложений органов местного самоуправления Волосовского городского поселения, жителей и других заинтересованных сторон администрацией Волосовского городского поселения принято решение о внесении изменений в генеральный план по следующим вопросам:

- изменить функциональную зону земельного участка по адресу: город Волосово ул. Хрустицкого дома 42, 44, 46, 48, 50 «застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей)» на «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток» (Ж-2 на Ж-1) на основании заявлений Лесько Е. М., Горячевой Т. И., Горячева А. Б., Севериновой С. П., Смирновой Е. В., Ивановой Е. В.;

- изменить функциональную зону земельного участка, расположенного по адресу: Волосовский район, деревня Лагоново 2МКР, 1-ая Губаницкая дом 11  с кадастровым номером 47:22:0613002:105 «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток» на «объектов делового, общественного и коммерческого назначения» (Ж-1 на О-1)  на основании заявления ООО «Волосовская строительная компания», указав  временный съезд с автодороги общего пользования регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка» IV технической категории на км 20+605 (справа);

- изменить функциональную зону земельного участка, расположенного по адресу: город Волосово, ул. Луговая «зона зеленых насаждений общего пользования» на «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток» (Р-1 на Ж-1);

- изменить функциональную зону земельного участка, расположенного по адресу: город Волосово, ул. Краснофлотская, дом 6 Ленинградской области «объектов образования» на «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток» (О-3 на Ж-1) на основании заявления Селивановой О. А., Кирилловой Т. А.;

- изменить функциональную зону земельного участка, расположенного по адресу: город Волосово, ул. Краснофлотская «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток» на «застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей)» (Ж-1 на Ж-2);

- изменить функциональную зону земельного участка, расположенного по адресу: деревня Лагоново Волосовского района Ленинградской области «зона зеленых насаждений специального назначения» на «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток» и «объектов делового, общественного и коммерческого назначения» (СН-2 на Ж-1, О-1);

- изменить функциональную зону земельного участка, расположенного по адресу: город Волосово, ул. Зеленая «объектов образования» на «застройки среднеэтажными жилыми домами до 5-8 этажей» (О-3 на Ж-3);

- изменить функциональную зону земельного участка, расположенного по адресу: город Волосово, проспект Вингиссара «застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей)» на «объектов делового, общественного и коммерческого назначения» (Ж-2 на О-1);

- изменить функциональную зону земельного участка, расположенного по адресу: город Волосово ул. Федора Афанасьева «застройки среднеэтажными жилыми домами до 5-8 этажей» на «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток» (Ж-3 на Ж-1) на основании заявления Васильевой С. И.;

- изменить функциональную зону земельных участков, расположенных по адресу: город Волосово, ул. Красноармейская, дом 25 «объектов делового, общественного и коммерческого назначения» на «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток» (О-1 на Ж-1) на основании заявлений Корчагина А. А. и Корчагина А. Н.;

- изменить функциональную зону земельных участков, расположенных по адресу: город Волосово, проспект Вингиссара, дом 79 «застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей)» на «объектов делового, общественного и коммерческого назначения» (Ж-2 на О-1) на основании заявления ООО «СЕКТОР ПЛЮС»;

- изменить функциональную зону земельного участка, расположенного по адресу: город Волосово, проспект Вингиссара, дом 85 «зона коммунально-складских предприятий и организаций» на «объектов делового, общественного и коммерческого назначения» (П-3 на О-1) на основании заявления ООО «СЕКТОР ПЛЮС»;

- сократить санитарно-защитную зону ООО НПО «Сорбент» с 300 метров до 100 метров на основании заявления генерального директора ООО НПО «Сорбент» о перепрофилировании предприятия и сокращении санитарно-защитной зоны, изменив функциональную зону земельного массива с СН-2 «зона зеленых насаждений специального назначения» и Т-1 «объектов транспортной инфраструктуры» на Ж-1 «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток»;

- указать на схеме генерального плана муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области новую улицу Курсантов-кировцев. Улица Курсантов-кировцев расположена перпендикулярно улицам: Комсомольская, Суворовская, Пушкинская. Протяженность улицы составляет 260 м.  Изменить функциональную зону земельного массива по улице Курсантов – Кировцев на Ж-1 «застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток»;

- сократить санитарно-защитную зону ОАО «Волосовский хлебокомбинат» со 100 метров по границе территории промплощадки во всех направлениях на основании представленного «Проекта обоснования размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны и мероприятия по ее организации для ОАО «Волосовский хлебокомбинат»»;

- исключить из генерального плана муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области схему транспортной развязки на пересечении размещаемого Западного обхода города Волосово с автомобильной дорогой регионального значения Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново;

- изменить функциональную зону земельного массива по ул. Хрустицкого СН-2 «зона зеленых насаждений специального назначения» на О-1 и О-1/1 «объектов делового, общественного и коммерческого назначения»;

- по проспекту Вингиссара предусмотреть требования к фасадам зданий Ж-2 «застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей)», в связи с этим заменить условное обозначение Ж-2 на Ж-2/1, выделив другим цветом, и «объектов делового, общественного и коммерческого назначения» О-1 заменить условное обозначение на О-1/1, выделив другим цветом.

# УТОЧНЕНИЕ ПРОГНОЗА ПРОЕКТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Анализ современной численности населения

Ссылка на утвержденный генеральный план Волосовского городского поселения: Материалы по обоснованию, том 2, книга 2, раздел 4.1.4. Демографический прогноз

Таблица 2-1. Таблица 4.1.4-2. Прогноз численности населения Волосовского городского поселения при интенсивном варианте развития

| Показатели | 2010 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население всего | 12 240 | 12 515 | 13 615 |
| Рождаемость, на 1000 человек | 11,5 | 12,5 | 13,0 |
| Смертность, на 1000 человек | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| Естественная убыль, на 1000 человек | -3,5 | -1,5 | 0 |
| Естественная убыль за период, человек | - | -260 | -100 |
| Миграционный прирост, на 1000 человек | 2 | 4,3 | 9,1 |
| Миграционный прирост за период, человек | - | +535 | +1200 |

Таблица 2-2. Таблица 4.1.4-3. Половозрастная структура населения

| Показатели | 2010 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население младше трудоспособного возраста, человек | 1875 | 2000 | 2180 |
| Население в трудоспособном возрасте, человек | 7845 | 7760 | 8305 |
| Население старше трудоспособного возраста, человек | 2520 | 2755 | 3130 |

На 1 января 2014 года численность жителей составляет 12307 человек.

## 2.2. Прогноз численности населения

Для демографического прогноза использовался метод «передвижки возрастов» (метод компонентов), учитывающий вероятность дожития каждой возрастной группы до следующей, более старшей. Расчетные алгоритмы, используемые для составления прогноза, являются аналогичными методам, применяемыми Росстатом. Прогноз естественного движения населения поселения рассчитан как составная часть прогноза населения, на который впоследствии накладываются перспективные тренды механической миграции, потенциал развития заявленных инвестиционных проектов, возможность размещения зон нового индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время фиксируется прирост населения, спрогнозированный в утвержденном генеральном плане. По этой причине в настоящем проекте сохранены показатели перспективных коэффициентов рождаемости, смертности и миграционного движения.

При сохранении небольшой естественной убыли населения и значительного миграционного притока основные демографические показатели Волосовского городского поселения останутся на прежнем уровне.

Таблица 2-3. Прогноз изменения численности населения, человек

| Населенный пункт, планировочный район | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Город Волосово | 11993 | 12810 |
| Северный планировочный район | 4705 | 4406 |
| Центральный планировочный район | 2282 | 2174 |
| Восточный планировочный район | 1835 | 1965 |
| Западный планировочный район | 1188 | 2275 |
| Южный планировочный район | 1547 | 1553 |
| Планировочный район Южная промзона | 436 | 436 |
| Деревня Лагоново | 555 | 555 |
| ИТОГО | 12548 | 13365 |

Таблица 2-4. Сравнительная характеристика проектной численности населения Волосовского городского поселения в документах территориального планирования

| Документы территориального планирования | Численность населения, человек (год) |
| --- | --- |
|  | Современное состояние (год) | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год | Прирост населения |
| Схема территориального планирования Волосовского муниципального района | 14 000 (2012 год) | 14 700 (2015 год) | 16 100 (2025 год) | 2 100 |
| Генеральный план Волосовского городского поселения | 12 240 (2010 год) | 12 515 | 13 615 | 1 405 |
| Проект внесения изменений в генеральный план Волосовского городского поселения | 12 307 (2014 год) | 12 548 | 13 365 | 1 058 |

## 2.3. Развитие жилищного строительства

Как и в утвержденном генеральном плане Волосовского городского поселения целевой вариант развития поселения сам по себе требует строительства некоторого количества жилой недвижимости для новых жителей поселения. Помимо этого, в соответствии с федеральными установками по постоянному улучшению качества проживания населения, как и прежде, закладывается рост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя всего населения поселения: на сегодня этот показатель составляет 21,2 м² на человека, на 2020 год настоящим проектом закладывается в 24 м² общей площади жилых помещений на одного жителя, на 2030 год – 25 м² на одного жителя.  С учетом данных показателей и оптимистического демографического прогноза основные показатели развития жилищного строительства в поселении будут следующими:

Таблица 2-5. Показатели развития жилищного строительства в Волосовском городском поселении

| Показатели | 2013 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем жилищного фонда, м² | 261100 | 296638 | 333401 |
| Объем нового жилищного строительства за период, м² | - | 36798 | 36763 |
| Объем жилищного строительства в среднем за год, м² | - | 5257 | 3676 |
| Объем жилищного строительства на человека в год, м² | - | 0,41 | 0,34 |

Выбытие жилищного фонда на первую очередь (с 2015 по 2020 год) значительно сокращается по сравнению с утвержденной редакцией генерального плана и составит 735 квадратных метров, на расчетный срок (с 2020 по 2030 год) – 525 квадратных метров. Выбытие в связи с расселением жилых домов, попадающих на территорию южной промышленной зоны, в настоящем проекте отсутствует. Выбытие в связи с выносом жилищного фонда из санитарно-защитных зон и расселения ветхого жилья прогнозируется только для индивидуальной жилой застройки.

# ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

## 3.1. Размещение объектов федерального значения

Изменения не предлагаются.

## 3.2. Размещение объектов регионального значения

3.2.1. Сведения о планируемом размещении объектов здравоохранения регионального значения

Действия по внесению изменений в положение о территориальном планировании

Исключить главу 3.3.2.  Мероприятия по развитию сети учреждений здравоохранения

На первую очередь:

3.3.2.1. Строительство офиса врача общей практики в городе Волосово в южном планировочном районе (в границах формируемой зоны объектов социального и культурно-бытового обслуживания на улице Ветеранов).

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Действия по внесению изменений в графические материалы в составе материалов по обоснованию генерального плана

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера.

- Карта мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

3.2.2. Сведения о планируемом размещении объектов электроснабжения регионального значения

В соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2016-2020 годы, утвержденной распоряжением губернатора Ленинградской области от 29.08.2016 года № 607-рг, а также изменениями схемы территориального планирования Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 490, и проектом изменений в схему территориального планирования Ленинградской области, согласованного органами исполнительной власти Правительства Ленинградской области (размещен в системе ФГИС ТП 22.03.2017), главу 3.2.2. Мероприятия по развитию объектов электроснабжения изложить в следующей редакции:

На первую очередь:

3.2.2.1. ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (реконструкция)

Основные характеристики:

замена ОД и КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на выключатели 110кВ типа ВГТ-110 кВ, замена существующего выключателя МКП-110 кВ на выключатель 110 кВ типа ВГТ-110, установка двух новых выключателей типа ВГТ-110 кВ на Волосовская-3 и ПС № 189 «Волосово».

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)

3.2.2.2. ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (реконструкция)

Основные характеристики:

установка 2 трансформаторов по 40 МВ∙А взамен существующих и замена шести ячеек 110 кВ.

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

3.2.2.3. ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (реконструкция)

Основные характеристики: Реконструкция ОРУ-110 кВ. Замена ОД и КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на выключатели 110 кВ типа ВГТ-110. Установка двух новых выключателей типа ВГТ-110 в ячейках л.Волосово-4, л.Вруда-2 на ПС «Молосковицы».

Назначение:

- техническое перевооружение и реконструкция.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по обоснованию генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 3.3. Размещение объектов местного значения Волосовского муниципального района

3.3.1. Мероприятия по развитию автодорожной инфраструктуры и автотранспорту

Строительство транспортно-логистического комплекса на обходе города Волосово автомобильной дорогой Гатчина – Ополье.

Действия по внесению изменений в положение о территориальном планировании

Добавить главу 3.3.3. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог местного значения

На расчетный срок:

3.3.3.1. Строительство транспортно-логистического комплекса на обходе города Волосово автомобильной дорогой Гатчина – Ополье.

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

Действия по внесению изменений в графические материалы в составе материалов по обоснованию генерального плана

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера.

- Карта мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

## 3.4. Размещение объектов местного значения поселения

3.4.1. Транспортная инфраструктура

3.4.1.1. Город Волосово. Восточный планировочный район

Действия по внесению изменений в положение о территориальном планировании

В главе 3.6.1. Мероприятия по размещению объектов улично-дорожной сети пункт «3.6.1.1. Строительство улиц местного значения общей протяженностью 10,3 км для транспортного обеспечения формируемых зон среднеэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки» изложить в следующей редакции: «3.6.1.1. Строительство улиц местного значения общей протяженностью 8,4 км для транспортного обеспечения формируемых зон среднеэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки»; пункт «3.6.1.2. Строительство улиц местного значения общей протяженностью 4,6 км для транспортного обеспечения формируемых жилых и производственных зон» изложить в следующей редакции: «3.6.1.2. Строительство улиц местного значения общей протяженностью 2,5 км для транспортного обеспечения формируемых жилых и производственных зон».

В главе 3.6.3. Мероприятия по размещению объектов придорожного сервиса пункт «3.6.3.2. Строительство станции технического обслуживания автомобилей на 10 постов на северо-востоке города Волосово в границах формируемой зоны транспортной инфраструктуры. Установление санитарно-защитной зоны шириной 100 метров» изменить, изложив в следующей редакции: «Строительство станции технического обслуживания автомобилей на 10 постов в зоне транспортной инфраструктуры у места пересечения размещаемого Западного обхода города Волосово и автомобильной дороги регионального значения Волосово – Гомонтово – Копорье. Установление нормативной санитарно-защитной зоны шириной 100 метров».

В главе 3.6.4. Мероприятия по размещению объектов хранения автомобильного транспорта пункт «3.6.4.2. Устройство парковочных мест вдоль проспекта Вингиссара емкостью около 200 парковочных мест» изменить, изложив в следующей редакции: «Устройство и разметка 200 парковочных мест вдоль проспекта Вингиссара»; пункт «3.6.4.4. Строительство гаражей в северо-восточной части города Волосово на 1350 машиномест» исключить.

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Карта функциональных зон поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по обоснованию генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта функциональных зон поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (транспортная инфраструктура).

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера.

- Карта мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

3.4.1.2. Деревня Лагоново

Действия по внесению изменений в положение о территориальном планировании

Изменения указаны в пункте 3.4.1.1. (смотри по тексту выше).

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план

Для возможности заезда и выезда с планируемой территории ООО «Волосовская строительная компания» по адресу: деревня Лагоново, второй микрорайон 1-ая Губаницкая улица, дом 11 предлагается мероприятие по строительству временного съезда с автодороги регионального значения Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка IV технической категории на км 20+605.

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Карта функциональных зон поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по обоснованию генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта функциональных зон поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (транспортная инфраструктура).

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера.

- Карта мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

3.4.2. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение территории Волосовского городского поселения осуществляется от сетей ПАО «Ленэнерго».

На территории поселения расположена опорная подстанция 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (далее – ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово») с двумя установленными трансформаторами мощностью по 40 МВ.А (реконструкция с заменой трансформаторов 2*25 МВ.А на 2*40 МВ.А проведена в 2017 году).

От ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» на напряжении 10 кВ осуществляется электроснабжение города Волосово, а также деревни Лагоново.

По территории поселения проходят следующие воздушные линии электропередачи:

- ВЛ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» – ПС 110/10 кВ № 396 «Клопицы»;

- ВЛ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» – ПС 110/10 кВ № 518 «Вруда»;

- двухцепная ВЛ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» – ПС 110/10 кВ № 259 «Белогорка»;

- ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» – ПС 35/10 кВ № 9 «Кикерино»;

- двухцепная ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» – ПС 35/10 кВ № 8 «Сосницы»;

- ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» – ПС 35/10 кВ № 7 «Бегуницы».

Проектные предложения

Объекты федерального значения

В соответствии с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 № 215-р, схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08 2016 № 1634-р, схемой и программой развития ЕЭС России на 2016 – 2022 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2016 № 147, инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 18.12.2015 № 980, на территории Волосовского городского поселения не предусматривается размещение объектов энергетических систем федерального значения.

Объекты регионального значения

В рамках учета изменений схемы территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 490, и проекта изменений в схему территориального планирования Ленинградской области, согласованного органами исполнительной власти Правительства Ленинградской области (размещен в системе ФГИС ТП 22.03.2017), а также в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2016 – 2020 годы, утвержденной распоряжением губернатора Ленинградской области от 29.08.2016 № 607-рг, внесены следующие изменения в планируемую схему организации электроснабжения Волосовского городского поселения:

- Исключена реализация следующих мероприятий:

1 очередь:

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» (реконструкция КРУН 10 кВ).

- ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Веймарн – тяговая» – ПС 110/10 кВ «Вруда – тяговая» – ПС 110/10 кВ «Гатчина – тяговая» (строительство) (взамен «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Усть-Луга» – ПС 110 кВ «Лужская-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая –Веймарн-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Котлы-тяговая», Строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Вруда-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Елизаветино-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Вруда-тяговая – Гатчина-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Елизаветино-тяговая – Гатчина-тяговая»). Протяжённость линий: 88 км (ранее 135 км) (исключено в связи с реализацией данного мероприятия).

- ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Веймарн-тяговая» – ПС 110/10 кВ «Елизаветино – тяговая» – ПС 110/10 кВ «Гатчина-тяговая» (строительство) (взамен «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Усть-Луга» – ПС 110 кВ «Лужская-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Веймарн-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Лужская-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Котлы-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Вруда-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Веймарн-тяговая – Елизаветино-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Вруда-тяговая – Гатчина-тяговая», строительство ВЛ 110 кВ «Елизаветино-тяговая – Гатчина-тяговая»). Протяжённость линий: 102 км (ранее 135 км) (исключено в связи с реализацией данного мероприятия).

- В целях повышения надежности электроснабжения потребителей и техническим переоснащением в связи со сроками амортизации предусматриваются следующие мероприятия на объектах энергетических систем регионального значения:

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» с заменой ОД и КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на выключатели 110 кВ типа ВГТ-110 кВ, замена существующего выключателя МКП-110 кВ на выключатель 110 кВ типа ВГТ-110, установка двух новых выключателей типа ВГТ-110 кВ на Волосовская-3 и ПС № 189 «Волосово».

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» с заменой трансформаторов 2*25 МВ.А на 2*40 МВ.А и заменой шести ячеек 110 кВ (замена трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА в 2017 году уже проведена).

Инвестиционной программой ПАО «Ленэнерго» на 2016 – 2020 годы, утвержденной 28.12.2015 № 1042, на территории Волосовского городского поселения на 2017 год запланированы следующие мероприятия в целях повышения надежности электроснабжения потребителей:

- Замена ОД и КЗ-110кВ Т-1, Т-2 на выключатели 110кВ типа ВГТ-110, замена существующего выключателя МКП-110кВ на выключатель 110кВ типа ВГТ-110, установка двух новых выключателей типа ВГТ-110 на л.Волосово-3, СВ.

- Реконструкция ОРУ-110 кВ. Замена ОД и КЗ-110кВ Т-1, Т-2 на выключатели 110 кВ типа ВГТ-110. Установка двух новых выключателей типа ВГТ-110 в ячейках л.Волосово-4, л.Вруда-2 на ПС «Молосковицы».

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Волосовском городском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области должны реализовываться с учетом действующих подпрограмм «Энергетика Ленинградской области на 2014 – 2029 годы» и «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ленинградской области на 2014 – 2016 годы с перспективой до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 № 400 (в редакции от 30.12.2016 № 545).

Проектом внесения изменений в генеральный план Волосовского городского поселения учитываются следующие мероприятия:

На первую очередь:

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» с заменой трансформаторов 2*25 МВ.А на 2*40 МВ.А и заменой шести ячеек 110 кВ (замена трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА в 2017 году уже проведена).

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» с заменой ОД и КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на выключатели 110 кВ типа ВГТ-110 кВ, замена существующего выключателя МКП-110 кВ на выключатель 110 кВ типа ВГТ-110, установка двух новых выключателей типа ВГТ-110 кВ на Волосовская-3 и ПС № 189 «Волосово» (срок реализации – 2017 год).

- Реконструкция ОРУ-110 кВ. Замена ОД и КЗ-110кВ Т-1, Т-2 на выключатели 110кВ типа ВГТ-110. Установка двух новых выключателей типа ВГТ-110 в ячейках л.Волосово-4, л.Вруда-2 на ПС «Молосковицы» (срок реализации – 2017 год).

Объекты местного значения

Проектом внесения изменений в генеральный план Волосовского городского поселения уточнены электрические нагрузки поселения в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».

Для расчета электрической нагрузки жилой застройки принимается укрупненный норматив потребления – 30 Вт/кв. м общей площади зданий с учетом прогноза площади жилых помещений на территории поселения на 1 очередь и расчетный срок.

Для расчета электрической нагрузки производственной и коммунально-складской застройки принимается потребление 170 кВт/га территории.

Таблица 3.4.2-1. Прирост электрической нагрузки жилой застройки (новое строительство) в разрезе планировочных районов Волосовского городского поселения

| Населенный пункт | I очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв. м | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Площадь, кв. м | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| Город Волосово, в том числе: | 24340 | 0,73 | 61103 | 1,83 |
| Северный планировочный район | 0 | 0,00 | 1698 | 0,05 |
| Центральный планировочный район | 1580 | 0,05 | 1300 | 0,04 |
| Восточный планировочный район | 9875 | 0,30 | 16613 | 0,50 |
| Западный планировочный район | 13200 | 0,40 | 41545 | 1,25 |
| Южный планировочный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планировочный район Южная промзона | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Лагоново | 11198 | 0,34 | 11198 | 0,34 |
| Всего по городскому поселению | 35538 | 1,07 | 72300 | 2,17 |

Прирост электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора по городскому поселению в целом на 1 очередь составит 1,07 МВт, на расчетный срок – 2,17 МВт.

Прирост электрической нагрузки производственных и коммунально-складских территорий Волосовского городского поселения на первую очередь составит 2,14 МВт, на расчетный срок – 3,35 МВт (прирост площади производственных и коммунально-складских зон составит на первую очередь 12,6 га, на расчетный срок – 19,7 га).

Таблица 3.4.2-2. Общий прирост электрической нагрузки потребителей Волосовского городского поселения, МВт

| Показатель | 1 очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,07 | 2,17 |
| Промышленность | 2,14 | 3,35 |
| Прочие потребители | 0,50 | 0,70 |
| Итого по Волосовскому городскому поселению | 3,71 | 6,22 |

Общий прирост электрической нагрузки всего Волосовского городского поселения (по сети 0,4 кВт) составит на первую очередь 3,71 МВт, на расчетный срок – 6,22 МВт.

Для обеспечения надежности электроснабжения коммунально-бытовых потребителей Волосовского городского поселения предусматриваются электроприемники второй и третьей категорий (в соответствии с п. 4.1.4 главы 4.1 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94», утвержденной приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999 № 213). Электроприемники первой категории предусматриваются для потребителей, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства (в соответствии с п. 4.1.9 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94», утвержденной приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999 № 213).

Проектом внесения изменений в генеральный план Волосовского городского поселения дополнительных мероприятий в части развития системы электроснабжения не предлагается.

Установление охранных зон электросетевых объектов

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, в таблице 3-3 приведены охранные зоны электросетевых объектов на территории Волосовского городского поселения.

Таблица 3.4.2-3. Размеры охранных зон воздушных линий электропередач на территории Волосовского городского поселения

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1-20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Вокруг подстанций охранные зоны устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 3-3, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Санитарные разрывы

В соответствии с п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ.

На территории Волосовского городского поселения отсутствуют проектные решения по строительству воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше, для которых в соответствии с п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предусмотрены санитарные разрывы.

3.4.3. Теплоснабжение

Существующее предложение

Практически все дома многоквартирной застройки на территории города Волосово отапливаются централизованно от котельных. Организацией, обеспечивающей теплоснабжение Волосовского городского поселения, является филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

Централизованное теплоснабжение на территории Волосовского городского поселения представлено следующими действующими котельными, три из которых введены в 2016 году:

Таблица 3.4.3-1. Перечень действующих котельных города Волосово

| № п/п | Адрес котельной | Тепловая мощность, Гкал/ ч | Подключенная тепловая нагрузка (среднечасовая), Гкал/ч | Количество котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Годовой расход топлива, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Волосово, ул. Ленинградская, д. 20б | 22,44 | 14,33 | 3 | 2016 | Газ природный сетевой | 4993,00 |
| 2 | г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 86 | 5,16 | 4,21 | 2 | 2016 | Газ природный сетевой | 1467,00 |
| 3 | г. Волосово, ул. пр. Вингиссара, д. 35б | 10,83 | 5,45 | 3 | 2016 | Газ природный сетевой | 1833,00 |
| 4 | г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 8 | 1,08 | 1,08 | 2 | н/д | Газ природный сетевой | 347,00 |

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «Тепловые сети» по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013 – 2023 годы, утвержденной председателем комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 26.10.2013, в 2016 году на территории Волосовского городского поселения введены 3 блочно-модульные газовые котельные.

Общая установленная мощность котельных Волосовского городского поселения, участвующих в отоплении жилищно-коммунального сектора, составляет около 39,51 Гкал/ч.

Подключенная нагрузка жилищно-коммунального сектора составляет 25,07 Гкал/ч.

На существующих источниках теплоснабжения имеется резерв тепловой мощности – 14,44 Гкал/ч.

Котельная № 28, расположенная по адресу: г. Волосово, ул. Ленинградская, д. 20а, в настоящее время закрыта. Тепловая нагрузка с данной котельной переведена на новую котельную, расположенную на соседнем земельном участке (запущена 29.11.2016, адрес новой котельной: г. Волосово, ул. Ленинградская, д. 20б).

В 2016 году тепловая нагрузка закрытой котельной № 1 переведена на новую блочно-модульную газовую котельную, расположенную по адресу: пр. Вингиссара, 35б.

Котельная, расположенная по адресу: г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 86, обеспечивает тепловой энергией капитальную застройку в северо-западной части города.

Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет около 32,726 км. Прокладка сетей осуществлена, в основном, подземным, бесканальным способом в четырехтрубном варианте, материалы – сталь, изопрофлекс, полипропилен.

Кроме того, тепловые сети на территории Волосовского городского поселения имеют достаточно высокую степень износа – 75 %, и скорость обновления ветхих сетей остается недостаточной. Фактические потери составляют 16,14 %.

Жилищно-коммунальный фонд в деревне Лагоново отапливается от индивидуальных источников в виде дровяных печей и индивидуальных газовых отопителей.

Проектные предложения

В соответствии с утвержденным генеральным планом планируется обеспечение централизованным теплоснабжением всей капитальной жилой и общественной застройки на территории Волосовского городского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план поселения сохраняются следующие мероприятия по обеспечению теплом всей капитальной застройки на территории поселения: прокладка тепловой сети в новых микрорайонах для обеспечения потребителей тепловой энергией.

Действия по внесению изменений в положение о территориальном планировании

Главу 3.7.2. Мероприятия по развитию объектов теплоснабжения изложить в следующей редакции:

Мероприятия на расчетный срок:

3.7.2.2. Реконструкция котельной № 28, расположенной в восточном планировочном районе на улице Ленинградская, с увеличением установленной мощности до 45 Гкал/ч. Установление нормативной санитарно-защитной зоны шириной 50 метров.

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план

Изменения в мероприятия по развитию системы теплоснабжения связаны с уменьшением тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в связи с изменением прогноза увеличения общей площади жилых зданий в сторону уменьшения и изменением прогнозной численности населения. Площадь жилых зданий в соответствии с утвержденным генеральным планом на первую очередь составит 308,75 тыс. м2, в соответствии с вносимыми изменениями в настоящем проекте – 296,64 тыс. м2, на расчетный срок – 382,35 тыс. м2 и 333,4 тыс. м2 соответственно.

Нагрузка капитальной застройки жилищно-коммунального сектора Волосовского городского поселения на 1 очередь составит около 36,6 Гкал/ч, на расчетный срок –41,64 Гкал/ч. В таблице 3-5 приведены сведения по максимальной тепловой нагрузке жилищно-коммунального сектора с разбивкой по планировочным районам.

Таблица 3.4.3-2. Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Волосовского городского поселения

| Населенный пункт | 1 очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка всей застройки, Гкал/ч | Тепловая нагрузка капитальной застройки, Гкал/ч | Тепловая нагрузка всей застройки, Гкал/ч | Тепловая нагрузка капитальной застройки, Гкал/ч |
| Город Волосово |  |  |  |  |
| Северный планировочный район | 16,00 | 14,79 | 16,10 | 14,64 |
| Центральный планировочный район | 11,68 | 6,77 | 11,54 | 6,71 |
| Восточный планировочный район | 10,16 | 5,12 | 12,07 | 5,82 |
| Западный планировочный район | 6,17 | 3,29 | 10,68 | 7,80 |
| Южный планировочный район | 11,54 | 4,11 | 11,53 | 4,11 |
| Планировочный район Южная промзона | 3,26 | 1,13 | 3,26 | 1,13 |
| Деревня Лагоново | 3,71 | 1,38 | 4,16 | 1,44 |
| Всего | 62,53 | 36,60 | 69,34 | 41,64 |

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана

Изменения не требуются.

3.4.4. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение территории Волосовского городского поселения осуществляется сжиженным и природным газом.

Централизованное газоснабжение поселения природным газом обеспечивается от газораспределительной станции «Волосово» Колпинского ЛПУ МГ, расположенной в северо-восточном направлении от территории проектирования на территории соседнего Губаницкого сельского поселения.

Подача природного газа до газораспределительной станции «Волосово» производится по газопроводу-отводу условным диаметром 300 мм I категории от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1».

Сведения о проектной производительности газораспределительной станции «Волосово» приведены в таблице 3-6.

Таблица 3.4.4-1. Производительность газораспределительной станции «Волосово»

| Наименование газораспределительной станции | Производительность, тысяч м³/ч |
| --- | --- |
|  | Проектная | Фактическая |
| «Волосово» | 58,0 | 5,413 |

Степень загрузки (часовая) ГРС «Волосово» составляет 5,25 %.

Природный газ на территории поселения используется для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Всего на территории Волосовского городского поселения газифицировано 4493 квартир, из них:

- природным газом – 3803 шт.;

- сжиженным газом – 690 шт.

Потребление природного газа за 2015 год на территории Волосовского городского поселения представлено в таблице 3-7 в соответствии с полученной информацией от ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (входящее письмо № ММ-20-01/1397 от 16.02.2016).

Таблица 3.4.4-2. Объемы потребления природного газа за 2015 год на территории Волосовского городского поселения

| Потребители природного газа | Объем потребления, тысяч м3 |
| --- | --- |
| Население | 1566,3 |
| Источники теплоснабжения | 8640,0 |
| Промышленность | 476,3 |
| Прочие | 227,8 |
| Всего | 10910,4 |

Основными потребителями природного газа на территории поселения являются газовые котельные филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» с общим годовым расходом топлива 8,640 млн. м³.

Состояние сетей газоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Проектные предложения

Генеральным планом запланирована полная газификация территории Волосовского городского поселения природным газом. В связи с уменьшением проектной численности населения суммарный расход природного газа на первую очередь и расчетный срок уменьшится.

Таблица 3.4.4-3. Проектируемый расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство на территории поселения

| Населенный пункт | 1 очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Расход газа, млн. м³/год | Численность населения, человек | Расход газа, млн. м³/год |
| Город Волосово |
| Северный планировочный район | 4705 | 0,56 | 4406 | 0,53 |
| Центральный планировочный район | 2282 | 0,27 | 2174 | 0,26 |
| Восточный планировочный район | 1835 | 0,22 | 1965 | 0,24 |
| Западный планировочный район | 1188 | 0,14 | 2275 | 0,27 |
| Южный планировочный район | 1547 | 0,19 | 1553 | 0,19 |
| Планировочный район Южная промзона | 436 | 0,05 | 436 | 0,05 |
| Деревня Лагоново | 555 | 0,17 | 555 | 0,17 |
| Всего по городскому поселению | 12548 | 1,61 | 13365 | 1,70 |

Потребление природного газа по Волосовскому городскому поселению на нужды населения при 100 % газификации на 1 очередь составит 1,61 млн. м³, на расчетный срок – 1,70 млн. м³.

Расход природного газа на выработку тепловой энергии составит на первую очередь – около 13,0 млн. м³, на расчетный срок – около 15,0 млн. м³.

Суммарный расход природного газа на первую очередь составит около 14,61 млн. м³, на расчетный срок – около 16,7 млн. м³.

Основным потребителями природного газа будут котельные.

Утвержденным генеральным планом предусмотрен постепенный перевод потребителей сжиженного газа на природный газ.

Проектной производительности газораспределительной станции «Волосово» достаточно для покрытия перспективных нагрузок по газопотреблению Волосовского городского поселения в необходимом объеме.

Установление охранных зон газораспределительных сетей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

В графических материалах проекта охранные зоны газопроводов невозможно визуализировать в масштабе 1:10000.

Действия по внесению изменений в положение о территориальном планировании

В настоящее время разрабатывается проект схемы газоснабжения Волосовского городского поселения. Предварительные схемы трассировки газораспределительной сети представлены в томе исходной документации в томе 5 (3. Исходно-разрешительная документация\6. Схема газоснабжения).

В главу 3.7.3. Мероприятия по развитию объектов газоснабжения добавить пункт:

На первую очередь:

3.7.3.1. Разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов.

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план

Суммарный расход природного газа на весь срок проектирования сохранится в соответствии с утвержденным генеральным планом.

Существующая и проектная газораспределительная сеть поселения уточнена по Схеме газоснабжения Волосовского городского поселения, предоставленной комитетом по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области.

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана

Изменить трассировку газопроводов на территории Волосовского городского поселения на следующих картах:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по обоснованию генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Карта использования территории.

- Карта комплексной оценки территории. Карта зон с особыми условиями использования территории.

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера.

3.4.5. Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах района приняты согласно СНиП 2.04.02-84* таблицы 1 и 4.

Таблица 3.4.5-1. Нормы водопотребления

| Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 300 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 230 | 230 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дня недели принят равным Ксут.max=1,2 согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84* пункт 2.2.Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принято в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 3.4.5-2. Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/ ч | м³/сут |
| На первую очередь | 15 | 2 | 3 | 108 | 324 |
| На расчетный срок | 15 | 2 | 3 | 108 | 324 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Расход воды на полив территории. Нормы полива покрытий приняты по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 3.4.5-3. Объем воды на полив территории

| Население, человек | Норма л/сут | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 12 548 | 13 364 | 50 | 627 | 668 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Объем водопотребления для промышленных предприятий, расположенных в южной промышленной зоне принят по аналогу предпроектных материалов по строительство завода по производству полимерных труб «Хобас» в поселке Кикерино Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района (октябрь 2008 года) – 39,5 м3/сут, в том числе на производственные нужды (подпитка оборотной системы водоснабжения предприятия) 21,5 м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды работников – 18 м3/сут.

Таблица 3.4.5-4.  Прогноз объемов водоснабжения

| Тип застройки | Население, человек | Норма водоотведения, л/сут | Расчетные объемы стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Средне суточный | Максимальносуточный | Средне суточный | Максимальносуточный |
| город Волосово |
| Северный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 4497 | 4128 | 300 | 1 349 | 1 619 | 1 238 | 1 486 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 208 | 278 | 230 | 48 | 57 | 64 | 77 |
| Итого | 4705 | 4406 |  |  | 1 676 |  | 1 563 |
| Центральный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1327 | 1230 | 300 | 398 | 478 | 369 | 443 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 955 | 944 | 230 | 220 | 264 | 217 | 261 |
| Итого | 2282 | 2174 |  |  | 741 |  | 703 |
| Южный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 80 | 81 | 300 | 24 | 29 | 24 | 29 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1468 | 1472 | 230 | 338 | 405 | 339 | 406 |
| Итого | 1548 | 1553 |  |  | 434 |  | 435 |
| Восточный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 676 | 642 | 300 | 203 | 243 | 193 | 231 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1159 | 1323 | 230 | 267 | 320 | 304 | 365 |
| Итого | 1835 | 1965 |  |  | 563 |  | 596 |
| Планировочный район Южная промзона |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 25 | 25 | 300 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 410 | 410 | 230 | 94 | 113 | 94 | 113 |
| Итого | 435 | 435 |  |  | 122 |  | 122 |
| Западный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 600 | 1692 | 300 | 180 | 216 | 508 | 609 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 588 | 584 | 230 | 135 | 162 | 134 | 161 |
| Итого | 1188 | 2276 |  |  | 378 |  | 770 |
| деревня Лагоново |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 11 | 11 | 300 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 544 | 544 | 230 | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Итого | 555 | 555 |  |  | 154 |  | 154 |
| ВСЕГО | 12 548 | 13 364 |  |  | 4 069 |  | 4 344 |

В соответствии со сведениями, переданными администрацией Волосовского муниципального района, от головных водозаборных сооружений предполагается осуществлять водоснабжение населенных пунктов Губаницкого сельского поселения в объеме 2700 м³/сут (письмо № 136 от 21.02.2012 год администрации Губаницкого сельского поселения об учете материалов проекта генерального плана Губаницкое сельское поселение в схеме территориального планирования Волосовского муниципального района).

Таблица 3.4.5-5. Сводная таблица водопотребления, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды и местная промышленность | 4 069 | 4 344 |
| 2 | Полив территории | 627 | 668 |
| 3 | Пожаротушение | 324 | 324 |
| 4 | Промышленные предприятия | 814 | 869 |
| 5 | Новая промышленная зона | 40 | 40 |
|  | Итого по Волосовскому городскому поселению | 5 875 | 6 246 |
| 6 | Населенные пункты Губаницкого сельского поселения | 2700 | 2700 |
| Всего | 8 575 | 8 946 |
| Собственные нужды станции водоподготовки | 257 | 268 |
| Покрытие по источникам водоснабжения |
| 1 | Городской водозабор | 8832 | 9214 |
| В том числе подземные воды | 8831,9 | 9214 |
| поверхностные воды | 0 | 0 |

Выводы:

- Производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водоснабжения на расчетный срок.

- Все мероприятия, запланированные действующим генеральным планом предлагается оставить без изменения, при разработке схемы водоснабжения города Волосово и проекта  станции водоподготовки необходимо уточнить  ее производительность ориентировочно 9-12 тыс.м³/сут.

3.4.6. Водоотведение

Нормы водоотведения

В настоящем проекте расчет объемов водоотведения проводится по усредненному нормативу. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 3.4.6-1. Нормы водоотведения

| Потребители | Норма водоотведения, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 300 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 230 | 230 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного среднесуточного водоотведения.

Таблица 3.4.6-2. Прогноз объемов водоотведения населенных пунктов

| Тип застройки | Население, человек | Норма водоотведения, л/сут | Расчетные объемы стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Средне суточный | Максимальносуточный | Средне суточный | Максимальносуточный |
| город Волосово |
| Северный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 4497 | 4128 | 300 | 1 349 | 1 619 | 1 238 | 1 486 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 208 | 278 | 230 | 48 | 57 | 64 | 77 |
| Итого | 4705 | 4406 |  |  | 1 676 |  | 1 563 |
| Центральный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1327 | 1230 | 300 | 398 | 478 | 369 | 443 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 955 | 944 | 230 | 220 | 264 | 217 | 261 |
| Итого | 2282 | 2174 |  |  | 741 |  | 703 |
| Южный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 80 | 81 | 300 | 24 | 29 | 24 | 29 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1468 | 1472 | 230 | 338 | 405 | 339 | 406 |
| Итого | 1548 | 1553 |  |  | 434 |  | 435 |
| Восточный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 676 | 642 | 300 | 203 | 243 | 193 | 231 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1159 | 1323 | 230 | 267 | 320 | 304 | 365 |
| Итого | 1835 | 1965 |  |  | 563 |  | 596 |
| Планировочный район Южная промзона |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 25 | 25 | 300 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 410 | 410 | 230 | 94 | 113 | 94 | 113 |
| Итого | 435 | 435 |  |  | 122 |  | 122 |
| Западный планировочный район |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 600 | 1692 | 300 | 180 | 216 | 508 | 609 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 588 | 584 | 230 | 135 | 162 | 134 | 161 |
| Итого | 1188 | 2276 |  |  | 378 |  | 770 |
| деревня Лагоново |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 11 | 11 | 300 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 544 | 544 | 230 | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Итого | 555 | 555 |  |  | 154 |  | 154 |
| ВСЕГО | 12 548 | 13 364 |  |  | 4 069 |  | 4 344 |

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в бытовую канализацию населенных пунктов и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. На промышленных предприятиях, сточные воды которых отличаются по составу от хозяйственно-бытовых стоков, рекомендуется осуществлять предварительную очистку сточных вод на локальных очистных сооружениях.

Объем водоотведения для промышленных предприятий на территории южной промышленной зоне принят по аналогу предпроектных материалов по строительство завода по производству полимерных труб «Хобас» в поселке Кикерино Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района (октябрь 2008 года) – хозяйственно-бытовые сточные воды – 18 м3/сут.

В соответствии со сведениями, переданными администрацией Волосовского муниципального района, на Волосовские канализационные очистные сооружения предполагается подавать сточные воды от населенных пунктов Губаницкого сельского поселения в объеме 2200 м³/сут (письмо № 136 от 21.02.2012 год администрации Губаницкого сельского поселения об учете материалов проекта генерального плана Губаницкое сельское поселение в схеме территориального планирования Волосовского муниципального района).

При сохранении существующей ситуации по подаче сточных вод от населенных пунктов Кикеринского и Калитинского сельских поселений необходимо также учесть объемы прогнозных сточных вод по материалам утвержденных генеральных планов.

Таблица 3.4.6-3. Сводная таблица объемов подачи сточных вод на Волосовские канализационных очистные сооружения от 4 поселений Волосовского муниципального района

| Наименование поселения | Объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Волосовское городское поселение |  |  |
| хозяйственно-бытовые стоки | 4 069 | 4 344 |
| стоки от местной промышленности | 407 | 434 |
| производственные стоки от предприятий Южной промышленной зоны | 18 | 18 |
| Итого по Волосовскому городскому поселению | 4 494 | 4 797 |
| Кикеринское сельское поселение | 622 | 676 |
| Калитинское сельское поселение | 792 | 775 |
| Губаницкое сельское поселение | 2200 | 2200 |
| ИТОГО | 8 108 | 8 448 |

Вывод. Все мероприятия, запланированные действующим генеральным планом предлагается оставить без изменения. В связи с тем, что реконструкция канализационных очистных сооружений будет планируется производить за счет консолидированного бюджета несколько поселений Волосовского муниципального района мероприятие по участию в реконструкции предлагается оставить без изменений.

3.4.7. Связь

В связи с изменением демографического прогноза проектом внесения изменений в генеральный план предусматривается увеличение количество необходимых номеров на первую очередь.

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- Для населения – 1 телефон на семью.

- Для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- Четыре телефона автомата (ТА) – на 1000 жителей.

- Коэффициент семейности принимается равным 2,7 человека.

Таблица 3.4.7-1. Результаты расчетов, с учетом указанных нормативов

| Наименование планировочного района, населенного пункта | Количество номеров, необходимых на 1 очередь (2020 год) | Количество номеров, необходимых на расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- |
| Город Волосово, в том числе: | 4441 | 4744 |
| Северный планировочный район | 1743 | 1632 |
| Центральный планировочный район | 845 | 805 |
| Восточный планировочный район | 679 | 728 |
| Западный планировочный район | 440 | 843 |
| Южный планировочный район | 573 | 575 |
| Планировочный район Южная промзона | 161 | 161 |
| Деревня Лагоново | 206 | 206 |
| Всего по городскому поселению | 4647 | 4950 |
| Всего таксофонов | 50 | 53 |
| Итого | 4697 | 5003 |

Обеспечение населения услугами телефонной связи планируется осуществлять от существующей АТС с монтированной абонентской емкостью 5216 номеров. Увеличение номерной емкости АТС не планируется.

## 3.5. Сокращение санитарно-защитных зон

3.5.1. Сокращение санитарно-защитной зоны ОАО «Волосовский хлебокомбинат»

В соответствии с техническим заданием предлагается сокращение санитарно-защитной зоны ОАО «Волосовский хлебокомбинат» со 100 метров по границе территории промплощадки во всех направлениях на основании представленного «Проекта обоснования размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны и мероприятия по ее организации для ОАО «Волосовский хлебокомбинат».

Действия по внесению изменений в положение о территориальном планировании

Уточнение функциональной зоны.

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план

В 2010 году ООО «РосЭкоСервис» разработал по заказу ОАО «Волосовский хлебокомбинат» проект обоснования размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны и мероприятия по ее организации. По данному проекту получено экспертное заключение № 78.01.08.Т03886.12.10 от 3 декабря 2010 года ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора:

«На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта обоснования размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для ОАО «Волосовский хлебокомбинат» по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, город Волосово, проспект Вингиссара, дом 20, установлено, что представленные материалы СООТВЕТСТВУЮТ: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (в редакции Изменения № 1, утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 10 апреля 2008 года № 25, изменения № 2, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 61, Изменения и дополнения, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 сентября 2010 года № 122), СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03), ГН 2.1.6.1984-05 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1339-03).

На основании данных проекта, выполненных расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе от источников выбросов предприятия уровня акустического воздействия, проектом обоснована возможность организации санитарно-защитной зоны по границе территории промышленной площадки во всех направлениях.

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана

Отобразить указанные изменения на следующих картах:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Действия по внесению изменений в графические материалы в составе материалов по обоснованию генерального плана

Отобразить указанные изменения на следующих картах:

- Карта комплексной оценки территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера.

3.5.2. Сокращение санитарно-защитной зоны ООО НПО «Сорбент»

В соответствии с техническим заданием предлагается сокращение санитарно-защитной зоны ООО НПО «Сорбент» с 300 метров до 100 метров на основании заявления генерального директора ООО НПО «Сорбент» о перепрофилировании предприятия и сокращении санитарно-защитной зоны.

Действия по внесению изменений в положение о территориальном планировании

Уточнение функциональной зоны.

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план

На имя председателя комитета по городскому хозяйству АМО «Волосовский муниципальный район» Дмитравцова А. П. получено письмо № 142/14 от 27.12.2013 от генерального директора ООО НПО «Сорбент» Д. В. Дудина о перепрофилировании предприятия по производству сорбента для очистки питьевой воды с сокращением санитарно-защитной зоны с 300 м до 100 м.

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана

Отобразить указанные изменения на следующих картах:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Действия по внесению изменений в графические материалы в составе материалов по обоснованию генерального плана

Отобразить указанные изменения на следующих картах:

- Карта комплексной оценки территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера.

3.5.3. Обоснование изменения санитарно-защитных зон предприятий

В представленной ниже таблице приведены сведения об изменении санитарно-защитных зон существующих предприятий, расположенных на территории Волосовского городского поселения

Таблица 3.5-1. Перечень предприятий с указанием основания изменения санитарно-защитных зон

| № | Предприятие | Экономическая специализация | Санитарная классификация (пункт СанПиН), класс опасности, размер и описание СЗЗ (современное состояние) | СЗЗ в соответствии с утвержденным генеральным планом | Санитарная классификация (пункт СанПиН), класс опасности, предлагаемые размер и описание СЗЗ | Основание для изменения класса опасности, предлагаемых размеров СЗЗ | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительный склад «НЗ» Волосовского РОВД | Коммунально-складские предприятия и организации | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Изменения не предлагаются |  | П-5 |
| 2 | ООО «Бо-Бокс СПб» (хранение и вывоз отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами) | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Изменения не предлагаются | Документ: Исходные сведения об отходе Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ООО Бо-Бокс СПб | П-2 |
| 3 | ИП Костиков В. В. (офис, гаражи) | Коммунально-складские предприятия и организации | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документ: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ИП Костиков | П-3 |
| 4 | ООО «Ар-Ви-Ай Порт» (производство и розлив напитков) (участок 1) | Промышленное предприятие | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документ: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Ар-ви-ай-порт | П-3 |
| 4 | ООО «Ар-Ви-Ай Порт» (производство и розлив напитков) (участок 2) | Промышленное предприятие | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется | Документ: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Ар-ви-ай-порт | П-3 |
| 5 | ЗАО «Сельхозхимия» (транспортные услуги по перевозке и доставке различных грузов, текущее техническое обслуживание и ремонт автотранспорта) Часть помещений сданы в аренду ООО «Диалог» (вторичная переработка цветного металла (свинца)) и ООО «Хлебпродторг СПб» (хранение и продажа сельскохозяйственной продукции для использования ее при приготовлении кормов для сельскохозяйственных животных) | Коммунально-складские предприятия и организации | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Изменения не предлагаются | Документы: проект санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.07.01.000.Т000065.07.08 от 01.07.2008, экспертное заключение по проектным материалам. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ЗАО Сельхозхимия | П-2 |
| 6 | ЗАО «Волосовская ПМК-13» | Объекты транспортной инфраструктуры | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | СЗЗ – 50 м | Документы: информационное письмо, протокол санитарно-эпидемиологической экспертизы к проекту нормативов предельно допустимых выбросов для «Волосовская ПМК-13». Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ПМК-13 | П-3 |
| 7 | ООО «Глория» (офисы) (участок 1) | Объекты транспортной инфраструктуры | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документы: информационное письмо, санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.07.01.000.Т000134.12.08 от 25.12.2008 г. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ЗАО Глория | П-3 |
|  | ООО «Глория» (офис и ремонтно-механические мастерские, аренда у ООО «Щебсервис» по адресу ул. Интернатская, д. 44) (участок 2) | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документы: информационное письмо, санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.07.01.000.Т000134.12.08 от 25.12.2008 Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ЗАО Глория | П-3 |
| 8 | ЗАО «Нарт» филиал «Волосовский» (овощехранилище) | Коммунально-складские предприятия и организации | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | СЗЗ расчетная 100 и 80 м | Документ: экспертное заключение № 47.01.03.718 от 20.11.2014 Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ЗАО Нарт | П-4 |
| 9 | Цех инкубации племенных яиц ООО «Птицефабрика «Лебяжье» (прежнее наименование – АООТ «Волосовская инкубаторно-птицеводческая станция») | Промышленное предприятие (цех инкубации племенных яиц) | III класс опасности, СЗЗ – 300 м | Переводится в общественно-деловую зону | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документы: санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.01.02.000.Т000472.09.09 от 01.09.2009, экспертное заключение № 245 от 19.01.2009. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ООО Птицефабрика Лебяжье | П-1 |
| 10 | Типография | Промышленное предприятие | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |  | П-3 |
| 11 | ООО «Волосовский лесопункт» (лесозаготовка, транспортировка и реализация леса) | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Изменения не предлагаются | Документы: экспертное заключение по проектным материалам № 4 от 21.01.2014, санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.07.01.000.Т000007.02.15 от 03.02.2015. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ООО Волосовский лесопункт | П-2 |
| 12 | ИП Смирнов Александр Павлович (гараж) | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Смирнов | Т-1 |
| 13 | ИП Орешков Александр Николаевич (промышленная база) | Промышленное предприятие |  |  | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Орешков | П-3 |
| 14 | ЛОЭСК (под строительство защитного пункта) | Промышленное предприятие |  | СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется. |  | О-1 |
| 15 | Производственная база Волосовского лесничества (филиал ЛОГКУ «Ленобллес») | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | СЗЗ – 50 м | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Ленобллес | П-3 |
| 16 | ОАО «Волосовский хлебокомбинат» (производство хлебобулочных и кондитерских изделий) | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документы: проект обоснования размера (предварительной) санитарно-защитной зоны и мероприятия по ее организации, экспертное заключение № 78.01.08.Т.03886.12.10 от 03.12.2010. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ОАО Волосовский хлебокомбинат | П-2 |
| 17 | ООО «Волосовский ЛПК» | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | СЗЗ – 100 м | В стадии утверждения СЗЗ | П-2 |
| 18 | Метеостанция | Коммунально-складские предприятия и организации | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |  | П-5 |
| 19 | ЗАО «Теплоэнергоинжиниринг» (участок 1) | Промышленное предприятие | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документы: определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.08.2013. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Теплоэнергоинжиниринг | П-3 |
|  | ЗАО «Теплоинжиниринг» (участок 2) | Промышленное предприятие | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документы: определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.08.2013. Ссылка на документ: \\ 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ | П-3 |
| 20 | ООО «Кондитерская фабрика «Ленинградская» | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | СЗЗ – 100 м | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Кондитерская фабрика Ленинградская | П-2 |
| 21 | ООО «ФорНик» (пилорама) | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ООО Форник | П-3 |
| 22 | ООО «Балткотломаш» (в аренде у ООО «БКМ») | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Балткотломаш | П-3 |
| 23 | ООО «Форт» | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ООО Форт | П-3 |
| 24 | ИП Будзинский Ю. В. (пассажирские автобусные перевозки) | Объекты транспортной инфраструктуры | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Будзинский | П-3 |
| 25 | ЗАО «УМ-343» (автотранспортное предприятие) | Объекты транспортной инфраструктуры | III класс опасности, СЗЗ – 300 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Изменения не предлагаются |  | П-2 |
| 26 | Волосовомежрайгаз | Коммунально-складские предприятия и организации | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | СЗЗ – по границе участка | Документы: два письма АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 15.01.2016 № 7/1/74-112 и от 01.03.2016 № 2/28-1031 | П-3 |
| 27 | ООО «Элвика» (склад) | Коммунально-складские предприятия и организации | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Изменения не предлагаются |  | П-3 |
| 28 | ООО «Промкомбинат» (лесопильное производство) | Промышленное предприятие | СЗЗ не была установлена | О-1 | Организация СЗЗ для объекта не требуется. |  | О-1 |
| 29 | ООО «Севзапмолоко-Волосово» | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется. | Документы: определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.03.2014. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Севзапмолоко | П-3 |
| 30 | ООО НПО «Сорбент» (производство сорбента для очистки питьевой воды) | Промышленное предприятие | III класс опасности, СЗЗ – 300 м | III класс опасности, СЗЗ – 300 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ООО НПО Сорбент | П-2 |
| 31 | Первый пищевой комбинат детского питания | Промышленное предприятие | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Изменения не предлагаются |  | П-3 |
| 32 | ИП Черемных П. М. (пилорама) | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Черемных | П-3 |
| 33 | ООО «Содружество» (производство пластиковых окон) | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Изменения не предлагаются |  | П-3 |
| 34 | ООО «Ленлес» (ИП Груздев) (склад) | Промышленное предприятие | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Изменения не предлагаются | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ООО Ленлес | П-5 |
|  | ООО «Ленлес» (ИП Груздев) (пилорама) | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Изменения не предлагаются | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ООО Ленлес | П-3 |
| 35 | ГП «Волосовское ДРСУ» (содержание автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений) | Промышленное предприятие | III класс опасности, СЗЗ – 300 м | СЗЗ – 50 м | Изменения не предлагаются | Документы: санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.07.01.000.Т000006.02.15 от 03.02.2015, Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ГП Волосовское ДРСУ | П-3 |
| 36 | ООО «Волк» |  | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | Изменения не предлагаются | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ ООО Волк | П-3 |
| 37 | ИП Крупин (деревобработка, пилорама) | Объекты транспортной инфраструктуры | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Организация СЗЗ для объекта не требуется | Документы: информационное письмо. Ссылка на документ: 3. Исходно-разрешительная документация\4. СЗЗ\СЗЗ Крупин | П-3 |
| 38 | ИП Чистяков Ю. Р. (лесозаготовительное производство) | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Изменения не предлагаются |  | П-2 |
| 39 | ИП Чеховской (боксы, стоянка) | Объекты транспортной инфраструктуры | V класс опасности, СЗЗ – 50 м | СЗЗ по границе участка | Изменения не предлагаются |  | Т-1 |
| 40 | ЗАО «Щебсервис плюс» | Промышленное предприятие | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | IV класс опасности, СЗЗ – 100 м | Изменения не предлагаются |  | П-1 |

## 3.6. Размещение функциональных зон

3.6.1. Зоны многоквартирного жилищного строительства

3.6.1.1. Город Волосово

Действия по внесению изменений в положение о территориальном планировании

- Главу 3.4.1. Мероприятия по развитию зон многоквартирного жилищного строительства изложить в следующей редакции:

На первую очередь:

3.4.1.8. Формирование зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей) в восточной части города Волосово площадью 3,6 га.

3.4.1.2. Формирование зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей) в центральной части города Волосово площадью 0,9 га.

На расчетный срок:

3.4.1.3. Формирование зоны застройки среднеэтажной жилыми домами (5-8 этажей) в западной части города Волосово площадью 4,4 га.

3.4.1.4. Формирование зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей) в центральной части города Волосово площадью 0,6 га.

3.4.1.5. Формирование зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей) в западной части города Волосово площадью 10,0 га.

3.4.1.6. Формирование зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей) в восточной части города Волосово площадью 7,7 га.

- В главе 3.4.2. Мероприятия по развитию зон индивидуальной жилой застройки изложить в следующей редакции:

На первую очередь:

3.4.2.1. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-25 соток на территории деревни Лагоново площадью 21,6 га.

3.4.2.2. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-25 соток в восточной части города Волосово площадью 9,7 га.

На расчетный срок:

3.4.2.3. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-25 соток в северной части города Волосово площадью 2,6 га.

- В главе 3.4.3. Мероприятия по формированию зон рекреационного назначения изложить в следующей редакции:

На первую очередь:

3.4.3.1. Благоустройство парка «Велес» в северо-западной части города Волосово на площади 9,1 га с формированием сети дорожек, аллей, площадок, организацией освещения, организацией рекреационных объектов, малых архитектурных форм.

3.4.3.2. Организация зеленых насаждений общего пользования на территориях, прилегающих к транспортным и инженерным коммуникациям в формируемых зонах многоквартирной и индивидуальной жилой застройки на общей площади 3,8 га.

3.4.3.3. Формирование зоны плоскостных спортивных сооружений площадью 0,2 га в южной части города Волосово.

На расчетный срок:

3.4.3.4. Организация зеленых насаждений общего пользования на территориях, прилегающих к транспортным и инженерным коммуникациям в формируемых зонах многоквартирной и индивидуальной жилой застройки на общей площади 1,1 га.

3.4.3.5. Формирование зоны плоскостных спортивных сооружений площадью 0,4 га в западной части города Волосово в районе формируемой зоны многоквартирной жилой застройки.

- В главе 3.4.4. Мероприятия по развитию производственных и коммунально-складских зон изложить в следующей редакции:

На первую очередь:

3.4.4.1. Формирование зон промышленных предприятий IV класса опасности в южной части города Волосово на общей площади 12,6 га. Установление от границ участков производственных объектов нормативных санитарно-защитных зон шириной 100 метров.

3.4.4.2. Формирование зон промышленных предприятий V класса опасности в южной части города Волосово на общей площади 5,4 га. Установление от границ участков производственных объектов нормативных санитарно-защитных зон шириной 50 метров.

3.4.4.3. Формирование зон коммунально-складских предприятий и организаций V класса опасности в южной части города Волосово на общей площади 1,8 га. Установление от границ участков нормативных санитарно-защитных зон шириной 50 метров.

- В главе 3.4.5. Мероприятия по развитию зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры изложить в следующей редакции:

На первую очередь:

3.4.5.1. Формирование зоны объектов транспортной инфраструктуры площадью 3,7 га для обеспечения строительства транспортной развязки, автозаправочной станции и станции технического обслуживания на пересечении размещаемого Западного обхода города Волосово с автомобильной дорогой регионального значения Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново.

3.4.5.2. Формирование зоны объектов транспортной инфраструктуры площадью 3,2 га для обеспечения строительства транспортной развязки на пересечении размещаемого Западного обхода города Волосово и Северного обхода города Волосово с автомобильной дорогой регионального значения Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть.

- В главе 3.4.6. Мероприятия по развитию общественно-деловых зон изложить в следующей редакции:

На первую очередь:

3.4.6.1. Формирование общественно-деловых зон для размещения объектов торговли и общественного питания на общей площади 4,1 га.

3.4.6.2. Формирование зон объектов социального и культурно-бытового обслуживания для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения на общей площади 3,2 га.

На расчетный срок:

3.4.6.3. Формирование общественно-деловых зон для размещения объектов торговли и общественного питания на общей площади 21,5 га.

3.4.6.4. Формирование зон объектов социального и культурно-бытового обслуживания для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения на общей площади 2,3 га.

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план

Изменения функционального зонирования территории произведены в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту и письмами комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовского муниципальный район Ленинградской области.

Дополнительно в рамках разработки проекта внесения изменений в генеральный план Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области функциональное зонирование территории было уточнено по данным, полученным от Росреестра через портал portal@rosreestr.ru.

В настоящее время земельный участок по улице Зеленая застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) в центральной части города Волосово площадью 1,5 га частично не застроен, а частично застроен деревянными индивидуальными жилыми домами. В действующей редакции генерального плана предлагалось установление зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения без предложения по строительству объекта. Администрация Волосовского муниципального района, рассмотрев заявки, приняла решение о сохранении существующей застройки.

В настоящее время улица Хрустицкого дома 42, 44, 46, 48 и 50 застроена индивидуальными жилыми домами. В соответствии с действующим генеральным планом предлагалось изменений функциональной зоны с индивидуально-жилой застройки на застройку многоквартирными жилыми домами. Однако жители (Лесько Е. М., Горячева Т. И., Горячева А. Б. Северинова С. П., Смирнова Е. В. и Иванова Е. В.) написали заявления, в которых указана просьба сохранения существующей застройки. Администрация Волосовского муниципального района, рассмотрев заявки, приняла решение о сохранении существующей застройки.

В действующем генеральном плане зона по улице Краснофлотская дом 6 указана как зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения. Жители (Селиванова О. А. и Кириллова Т. А.) написали заявления, в которых указана просьба сохранения существующей застройки и внесение изменений в генеральный план. На данной территории зарегистрированы два земельных участка с кадастровыми номерами 47:22:0400016:55 и 47:22:0400016:56 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.  Администрация Волосовского муниципального района, рассмотрев заявки, приняла решение о сохранении существующей застройки.

Территория, расположенная в северной части города Волосово и примыкающая к деревне Лагоново, в настоящее время относится к территории города Волосово и не застроена. В действующей редакции генерального плана предлагалось отнести эту территорию к зоне зеленых насаждений специального назначения. Территориально рассматриваемый участок примыкает к существующей жилой застройке деревни Лагоново и только частично попадает в зону третьего пояса зоны санитарной охраны городского водозабора. На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. На территории второго пояса подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т. д.

В настоящее время улица Федора Афанасьева застроена индивидуальными жилыми домами. В соответствии с действующим генеральным планом предлагалось изменений функциональной зоны с индивидуально-жилой застройки на застройку многоквартирными жилыми домами. Однако жительница Васильева С. И. написала заявление, в котором указана просьба сохранения существующей застройки. На данной территории зарегистрирован земельный участок с кадастровым номером 47:22:0400013:924 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. Администрация Волосовского муниципального района, рассмотрев заявку, приняла решение о сохранении существующей застройки.

В действующем генеральном плане зона по улице Красноармейская дом 25 указана как зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения. Жители (Корчагин А. А. и Корчагин А. Н.) написали заявления, в которых указана просьба сохранения существующей застройки и внесение изменений в генеральный план. На данной территории зарегистрированы четыре земельных участка с кадастровыми номерами 47:22:0400018:46, 47:22:0400018:44, 47:22:0400018:79 и 47:22:0400018:80 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. Администрация Волосовского муниципального района, рассмотрев заявки, приняла решение о сохранении существующей застройки.

Территория, примыкающая с юга к промышленному предприятию ООО «НПО Сорбент», в настоящее время относится к территории города Волосово и не застроена. В действующей редакции генерального плана предлагалось отнести эту территорию к зоне зеленых насаждений специального назначения. В связи с сокращением санитарно-защитной зоны от ООО «НПО Сорбент» в восточной части города возможно развитие жилой застройки. Для рассматриваемого земельного участка предлагается установление зоны «индивидуальное жилищное строительство».

В настоящее время земельные участки, расположенные по адресам пр. Вингиссара 79 и 85, частично заняты индивидуальными жилыми домами и частично коммунально-складским предприятием. На данной территории зарегистрированы три земельных участка с кадастровыми номерами 47:22:0400005:13 и 47:22:0400005:18 с разрешенным видом использования «под индивидуальное жилищное строительство» и с кадастровым номером 47:22:0400005:34 с разрешенным видом использования «для размещения здания боксов гаража».  По заявлению ООО «Сектор ПЛЮС» на данном земельном участке предлагается размещение объекта общественно-делового назначения.

В настоящее время земельный участок, расположенный по адресу пр. Вингиссара 56, занят индивидуальными жилыми домами. На данной территории зарегистрирован земельный участок с кадастровым номером 47:22:0400015:104 с разрешенным видом использования «для строительства магазина товаров первой необходимости». Для возможности использовать территорию по разрешенному виду предлагается внести изменения в генеральный план в части установления зоны вместо «зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей)» установить «общественно-деловую зону».

В настоящее время земельный участок, расположенный в деревне Лагоново 2МКР, 1-ая Губаницкая, дом 11, не застроен. На данной территории зарегистрирован земельный участок с кадастровым номером 47:22:0613002:105 с разрешенным видом использования «для ведения личного подсобного хозяйства». По заявлению ООО «Волосовская строительная компания», в котором содержится просьба внести изменения в генеральный план с целью строительства административного здания, администрация Волосовского муниципального района решила установить «общественно-деловую зону» и внести соответствующие изменения в генеральный план.

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном зонировании территории в следующем виде:

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном зонировании территории на следующих картах:

- Карта функциональных зон поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по обоснованию генерального плана

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном зонировании территории на следующих картах (схемах):

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта функциональных зон поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (транспортная инфраструктура).

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура).

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера.

- Карта мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

## 3.7. Функциональное зонирование территории

В проекте внесение изменений генерального плана Волосовского городского поселения предлагается зонирование территории по ее функциональному назначению. На территории поселения выделены следующие функциональные зоны по видам функционального назначения:

| Жилые зоны |
| --- |
| Ж – 1. | Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками 10-35 соток |
| Ж – 2. | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей) |
| Ж – 3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) |
| Общественно-деловые зоны |
| О – 1. | Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| Зоны объектов социального и культурно-бытового обслуживания |
| О – 2. | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты населения |
| О – 3. | Зона объектов образования |
| О – 4. | Зона объектов культуры |
| О – 5. | Зона объектов спорта |
| Производственные и коммунально-складские зоны |
| П – 1. | Промышленных предприятий III класса опасности |
| П – 2. | Промышленных предприятий IV класса опасности |
| П – 3. | Промышленных предприятий V класса опасности |
| П – 4. | Зона коммунально-складских предприятий и организаций IV класса опасности |
| П – 5. | Зона коммунально-складских предприятий и организаций V класса опасности |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Т – 1. | Зона объектов транспортной инфраструктуры |
|  | Зона автомобильного транспорта |
| И – 1. | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р – 1. | Зона зелёных насаждений общего пользования |
| Р – 2. | Зона плоскостных спортивных сооружений |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| С – 1. | Зона сельскохозяйственных угодий |
| С – 2. | Зона садоводств |
| Зоны специального назначения |
| СН – 1. | Зона кладбищ |
| СН – 2. | Зона зеленых насаждений специального назначения |

Таблица 3.7-1. Параметры планируемого развития функциональных зон

| Жилые зоны |
| --- |
| Тип застройки | Этажность | Плотность застройки, м2/га |
| малоэтажная | индивидуальная (одноквартирные жилые дома) | до 3 включительно | 700 |
|  | многоквартирная | до 4 включительно | 3000 |
| среднеэтажная | 5-8 этажей | 5000 |
| Производственные зоны |
| Зона | Класс опасности предприятия | Размер санитарно-защитной зоны, м | Максимальный коэффициент застройки, % |
| Промышленных предприятий | III | 300 | 60 |
| Промышленных предприятий | IV | 100 | 60 |
| Промышленных предприятий | V | 50 | 60 |
| Коммунально-складских предприятий и организаций | IV | 100 | 60 |
| Коммунально-складских предприятий и организаций | V | 50 | 60 |

Предложения по функциональному зонированию территории приведены на «Карте функционального зонирования территории».

Таблица 3.7-2. Предложения по изменению функциональных зон

| № | Функциональная зона | Адрес | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Предлагаемая |  |  |
|  | Ж-2 | Ж-1 | Волосово, Хрустицкого,42,44,46,48,50 | Заявления граждан о сохранении индивидуальной жилой застройки |
|  | Ж-1 | О-1 | Лагоново, 2 микрорайон, 1-ая Губаницкая дом11 | Заявление ООО «Волосовская строительная компания» для строительства административного здания |
|  | Р-1 | Ж-1 | Волосово, улица Луговая | Сохранение существующей индивидуальной жилой застройки |
|  | О-3 | Ж-1 | Волосово, Краснофлотская дом 6 | Заявления граждан о сохранении индивидуальной жилой застройки |
|  | Ж-1 | Ж-2 | Волосово, улица Краснофлотская | Для строительства многоквартирного дома |
|  | СН-2 | Ж-1 | Волосово, северная окраина | Для индивидуальной жилой застройки |
|  | СН-2 | О-1 | Волосово, северная окраина | Для строительства объектов общественно-делового назначения |
|  | О-3 | Ж-3 | Волосово, улица Зеленая | Для строительства многоквартирного дома |
|  | Ж-2 | О-1 | Волосово, проспект Вингиссара | Для строительства магазина товаров первой необходимости |
|  | Ж-3 | Ж-1 | Волосово, улица Федора Афанасьева | Заявления граждан о сохранении индивидуальной жилой застройки |
|  | О-1 | Ж-1 | Волосово, улица Красноармейская дом 25 | Заявления граждан о сохранении индивидуальной жилой застройки |
|  | Ж-2 | О-1 | Волосово, проспект Вингиссара дом 79 | Заявление ООО «СЕКТОР ПЛЮС» для размещения объекта общественно-делового назначения |
|  | П-3 | О-1 | Волосово, проспект Вингиссара дом 85 | Заявление ООО «СЕКТОР ПЛЮС» для размещения объекта общественно-делового назначения |
|  | СН-2 | Т-1 | Волосово, восточная окраина | Сокращение СЗЗ ООО НПО «Сорбент» для строительства гаражей |
|  | СН-2 | Ж-1 | Волосово, восточная окраина | Сокращение СЗЗ ООО НПО «Сорбент» для индивидуального жилищного строительства |
|  |  | Ж-1 | Волосово, улица Курсантов-кировцев | Организация новой улицы для индивидуального жилищного строительства |

## 3.9. Система и средства оповещения населения

Действия по внесению изменений в материалы по обоснованию генерального плана

В главу 4.3. Система и средства оповещения населения внести следующие изменения:

В проекте внесение изменений генерального плана Волосовского городского поселения рекомендуется организация дополнительно шесть узлов системы оповещения населения на первую очередь и один узел на расчетный срок. Вносимые изменения связаны с изменениями планировочных решений генерального плана.

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по обоснованию генерального плана

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов:

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера.

- Карта мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦЫ ВОЛОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- В рамках разработки проекта внесения изменений в генеральный план Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области комитет по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район сделал запрос в Росреестр через портал portal@rosreestr.ru.  В соответствии с полученными кадастровыми сведениями выяснилось:

- земельные участки с кадастровыми номерами  47:22:0400039:49, 47:22:0400039:5047:22:0400039:60, 47:22:0400039:68, 47:22:0400039:73, 47:22:0400039:74, 47:22:0400039:78, 47:22:0400039:79, 47:22:0400039:80, 47:22:0400039:92, 47:22:0400039:93, 47:22:0400039:94, 47:22:0400039:95, 47:22:0400039:96, 47:22:0400039:160, 47:22:0400039:164, 47:22:0400039:166, 47:22:0400039:167 либо частично либо полностью расположены за границами Волосовского городского поселения (утвержденной областным законом «О внесении изменений в областной закон от 15 июня 2010 года № 32-оз (с изменениями от 04.08.2015) «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения») на территории Рабитицкого сельского поселения и при этом зарегистрированы как земли населенных пунктов города Волосово (рисунок 4-1).

- Земельный участок с кадастровым номером 47:22:0400032:16 частично расположен за границами Волосовского городского поселения (утвержденной областным законом «О внесении изменений в областной закон от 15 июня 2010 года № 32-оз (с изменениями от 04.08.2015) «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения») на территории Калитинского сельского поселения и при этом зарегистрирован как земли населенных пунктов города Волосово (рисунок 4-2).

- Также в соответствии с полученными кадастровыми сведениями выяснилось, что земельные участки с кадастровыми номерами 47:22:0613002:74, 47:22:0613002:65, 47:22:0613002:86, 47:22:0613002:73, 47:22:0613002:87, 47:22:0613002:62, 47:22:0613002:29 полностью расположены за границами Волосовского городского поселения (утвержденной областным законом «О внесении изменений в областной закон от 15 июня 2010 года № 32-оз (с изменениями от 04.08.2015) «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения») на территории Губаницкого сельского поселения и при этом зарегистрированы как земли населенных пунктов деревни Лагоново (рисунок 4-3).

Рисунок 4-1. Схема границ по смежеству с Рабитицким сельским поселением.

Рисунок 4-2. Схема границ по смежеству с Калитинским сельским поселением.

Рисунок 4-3. Схема границ по смежеству с Губаницким сельским поселением.

При совмещении публичной кадастровой карты и утвержденной границы Волосовского городского поселения выявлено, что указанные земельные участки отображены за границами Волосовского городского поселения, однако в информации об указанных земельных участках содержатся сведения об их расположении в городе Волосово и деревни Лагоново. При согласовании органами местного самоуправления проекта областного закона предложений по изменению указанной границы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области не поступало, так как текстовое описание границ соответствует любому из двух рассматриваемых вариантов границы (на схемах на следующих страницах отображены синим и красным цветом).

При согласовании границы Волосовского городского поселения по смежеству с Рабитицким сельским поселением выявить данный факт не представлялось возможным, так как картографическая информация по территории города Волосово находится в разных системах координат с информацией, представленной на согласование. Совместить картографическую информацию оказалось возможным только в рамках разработки настоящего проекта.

- В рамках разработки проекта внесения изменений в генеральный план Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области комитет по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район вносит предложение по изменению границы Волосовского городского поселения в части присоединения территории водозаборных сооружений, которые в настоящее время расположены на территории Губаницкого сельского поселения.

Рисунок 4-4. Схема границ по смежеству с Губаницким поселением в части водозаборных сооружений.

В связи с вышеизложенным комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области направил ходатайство в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области по вопросу внесения изменений в областной закон «О внесении изменений в областной закон от 15 июня 2010 года №32-оз (с изменениями от 04.08.2015) «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» и признании утратившими силу положений некоторых областных законов в связи с реализацией положений части 3 статьи 85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Указанные предложения по изменению границы Волосовского городского поселения отображены в материалах по обоснованию на «Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий» (инв. № 47143/324).

# 5. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | В редакции утвержденного генерального плана | В редакции проекта внесения изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние 2010 год | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год | Современное состояние 2015 год | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| I. | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ в границах поселения | га | 1756,3 | 1756,3 | 1756,3 | 1749,0 | 1749,0 | 1749,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь земель лесного фонда | га | 792,3 | 782,0 | 782,0 | 790,2 | 779,8 | 779,8 |
| 2. | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 78,5 | 93,1 | 93,1 | 48,1 | 62,8 | 62,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Промышленности | га | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2.2. | Энергетики | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.3. | Транспорта | га | 73,9 | 88,5 | 88,5 | 44 | 58,7 | 58,7 |
| 2.4. | Иного специального назначения | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 118,3 | 112,8 | 112,8 | 117,8 | 112,3 | 112,3 |
|  | В том числе: |
| 3.1. | Сельскохозяйственных угодий | га | 108,1 | 102,6 | 102,6 | 107,6 | 102,1 | 102,1 |
|  | Из них особо ценных сельскохозяйственных угодий | га | 84,2 | 79,9 | 79,9 | 84,2 | 79,9 | 79,9 |
| 3.2. | Садоводств | га | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 4. | Площадь земель населенных пунктов | га | 753,0 | 754,2 | 754,2 | 782 | 783,2 | 783,2 |
| 5. | Площадь земель особо охраняемых природных территорий и объектов | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Площадь земель водного фонда | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Площадь земель запаса | га | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| II. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь территории в границах населенных пунктов | га | 753,0 | 754,2 | 754,2 | 782 | 783,2 | 783,2 |
|  | город Волосово | га | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 737,9 | 737,9 | 737,9 |
|  | деревня Лагоново | га | 44,0 | 45,2 | 45,2 | 44,1 | 45,3 | 45,3 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га | 245,2 | 275,9 | 257,3 | 293,6 | 325,1 | 325,1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 32,6 | 36,6 | 34,1 | 37,54 | 41,51 | 41,51 |
|  | город Волосово | га | 236,8 | 241,1 | 227,5 | 279,1 | 289,1 | 312,6 |
|  | деревня Лагоново | га | 8,4 | 34,8 | 29,8 | 14,5 | 36 | 36 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 31,4 | 36,0 | 45,3 | 38,7 | 39,9 | 44,3 |
|  |  | % | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 4,95 | 5,09 | 5,66 |
|  | город Волосово | га | 31,4 | 36,0 | 45,3 | 38,7 | 39,9 | 44,3 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | га | 12,6 | 13,4 | 9,4 | 9,3 | 12 | 22,1 |
|  |  | % | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 1,19 | 1,53 | 2,82 |
|  | город Волосово | га | 12,2 | 13,0 | 9,0 | 8,8 | 11,5 | 21,6 |
|  | деревня Лагоново | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3. | Зона индивидуальной жилой застройки с участками | га | 201,2 | 221,5 | 202,6 | 245,6 | 273,2 | 282,2 |
|  |  | % | 26,7 | 29,4 | 26,9 | 31,41 | 34,88 | 36,03 |
|  | город Волосово | га | 193,2 | 192,1 | 173,2 | 231,6 | 237,7 | 246,7 |
|  | деревня Лагоново | га | 8,0 | 29,4 | 29,4 | 14 | 35,5 | 35,5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 28,0 | 36,1 | 39,0 | 32,1 | 38,4 | 59,1 |
|  |  | % | 3,7 | 4,8 | 5,2 | 4,10 | 4,90 | 7,55 |
|  | город Волосово | га | 27,6 | 35,2 | 38,1 | 29,9 | 35,4 | 56,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 3 | 3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения | га | 28,0 | 36,1 | 39,0 | 32,1 | 38,4 | 59,1 |
|  |  | % | 3,7 | 4,8 | 5,2 | 4,10 | 4,90 | 7,55 |
|  | город Волосово | га | 27,6 | 35,2 | 38,1 | 29,9 | 35,4 | 56,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 3 | 3 |
| 3. | Зона объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 20,7 | 23,6 | 26,0 | 23,8 | 25,2 | 27,5 |
|  |  | % | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,04 | 3,22 | 3,51 |
|  | город Волосово | га | 20,7 | 23,6 | 26,0 | 20,6 | 25,2 | 27,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 |
| 3.1. | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты | га | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,61 | 0,63 | 0,63 |
|  | город Волосово | га | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Зона объектов образования | га | 13,3 | 14,9 | 16,9 | 13,5 | 15,4 | 17,3 |
|  |  | % | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,73 | 1,97 | 2,21 |
|  | город Волосово | га | 13,3 | 14,9 | 16,9 | 13,5 | 15,4 | 17,3 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Зона объектов культуры | га | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,20 | 0,20 | 0,23 |
|  | город Волосово | га | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Зона объектов спорта | га | 0 | 1,0 | 1,2 | 0 | 2,6 | 2,8 |
|  |  | % | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 0,33 | 0,36 |
|  | город Волосово | га | 0 | 1,0 | 1,2 | 0 | 2,6 | 2,8 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Производственная зона | га | 90,2 | 200,1 | 222,2 | 82 | 94,6 | 101,7 |
|  |  | % | 12,0 | 26,5 | 29,5 | 10,49 | 12,08 | 12,99 |
|  | город Волосово | га | 87,1 | 200,1 | 222,2 | 78,8 | 91,4 | 98,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 3,1 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Зона промышленных предприятий III класса опасности | га | 13,4 | 11,9 | 19,8 | 3,9 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | % | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 0,50 | 0,09 | 0,09 |
|  | город Волосово | га | 10,3 | 11,9 | 19,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | деревня Лагоново | га | 3,1 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 |
| 4.2. | Зона промышленных предприятий IV класса опасности | га | 62,1 | 98,6 | 111,1 | 31,5 | 40,1 | 40,1 |
|  |  | % | 8,2 | 13,1 | 14,7 | 4,03 | 5,12 | 5,12 |
|  | город Волосово | га | 62,1 | 98,6 | 111,1 | 31,5 | 40,1 | 40,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Зона промышленных предприятий V класса опасности | га | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 35,2 | 42,3 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 3,80 | 4,49 | 5,40 |
|  | город Волосово | га | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 32 | 39,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 |
| 4.4. | Зона коммунально-складских предприятий и организаций IV класса опасности | га | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | город Волосово | га | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Зона коммунально-складских предприятий и организаций V класса опасности | га | 14,7 | 24,1 | 25,8 | 9,4 | 11,1 | 11,1 |
|  |  | % | 1,9 | 3,2 | 3,4 | 1,20 | 1,42 | 1,42 |
|  | город Волосово | га | 14,7 | 24,1 | 25,8 | 9,4 | 11,1 | 11,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Производственная зона III класса опасности (добычи полезных ископаемых) | га | 0 | 65,5 | 65,5 |  |  |  |
|  |  | % | 0 | 8,7 | 8,7 |  |  |  |
|  | город Волосово | га | 0 | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 65,7 | 83,7 | 88,3 | 47,8 | 51,2 | 55,7 |
|  |  | % | 8,7 | 11,1 | 11,7 | 6,11 | 6,54 | 7,11 |
|  | город Волосово | га | 64,2 | 77,8 | 82,4 | 47,8 | 51,2 | 55,7 |
|  | деревня Лагоново | га | 1,5 | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  |  | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,58 | 0,57 | 0,57 |
|  | город Волосово | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 61,0 | 79,0 | 83,6 | 43,3 | 46,7 | 51,2 |
|  |  | % | 8,1 | 10,5 | 11,1 | 5,54 | 5,96 | 6,54 |
|  | город Волосово | га | 59,5 | 73,1 | 77,7 | 43,3 | 46,7 | 51,2 |
|  | деревня Лагоново | га | 1,5 | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Рекреационные зоны | га | 56,8 | 32,6 | 36,1 | 52,6 | 56 | 57 |
|  |  | % | 7,5 | 4,3 | 4,8 | 6,73 | 7,15 | 7,28 |
|  | город Волосово | га | 56,8 | 27,9 | 31,4 | 52,6 | 54,5 | 55,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 4,7 | 4,7 | 0 | 1,5 | 1,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 16,4 | 21,7 | 24,8 | 14,8 | 20,3 | 21,4 |
|  |  | % | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 1,89 | 2,59 | 2,73 |
|  | город Волосово | га | 16,4 | 17,0 | 20,1 | 14,8 | 18,8 | 19,9 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 4,7 | 4,7 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 6.2. | Зона плоскостных спортивных сооружений | га | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 2,6 | 3,1 | 3,5 |
|  |  | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,33 | 0,40 | 0,45 |
|  | город Волосово | га | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 2,6 | 3,1 | 3,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Лесопокрытые территории | га | 35,5 | 5,7 | 5,7 | 35,2 | 32,6 | 32,1 |
|  |  | % | 4,7 | 0,8 | 0,8 | 4,50 | 4,16 | 4,10 |
|  | город Волосово | га | 35,5 | 5,7 | 5,7 | 35,2 | 32,6 | 32,1 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 99,8 | 32,7 | 0,9 | 99,9 | 40,6 | 21,3 |
|  |  | % | 13,2 | 4,3 | 0,1 | 12,77 | 5,18 | 2,72 |
|  | город Волосово | га | 74,5 | 31,8 | 0 | 76,5 | 40,6 | 21,3 |
|  | деревня Лагоново | га | 25,3 | 0,9 | 0,9 | 23,4 | 0 | 0 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 5,3 | 47,3 | 80,5 | 4,4 | 12,7 | 24,1 |
|  |  | % | 0,7 | 6,3 | 10,7 | 0,56 | 1,62 | 3,08 |
|  | город Волосово | га | 5,3 | 46,3 | 79,5 | 4,4 | 12,3 | 23,7 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Зона кладбищ | га | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  |  | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | город Волосово | га | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 0 | 42,0 | 75,2 | 0 | 8,3 | 19,7 |
|  |  | % | 0 | 5,6 | 10,0 | 0,00 | 1,06 | 2,52 |
|  | город Волосово | га | 0 | 41,0 | 74,2 | 0 | 7,9 | 19,3 |
|  | деревня Лагоново | га | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| 9. | Прочие, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | га | 141,3 | 22,2 | 3,9 | 149 | 139,4 | 115,7 |
|  |  | % | 18,8 | 2,9 | 0,5 | 19,05 | 17,80 | 14,77 |
|  | город Волосово | га | 136,0 | 20,2 | 1,9 | 148,2 | 138,2 | 114,5 |
|  | деревня Лагоново | га | 5,3 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| III. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 12 240 | 12 515 | 13 615 | 12 307 | 12 548 | 13 365 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 2,2 | 11,2 |  | 2,0 | 8,6 |
|  | город Волосово | чел. | 12 137 | 12 233 | 13 373 | 12 213 | 11 993 | 12 810 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 0,8 | 10,2 |  | -1,8 | 4,9 |
|  | деревня Лагоново | чел. | 103 | 282 | 242 | 94 | 555 | 555 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 273,7 | 235,0 |  | 490,4 | 490,4 |
| IV. |  |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м²/чел. | 21,62 | 24,67 | 28,08 | 21,2 | 23,6 | 24,9 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | м² | 264 686,5 | 308 750 | 382 350 | 261100 | 296 638,3 | 333 400,8 |
| 3. | Общий объем нового жилищного строительства | м² |  | 44 063,5 | 73 600 |  | 36 798,3 | 36 762,5 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 14,3 | 19,2 |  | 12,4 | 11,0 |
| V. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 408 | 758 | 938 | 408 | 758 | 938 |
|  | город Волосово | мест | 408 | 758 | 938 | 408 | 758 | 938 |
|  | деревня Лагоново | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Учреждения школьного образования | мест | 1960 | 2000 | 2100 | 1960 | 2000 | 2100 |
|  | город Волосово | мест | 1960 | 2000 | 2100 | 1960 | 2000 | 2100 |
|  | деревня Лагоново | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объекты здравоохранения |
| 2.1 | Стационары | коек | 160 | 160 | 160 | 151 | 151 | 151 |
|  | город Волосово | коек | 160 | 160 | 160 | 151 | 151 | 151 |
|  | деревня Лагоново | коек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Поликлиники | посещений в смену | 520 | 520 | 520 | 515 | 515 | 515 |
|  | город Волосово | посещений в смену | 520 | 520 | 520 | 515 | 515 | 515 |
|  | деревня Лагоново | посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 3.1. | Спортивные залы | единиц | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
|  | город Волосово | единиц | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Открытые спортивные площадки | единиц | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 |
|  | город Волосово | единиц | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Бассейны | единиц | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | город Волосово | единиц | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.1. | Клубные учреждения | мест | 865 | 1465 | 1665 | 865 | 1465 | 1665 |
|  | город Волосово | мест | 865 | 1465 | 1665 | 865 | 1465 | 1665 |
|  | деревня Лагоново | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Библиотеки | тысяч томов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | город Волосово | тысяч томов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | деревня Лагоново | тысяч томов |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объекты торгового назначения | м² | 14 800 | 20 800 | 28 000 | 14 800 | 20 800 | 28 000 |
|  | город Волосово | м² | 14 700 | 20 700 | 27 900 | 14 700 | 20 700 | 27 900 |
|  | деревня Лагоново | м² | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Объекты молодежной политики | м² | 0 | 250 | 340 | 0 | 250 | 340 |
|  | город Волосово | м² | 0 | 250 | 340 | 0 | 250 | 340 |
|  | деревня Лагоново |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяженность железных дорог | км | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | город Волосово | км | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | деревня Лагоново | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 11,3 | 14,3 | 14,5 | 11,6 | 14,2 | 8,8 |
|  | город Волосово | км | 10,7 | 13,7 | 14,2 | 4,3 | 4,75 | 0,45 |
|  | деревня Лагоново | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | в том числе: |
|  | - регионального значения | км | 11,3 | 14,3 | 14,9 | 11,6 | 14,2 | 8,8 |
|  | город Волосово | км | 10,7 | 13,7 | 14,2 | 4,3 | 4,75 | 0,45 |
|  | деревня Лагоново | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Плотность автодорожной сети с твердым покрытием | км/10 км² | 6,46 | 8,17 | 8,23 | 6,6 | 8,0 | 4,0 |
|  | город Волосово | км/10 км² | 6,48 | 8,3 | 8,6 | 5,7 | 6,3 | 0,6 |
|  | деревня Лагоново | км/10 км² | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 29,9 | 37,1 | 43,1 | 35,7 | 45 | 47,5 |
|  | город Волосово | км | 28,8 | 36,0 | 42,0 | 34,7 | 42,7 | 45,2 |
|  | деревня Лагоново | км | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 2,3 | 2,3 |
|  | в том числе |
|  | магистральные улицы и дороги общегородского значения | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 2,9 | 11,0 | 11,0 |
|  | город Волосово | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 2,9 | 10,6 | 10,6 |
|  | деревня Лагоново | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | магистральные улицы и дороги районного значения | км | 4,2 | 7,2 | 9,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | город Волосово | км | 4,2 | 7,2 | 9,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | деревня Лагоново | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | улицы местного значения | км | 12,7 | 16,9 | 20,9 | 26,6 | 35,0 | 37,5 |
|  | город Волосово | км | 11,6 | 15,8 | 19,8 | 25,7 | 33,7 | 36,2 |
|  | деревня Лагоново | км | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 2,2 | 0 |
| 6 | Протяженность внутригородских автобусных маршрутов | км | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 8,0 |
|  | город Волосово | км | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 8,0 |
|  | деревня Лагоново | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество мостов | единиц | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 |
|  | город Волосово | единиц | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них пешеходных | единиц | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
|  | город Волосово | единиц | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1. | Электроснабжение |
| 1.1. | Электрическая нагрузка | МВт | Нет данных | 19,99 | 26,27 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | Прирост электрической нагрузки, в том числе: | МВт |  |  |  |  | 3,71 | 6,22 |
|  | на территории жилой застройки | МВт |  |  |  |  | 1,07 | 2,17 |
|  | на территории производственной зоны | МВт |  |  |  |  | 2,14 | 3,35 |
|  | прочие потребители | МВт |  |  |  |  | 0,5 | 0,7 |
| 1.2. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 1.3. | Протяженность сетей | км | 75,4 | 76,3 | 77,8 | 75,4 | 79,1 | 80,6 |
| 2. | Теплоснабжение |
| 2.1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 37,5 | 37,3 | 52 | 39,51 | 36,6 | 41,64 |
|  | город Волосово | Гкал/ч | 37,5 | 37,3 | 52 | 39,51 | 36,6 | 41,64 |
|  | деревня Лагоново | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: |
|  | Теплоэлектроцентра́ль (ТЭЦ), районные котельные | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Локальные источники теплоснабжения | Гкал/ч | 37,5 | 37,3 | 52 | 39,51 | 36,6 | 41,64 |
|  | город Волосово | Гкал/ч | 37,5 | 37,3 | 52 | 39,51 | 36,6 | 41,64 |
|  | деревня Лагоново | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Потребление газа | млн. м³/год | Нет данных | 13,55 | 20,68 | Нет данных | 14,61 | 16,71 |
|  | город Волосово | млн. м³/год | Нет данных | 13,47 | 20,60 | Нет данных | 14,44 | 16,54 |
|  | деревня Лагоново | млн. м³/год | Нет данных | 0,08 | 0,07 | Нет данных | 0,17 | 0,17 |
|  | В том числе: |
|  | На коммунально-бытовые нужды | млн. м³/год | Нет данных | 1,55 | 1,68 | 1,57 | 1,61 | 1,70 |
|  | город Волосово | млн. м³/год | Нет данных | 1,47 | 1,60 | Нет данных | 1,44 | 1,54 |
|  | деревня Лагоново | млн. м³/год | Нет данных | 0,08 | 0,07 | Нет данных | 0,17 | 0,17 |
|  | На производственные нужды | млн. м³/год | 11,68 | 12 | 19 | 9,34 | 13,0 | 15,0 |
|  | город Волосово | млн. м³/год | 11,68 | 12 | 19 | 9,34 | 13,0 | 15,0 |
|  | деревня Лагоново | млн. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Источники подачи газа |  | Газораспределительная станция (ГРС) Волосово | Газораспределительная станция (ГРС) Волосово | Газораспределительная станция (ГРС) Волосово | Газораспределительная станция (ГРС) Волосово | Газораспределительная станция (ГРС) Волосово | Газораспределительная станция (ГРС) Волосово |
| 3.3. | Протяженность сетей | км | 7,7 | 11,1 | 12,3 | 7,7 | 31,8 | 33,6 |
| 4. | Водоснабжение |
| 4.1. | Водопотребление | тыс. м³/сут | 1,89 | 6,0 | 6,6 | 7,48 | 8,83 | 9,21 |
|  | В том числе на: |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут | 1,59 | 4,18 | 4,64 | 3,51 | 4,07 | 4,34 |
|  | - производственные нужды |  | 0,30 | 1,82 | 1,96 | 3,97 | 4,76 | 4,87 |
| 4.2. | Вторичное использование воды | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 22,08 | 19,44 | 19,44 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
|  | В т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут | 22,08 | 19,44 | 19,44 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
| 4.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | 285 | 479 | 485 | 608 | 704 | 689 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 285 | 285 | 285 | 285 | 324 | 325 |
| 4.5. | Протяженность сетей | км | 35 | 44,4 | 47,6 | 35 | 46 | 49 |
| 5. | Водоотведение |
| 5.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 2,4 | 4,60 | 5,21 | 5,53 | 8,11 | 8,45 |
|  | В том числе |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м³/сут | 2,4 | 4,17 | 4,64 | 5,53 | 8,09 | 8,43 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м³/сут | 0 | 0,43 | 0,57 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 5.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут | Нет данных | 4,2 | 4,7 | 2,4 | 8,5 | 8,5 |
| 5.3. | Протяженность сетей | км | 30 | 39,8 | 42,8 | 30 | 56 | 59 |
| 6 | Инженерная подготовка территории |
|  | Протяженность закрытых водостоков | км | 0 | 22,9 | 25,7 | 0 | 22,9 | 25,7 |
|  | Протяженность открытых водостоков | км | 0 | 12,9 | 12,9 | 0 | 12,9 | 12,9 |
|  | Протяженность напорного коллектора | км | 0 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0,59 | 0,59 |
|  | Насосные станции | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Санитарная очистка территории |
|  | Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем образуемых твердых бытовых отходов (ТБО) | тыс.м³/год | 26,8 | 26,6 | 30,6 | 26,8 | 26,6 | 30,6 |
| 8 | Противопожарные мероприятия |
|  | Пожарные депо | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | город Волосово | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | деревня Лагоново | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Footnotes

Общий объем жилищного фонда приводится по состоянию на 2013 год